บทที่ 1

เครื่องจักรกลไฟฟ้า

พลังงานมีความสำคัญกับมนุษย์มากโดยจะไม่มีวันสูญหายไปแต่จะเปลี่ยนรูปพลังงานไปเท่านั้น เช่น พลังงานไฟฟ้า  พลังงานเคมี พลังงานความร้อน พลังงานแสง พลังงานเสียง พลังงานกล ฯลฯ  ซึ่งพลังงานที่มีสำคัญสำหรับมนุษย์เป็นอย่างมากก็ คือ พลังงานไฟฟ้า เพราะว่าสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานรูปอื่นมากมาย เช่น พลังงานเสียง  พลังงานกล พลังงานความร้อน เป็นต้น  ในการทำงานของเครื่องจักรกลไฟฟ้ามีความจำเป็นต้องอาศัยผลจากสนามแม่เหล็กในกระบวนการเปลี่ยนรูปพลังงาน  (Energy-Conversion Process) ซึ่งอาจจะเป็นการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล หรือพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า   ในบทนี้จะกล่าวถึงตัวแปรและทฤษฏีพื้นฐานสำหรับเครื่องจักรไฟฟ้าที่ควรทราบ  ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาเครื่องจักรกลไฟฟ้าในบทต่อ ๆ ไป ทฤษฏีพื้นฐานดังกล่าวได้แก่ ตัวแปรที่ควรทราบเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่ สนามแม่เหล็ก และ วงจรแม่เหล็ก วงจรแม่เหล็กเมื่อมีช่องอากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างความเหนี่ยวนำไฟฟ้ากับฟลักซ์แม่เหล็ก คุณสมบัติสารแม่เหล็ก การกระตุ้นแม่เหล็กด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ และแม่เหล็กถาวร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ความหมายของเครื่องจักรกลไฟฟ้า

เครื่องจักรกลไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าหรือเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล เมื่ออุปกรณ์ถูกใช้ในการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าเรียกว่าเครื่องกำเนิด เมื่อมันเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเรียกว่า มอเตอร์ ในทางปฏิบัติมอเตอร์และเครื่องกำเนิดเปลี่ยนพลังงานจากรูปหนึ่งไปสู่อีกรูปหนึ่งโดยผ่านการกระทำของสนามแม่เหล็ก  ซึ่งทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

ไชยชาญ  หินเกิด (2543: 83) กล่าวว่า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง หมายถึงเครื่องกลไฟฟ้า ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานโดยอาศัยหลักการของสนามแม่เหล็กทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำไหลผ่านขดลวดตัวนำเมื่อเกิดการเคลื่อนที่และแรงบิดผลักขึ้นบนตัวนำโดยใช้กฎของเฟรมมิ่ง

นภัทร วัจนเทพินทร์ และ ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ (2548: 22) กล่าวว่า เครื่องจักรกลไฟฟ้าจะทำงานโดยอาศัยผลของสนามแม่เหล็กในการเปลี่ยนแปลงพลังงานทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ และการดูดและผลักกันของอำนาจแม่เหล็ก

มงคล  ทองสงคราม (2550 : 2) กล่าวว่า  เครื่องกลไฟฟ้าอาศัยหลักการเหนี่ยวนำของขดลวดตัวนำ เมื่อส่วนที่เคลื่อนที่ตัดผ่านฟลั๊กแม่เหล็กจะจ่ายพลังงานไฟฟ้าออกมาภายนอก แต่เมื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้าเข้าไปจะทำให้เกิดแรงบิดทำให้ส่วนที่เคลื่อนที่หมุนจ่ายพลังงานกลออกมา

ธนภัทร ไพคำนาม (2552 : 44) กล่าวว่า เครื่องจักรกลไฟฟ้าเกิดจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดตัวนำโดยจะเกิดอำนาจแม่เหล็กรอบตัวนำ  ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ โดยหลักการดังกล่าวนำไปใช้ในการสร้างมอเตอร์  เครื่องกำเนิด และหม้อแปลงไฟฟ้า

สุธน แก่นต้น (2556 : 27) กล่าวว่า เครื่องจักรกลไฟฟ้าอาศัยหลักการเหนี่ยวนำของแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเมื่อตัวนำเคลื่อนที่ตัดผ่านสนามแม่เหล็ก และสนามแม่เหล็กตัดผ่านตัวนำ

จากบทสรุปที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงนั้นทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำและการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็ก จากผลดังกล่าวทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเมื่อขดลวดตัวนำเกิดการเคลื่อนที่เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าเรียกว่า “เครื่องกำเนิดไฟฟ้า”  แต่เมื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับขดลวดตัวนำของส่วนที่เคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กหลักจะเกิดแรงบิดเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเรียกว่า “มอเตอร์ไฟฟ้า”  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพลังงานดังกล่าวเกิดจากอำนาจสนามแม่เหล็กมีหลักการดังต่อไปนี้

แม่เหล็ก

ในธรรมชาตินั้นมีแร่ที่จะดึงดูดโลหะบางชนิดได้เรียกว่า แร่เหล็กแมกนิไทต์ การที่สามารถดึงดูดวัตถุที่เป็นเหล็กได้เรียกว่า อำนาจแม่เหล็ก ซึ่งเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนของอะตอมสารนั้นจะเคลื่อนที่ในทิศทางที่แม่เหล็กนั้นมีโมเลกุลภายในสารของมันเองและเรียงตัวไปในทิศทางเดียวกัน (สุธน แก่นต้น,2556 : 4) โดยทฤษีของเวเบอร์ (Waber’s Theory) เกี่ยวกับอำนาจของแม่เหล็ก สมมุติว่าแต่ละโมเลกุลทั้งหลายของแท่งเหล็กหรือวัสดุสารแม่เหล็กนั้น จะเป็นแม่เหล็กเล็กๆ อยู่ภายในตัวของมันเอง (ธนภัทร ไพคำนาม, 2552 : 3)  โมเลกุลของแม่เหล็กซึ่งมีอยู่ในแท่งเหล็กหรือวัสดุสารแม่เหล็กที่ยังไม่เป็นแม่เหล็กโดยสมบูรณ์จะวางตัวไม่เป็นระเบียบ ดังแสดงในภาพที่ 1.1

ภาพที่ 1.1 โมเลกุลของสารไม่เรียงตัวกันจะไม่แสดงอำนาจแม่เหล็ก

ที่มา : สุธน แก่นต้น.  2556 : 4

เนื่องจากการวางตัวในลักษณะดังกล่าวทำให้การเคลื่อนที่ของอิเลคตรอนของอะตอมสารนั้นเคลื่อนที่ในทิศทางหักล้างกันไป  ทำให้ไม่สามารถแสดงอำนาจแม่เหล็กได้  แต่เมื่อทำให้แท่งเหล็กหรือวัสดุสารแม่เหล็กมีการจัดวางตัวโมเลกุลของมันให้เป็นระเบียบ โดยโมเลกุลภายในสารของมันเองและเรียงตัวไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากการเคลื่อนที่ของอิเลคตรอนไปในทิศทางเดียวกัน จากผลทำให้เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวอิเลคตรอนมีทิศทางเสริมกัน จึงทำให้สารชิ้นนั้นแสดงอำนาจแม่เหล็กออกมาได้ แสดงดังภาพที่ 1.2

ภาพที่ 1.2  โมเลกุลของสารเรียงตัวกันจะเกิดอำนาจแม่เหล็ก

ที่มา : ไชยชาญ หินเกิด. 2543 : 2

จากที่กล่าวมาข้างต้นแม่เหล็กสามารถดูดวัตถุที่เป็นโลหะได้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แม่เหล็กธรรมชาติ และแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งจะต้องทราบค่าคุณสมบัติต่างๆ ประกอบด้วย

1. ขั้วแม่เหล็ก (Pole)

ขั้วแม่เหล็กของแท่งแม่เหล็กจะมี 2 ขั้ว คือ ขั้วเหนือและขั้วใต้  อำนาจแม่เหล็กที่แสดงออกมานั้นจะเกิดได้สองลักษณะคือการผลักกันและการดูดกัน การที่ขั้วแม่เหล็กผลักกันเนื่องมาจากเส้นแรงแม่เหล็ก (Flux Link) พุ่งสวนทางกัน(ไชยชาญ หินเกิด, 2543 : 5) ในทำนองเดียวกันเมื่อนำขั้วเหนือมาวางใกล้กับขั้วใต้ หรือ ขั้วใต้วางใกล้กับขั้วเหนือก็จะเกิดการดูดกันทั้งนี้เพราะว่าทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งตามกันดังภาพที่ 1.3 - ภาพที่ 1.5

ภาพที่ 1.3 การผลักกันของขั้วแม่เหล็กใต้กับขั้วแม่เหล็กใต้

ที่มา : สุธน แก่นต้น.  2556 : 5

ภาพที่ 1.4 การผลักกันของขั้วแม่เหล็กเหนือกับขั้วแม่เหล็กเหนือ

ที่มา : สุธน แก่นต้น.  2556 : 5

ภาพที่ 1.5 ทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งตามกัน

ที่มา : ดุสิต  สูรย์ราช.  2546 : 4

ภาพที่ 1.6 การดูดกันของขั้วแม่เหล็ก

ที่มา : ดุสิต  สูรย์ราช. 2546 : 5

2. เส้นแรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

เส้นแรงแม่เหล็กหมายถึงส่วนของอำนาจแม่เหล็กระหว่างขั้วแม่เหล็กทั้งสองประกอบด้วยเส้นแรงแม่เหล็กหลายๆ เส้น ซึ่งแต่ละเส้นจะไหลออกจากขั้วเหนือของแท่งแม่เหล็กและไหลเข้าทางขั้วใต้ผ่านเข้าไปในแท่งแม่เหล็กแล้วไหลกลับไปครบวงจร เส้นแรงแม่เหล็กแต่ละเส้นจะทำให้เกิดเป็นวงอิสระโดยไม่รวมกัน หรือตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กวงอื่นๆ ไมเคิล ฟาราเดย์ (Michael Faraday) เป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่แสดงให้เห็นสนามแม่เหล็กที่อยู่ในสภาพของแรงที่ประกอบด้วยการกระจายของเส้นแรงแม่เหล็ก(ธนภัทร ไพคำนาม, 2552 : 46)  ปริมาณเส้นแรงแม่เหล็กรอบๆ แท่งแม่เหล็กทั้งหมดเรียกว่า “ฟลั๊กแม่เหล็ก” (Magnetic Flux) ใช้อักษรกรีกแทนด้วย (()   มีหน่วยเป็นเวเบอร์ (Weber : Wb) แม่เหล็กที่มีแรงดึงดูดหรือแรงผลักมากจะหมายความว่ามีปริมาณเส้นแรงแม่เหล็กมานั่นเอง แสดงดังภาพที่ 1.7

ภาพที่ 1.7 เส้นแรงแม่เหล็กจากขั้วเหนือสู่ขั้วใต้

ที่มา : มงคล  ทองสงคราม 2550 : 3

3. สนามแม่เหล็กรอบตัวนำเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวนำมีลักษณะเป็นวงกลม โดยจำนวนเส้นแรงแม่เหล็กจะแปรผันตามจำนวนกระแสที่ไหลผ่านตัวนำดังภาพที่ 1.8 – ภาพที่ 1.9

ภาพที่ 1.8 สนามแม่เหล็กรอบตัวนำเมื่อมีกระแสไหลเข้า

ที่มา : สุธน แก่นต้น. 2556 : 26

ภาพที่ 1.9 สนามแม่เหล็กรอบตัวนำเมื่อมีกระแสไหลออก

ที่มา : สุธน แก่นต้น. 2556 : 26

เมื่อกระแสไหลเข้าตัวนำจะแทนด้วยเครื่องหมาย (X) ซึ่งใช้หัวแม่มือชี้เข้า แต่เมื่อให้กระแสไหลออกจากตัวนำจะแทนด้วยเครื่องหมาย (()  ซึ่งใช้หัวแม่มือชี้ออก โดยนิ้วทั้งสี่จะแทนเส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวนำ   จากภาพที่ 1.8 ถ้ากระแสไหลเข้าตัวนำทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กจะตามเข็มนาฬิกา และภาพที่ 1.9 ถ้ากระแสไหลออกจากตัวนำ ทิศทางเส้นแรงแม่เหล็กจะทวนเข็มนาฬิกา

กฎของฟาราเดย์- แรงดันเหนี่ยวนำจากการเปลี่ยนแปลงเวลาสนามแม่เหล็ก

จากการพิจารณาที่ผ่านมาเป็นการศึกษาถึงการเกิดสนามแม่เหล็กและคุณลักษณะของมัน ต่อไปจะเป็นการศึกษาถึงการกระตุ้นสนามแม่เหล็กสามารถทำให้เกิดผลรอบๆ ผลที่สำคัญอันดับหนึ่งที่จะพิจารณาเรียกว่า กฎของฟาราเดย์ เกี่ยวกับการทำงานของหม้อแปลง ฟาราเดย์กล่าวไว้ว่าเมื่อเส้นแรงแม่เหล็กผ่านขดลวดจะทำให้เกิดแรงดันเหนี่ยวนำขึ้นในขดลวด ขนาดของแรงดันเหนี่ยวนำในขดลวดเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นแรงแม่เหล็กต่อเวลา (ไชยชาญ หินเกิด, 2549 : 20) สามารถหาได้จากสมการที่ 1.1 - สมการที่ 1.4

(1.1)

(1.2)

(1.3)

(1.4)

เมื่อ  eind.   คือแรงดันเหนี่ยวนำในขดลวด

คือเส้นแรงแม่เหล็กไหลผ่านขดลวด

N   คือจำนวนรอบของขดลวด

คือเส้นแรงแม่เหล็กคล้อง

เครื่องหมายลบในสมการที่ 1.1-1.4  เรียกว่ากฎของเลนซ์   กฎของเลนซ์กล่าวไว้ว่า ทิศทางของแรงดันเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในขดลวดจะมีทิศทางตรงกันข้ามดังภาพที่  1.10 - ภาพที่  1.11

ภาพที่ 1.10  กระแส ไหลในขดลวดทำให้เกิดแรงดันเหนี่ยวนำ

ที่มา : Toran Gonen. 2012 : 237-238

ภาพที่ 1.11  การเกิดแรงดันเหนี่ยวนำตามกฎของเลนซ์

ที่มา : Toran Gonen . 2012 : 237-238

ถ้าปลายขดลวดถูกต่อวงจรลัดทำให้เกิดกระแสไหลซึ่งสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก ในทิศทางตรงข้ามกับทิศทางเส้นแรงแม่เหล็กเดิม  จากผลรวมของสนามแม่เหล็กทั้งสองจะมีความหนาแน่นมากทางด้านบนของตัวนำ ซึ่งจะขัดขวางหรือต้านกับการเคลื่อนที่ของตัวนำ หรือแรง F ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ (ดุสิต  สูรย์ราช, 2546: 46) แสดงดังภาพที่ 1.12 - ภาพที่ 1.14

ภาพที่ 1.12 เมื่อเคลื่อนที่ตัวนำขึ้นบนทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

ภาพที่ 1.13 ทิศทางของสนามแม่เหล็กรอบตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าไหล

ภาพที่ 1.14 ผลรวมของสนามแม่เหล็กหลักและสนามแม่เหล็กของตัวนำทั้งสอง

ที่มา : ดุสิต  สูรย์ราช. 2546 : 46

การสร้างสนามแม่เหล็ก

ในการสร้างสนามแม่เหล็กจะประกอบด้วยการพันขดลวด N รอบแกนเหล็กมีความยาว Lc เมตร กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด เพราะฉะนั้นสามารถหาได้จากสมการที่ 1.5 - สมการที่ 1.7 ดังนี้

(1.5)

(1.6)

(1.7)

เมื่อ   N   คือจำนวนรอบขดลวด  (turns )

คือกระแสไฟฟ้าในขดลวด  (Amp )

H   คือความเข้มสนามแม่เหล็ก (Amp-turns/m )

lc   คือความยาวเฉลี่ยของแกนแม่เหล็ก (m )

(   คือความซึมซาบได้เส้นแรงแม่เหล็กของแกนเหล็ก (H/m)

B   คือความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก  (wb/m2  หรือ Tesla , T)

ภาพที่ 1.15  แกนเหล็กอย่างง่าย

ที่มา : วรพงศ์  ตั้งศรีรัตน์. 2556 : 48

เมื่อ    คือความซึมซาบของช่องว่างอากาศสามารถหาได้จากสมการที่  1.8

H/m                                                       (1.8 )

คือความซึมซาบสัมพัทธ์ของแกนเหล็กแต่ละชนิดสามารถหาได้จากสมการที่  1.9

(1.9 )

# จากภาพที่ 1.9  ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กสามารถหาได้จากสมการที่ 1.10 และ สมการที่ 1.11

(1.10)

(1.11)

เมื่อ  (   คือเส้นแรงแม่เหล็ก (wb )

B   คือความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก  (wb/m2  หรือ Tesla , T)

A   คือพื้นที่เส้นแรงแม่เหล็กผ่าน  (m2 )

(   คือความซึมซาบได้เส้นแรงแม่เหล็กของแกนเหล็ก (H/m)

H   คือความเข้มสนามแม่เหล็ก (Amp-turns/m )

การเกิดสนามแม่เหล็กรอบตัวนำนั้นสามารถอธิบายความสัมพันธ์โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1. คุณลักษณะเส้นโค้งการอิ่มตัว

เพื่อศึกษาถึงคุณลักษณะเส้นโค้งการอิ่มตัว   ไฟฟ้ากระแสตรงถูกจ่ายให้ขดลวด ปรับกระแสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ได้คุณลักษณะ    เรียกว่าเส้นโค้งการอิ่มตัว ดังภาพที่ 1.16

ภาพที่ 1.16  คุณลักษณะเส้นโค้งการอิ่มตัว

ที่มา : นภัทร วัจนเทพินทร์ และ ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ. 2548 : 16

2. ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก

ความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็กหมายถึง จำนวนของเส้นแรงแม่เหล็กต่อหน่วยพื้นที่ใช้อักษรแทนความหมายของความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กคือ B มีหน่วยความหนาแน่นแม่เหล็กคือ เทสลา (Tesla :T)  เขียนเป็นสมการที่ 1.12 ดังนี้

(1.12 )

เมื่อ  B  คือความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กหน่วยเป็น เวเบอร์ต่อตารางเมตร (Wb/m2)

(  คือเส้นแรงแม่เหล็กหน่วยเป็น เวเบอร์ (Wb)

A  คือพื้นที่หน้าตัดที่เส้นแรงแม่เหล็กผ่านหน่วยเป็น ตารางเมตร (m2)

3. แรงดันแม่เหล็ก

แรงดันแม่เหล็ก(Magneto motive force : mmf) เปรียบได้กับแรงเคลื่อนไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า ซึ่งมีองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ จำนวนรอบของขดลวด (Turns : N) และกระแสไฟฟ้า (Current :I) จะทำหน้าที่ผลักดันเส้นแรงแม่เหล็ก (Flux : () ให้เคลื่อนที่ไปในวงจรแม่เหล็กของแกนเหล็กวงปิดเขียนเป็นสมการที่ 1.13 ดังนี้

(1.13 )

เมื่อ      F  คือแรงเคลื่อนแม่เหล็กหรือแรงดันแม่เหล็ก มีหน่วยเป็น แอมป์-รอบ (Ampere-Turn)

I   คือกระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็น แอมแปร์ (Ampere : A)

N  คือจำนวนรอบของขดลวด มีหน่วยเป็น รอบ (Turns : T)

4. ความเข้มของสนามแม่เหล็ก

ความเข้มของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Field Intensity) คือ แรงอำนาจมาเหล็กที่ทำให้แรงดันแม่เหล็กต่อระยะทางหนึ่งหน่วยความยาวของวงจรแม่เหล็ก  มีหน่วยเป็นแอมแปร์-รอบ ต่อเมตร หรือ กล่าวอีกทางหนึ่ง คือ ความเข้มของสนามแม่เหล็กเป็นการวัดกระแสไฟฟ้าที่ป้องเข้าไปในขดลวดเพื่อสร้างสนามแม่เหล็ก ความแรงของฟลั๊กแม่เหล็กที่เกิดขึ้นอยู่กับสารที่ใช้ทำแกน (มงคล  ทองสงคราม, 2550 : 81)  ดังสมการที่ 1.14

(1.14 )

เมื่อ  H  คือความเข้มของสนามแม่เหล็ก หน่วยเป็น แอมป์-รอบ (Ampere-Turn)

F  คือแรงเคลื่อนแม่เหล็กหรือแรงดันแม่เหล็ก มีหน่วยเป็น แอมป์-รอบ (Ampere-Turn)

คือความยาวของวงจรแม่เหล็ก หน่วยเป็น เมตร (m)

5. ความซึมซาบได้

ความซึมซาบได้ (Permeability : () คือ คุณสมบัติของวัตถุที่จะยินยอมให้เส้นแรงแม่เหล็กไหลผ่านตัวมันได้ง่ายหรือยาก  แสดงเป็นค่าอัตราส่วนระหว่างความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กต่อความเข้มของสนามแม่เหล็ก ดังสมการที่ 1.15

(1.15 )

กำหนดให้

เมื่อ   คือ ความซึมซาบได้ของสุญญากาศ หรือค่าคงที่ของแม่เหล็ก

มีค่าเท่ากับ   เฮนรี่ต่อเมตร (H/m)

คือ ความซึมซาบได้สัมพัทธ์มีค่าเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของสารแม่เหล็ก

โดยที่  ของอากาศมีค่าเท่ากับ  1

6. ความต้านทานแม่เหล็ก

ความต้านทานแม่เหล็ก (Reluctance : () คือ ค่าความต้านทานแม่เหล็กจะมีค่าแปรผันตามความยาวของวงจรแม่เหล็ก แปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็กและความซึมซาบได้ ดังสมการที่ 1.16

(1.16)

หรือ

เมื่อ   คือ ความต้านทานแม่เหล็ก มีหน่วยเป็น   แอมป์-รอบ ต่อ เวเบอร์  (A-T/Wb)

คือความยาวของวงจรแม่เหล็ก หน่วยเป็น เมตร (m)

(  คือความซึมซาบได้เส้นแรงแม่เหล็กของแกนเหล็ก (H/m)

A  คือพื้นที่หน้าตัดที่เส้นแรงแม่เหล็กผ่านหน่วยเป็น ตารางเมตร (m2)

พลังงานสูญเสียในแกนสารแม่เหล็ก

เมื่อมีไฟฟ้ากระแสสลับไหลผ่านขดลวดที่พันอยู่บนแกน สมมติว่าเส้นแรงแม่เหล็กเริ่มต้นมีค่าเท่ากับศูนย์ ดังแสดงตามภาพที่ 1.17

ภาพที่ 1.17  กระแสไหลในขดลวดตามสัญญาณรูปคลื่นไซน์

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล. 2556 : 120

เมื่อกระแสเริ่มเพิ่มขึ้นในตอนแรกเส้นแรงแม่เหล็กในแกนเหล็กเพิ่มขึ้นตามส่วน ab แสดงตามภาพที่ 1.17 ซึ่งเป็นคุณลักษณะการอิ่มตัว เมื่อกระแสลดลงเส้นแรงแม่เหล็กในแกนเหล็กจะไม่ลดลงตามส่วน ab แต่จะลดลงตามส่วน bcd  และเมื่อกระแสเพิ่มขึ้นเส้นแรงแม่เหล็กจะเพิ่มขึ้นตามส่วน deb ดังแสดงตามภาพที่ 1.18 ซึ่งส่วน bcdeb เรียกว่า วงรอบฮีสเตอริซีส (Hysteresis  Loop) (Stephen J. Chapman, 1992 : 200)

ภาพที่ 1.18  การสูญเสียการเกิดจากวงรอบฮีสเตอริซีส

ที่มา : สุธน แก่นต้น.  2556 : 45

ดังนั้นเพื่อทำความเข้าใจการเกิดฮีสเตอริซีสนั้นต้องศึกษาพฤติกรรมของสารแม่เหล็ก ซึ่งจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของสารแม่เหล็กซึ่งสารแม่เหล็กประกอบด้วยอะตอมหลายๆอะตอมรวมกัน โดยแต่ละอะตอมจะมีเส้นแรงแม่เหล็กของอะตอมเกิดขึ้นรอบๆ เนื่องจากการเรียงตัวของเส้นแรงแม่เหล็กเหล่านั้นไม่เรียงตัวไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้สารแม่เหล็กเหล่านั้นไม่แสดงอำนาจแม่เหล็ก  ดังภาพที่ 1.19

ภาพที่ 1.19   การเรียงเส้นแรงแม่เหล็กไม่เป็นระเบียบ

ที่มา : ดุสิต  สูรย์ราช. 2546 : 95

แต่เมื่อมีสนามแม่เหล็กจากภายนอกกระทำกับสารแม่เหล็กก็ทำให้การเรียงตัวของเส้นแรงแม่เหล็กแต่ละอะตอมเรียงตัวไปในทิศทางเดียวกัน การทำให้เส้นแรงแม่เหล็กของแต่ละอะตอมเรียงตัวไปในทิศทางเดียวกันต้องการพลังงานจำนวนหนึ่ง  พลังงานส่วนนี้ทำให้เกิดการสูญเสียในเครื่องจักรกลไฟฟ้าเรียกว่า การสูญเสียฮีสเตอริซีส ดังภาพที่ 1.20

ภาพที่ 1.20   การเรียงเส้นแรงแม่เหล็กเป็นระเบียบ

ที่มา : ดุสิต  สูรย์ราช. 2546 : 95

การสูญเสียที่กล่าวถึงในที่นี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเส้นแรงแม่เหล็กในแกน  เรียกว่า การสูญเสียในแกนเหล็ก  (Core  Losses)  เป็นผลรวมของการสูญเสียจากฮีสเตอริซีสกับการสูญเสียเนื่องจากกระแสไหลวน (Eddy  Current  Losses)

วงจรแม่เหล็ก

วงจรแม่เหล็ก (Magnetic Circuit) แบ่งออกเป็น 2 วงจร คือวงจรแม่เหล็กอนุกรมและวงจรแม่เหล็กแบบขนาน ในการคำนวณวงจรแม่เหล็กสามารถเปรียบเทียบกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรงของวงจรทั้งสองดังนี้

เมื่อพิจารณาวงจรไฟฟ้ามีแหล่งจ่ายแรงดัน V ทำให้กระแส I ไหลผ่านความต้านทาน R แสดงตามภาพที่ 1.21

ภาพที่ 1.21  วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

ดังนั้นสามารถหาได้จากกฎของโอห์ม ดังสมการที่ 1.16

(1.16)

วงจรแม่เหล็กแสดงตามภาพที่ 1.22 ดังนั้นแรงเคลื่อนแม่เหล็ก F ที่ทำให้เกิดเส้นแรงแม่เหล็ก ( ในแกนเหล็ก ขนาดของแรงเคลื่อนแม่เหล็ก สามารถหาได้จากสมการที่ 1.17

(1.17)

เมื่อ F  คือแรงเคลื่อนแม่เหล็กหรือแรงดันแม่เหล็ก มีหน่วยเป็น แอมป์-รอบ (Ampere-Turn)

I  คือกระแสไฟฟ้า มีหน่วยเป็น แอมแปร์ (Ampere :A)

N  คือจำนวนรอบของขดลวด มีหน่วยเป็น รอบ (Turns : T)

(  คือเส้นแรงแม่เหล็ก มีหน่วยเป็น เวเบอร์ (Wb)

คือความต้านทานวงจรแม่เหล็ก มีหน่วยเป็นแอมแปร์-รอบต่อเวเบอร์(Amp-Turns / Weber)

ภาพที่ 1.22  เปรียบเทียบวงจรแม่เหล็กไฟฟ้า

จากสมการที่ 1.16 และสมการที่ 1.17 ความต้านทานแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถหาได้จากสมการที่ 1.18

(1.18 )

วงจรแม่เหล็กแบ่งเป็น 2 วงจร คือ วงจรแม่เหล็กแบบอนุกรม และวงจรแม่เหล็กแบบขนาน  การคำนวณวงจรแม่เหล็กจะคล้ายกับวงจรไฟฟ้ากระแสตรง จึงใช้กฎของโอห์มช่วยในการคำนวณ แต่เนื่องจากเหล็กมีคุณสมบัติการอิ่มตัวจึงสรุปได้ดังนี้

1. แหล่งจ่ายในวงจรแม่เหล็ก แหล่งจ่ายแรงดันไม่ได้ต่อโดยตรงกับวงจรแต่อาศัยแรงเคลื่อนแม่เหล็กที่เกิดจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวด

2. วงจรแม่เหล็กมีเส้นแรงแม่เหล็กรั่วไหล (leakage flux) เนื่องจากมีช่องอากาศ (Air gap) เมื่อเปิดวงจรจะไม่มีผลต่อการคำนวณ

3. การคำนวณวงจรแม่เหล็กต้องดูลักษณะกราฟ B-H Curve เพราะความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก (B) จะเปลี่ยนแปลงไม่เป็นเชิงเส้น

4. การเดินของเส้นแรงแม่เหล็กจะคิดตามความยาวเฉลี่ยของแกนเหล็ก

ดังนั้นในการพิจารณาคำนวณวงจรแม่เหล็กสามารถเขียนวงจรสมมูลเทียบเคียงการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงดังนี้

1. วงจรแม่เหล็กแบบอนุกรม

วงจรแม่เหล็กแบบอนุกรมเป็นวงจรแม่เหล็กที่มีทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กครบวงจรเพียงเส้นเดียว คล้ายวงจรไฟฟ้ากระแสตรงนั่นคือเส้นแรงแม่เหล็กเทียบได้กับกระแสไฟฟ้า แรงเคลื่อนแม่เหล็กเทียบได้กับแรงดัน   สำหรับวงจรอนุกรม  สามารถหาได้จากสมการที่ 1.19

(1.19 )

ตัวอย่างที่ 1.1 แกนเหล็กรูปทรงสี่เหลี่ยมดังภาพที่ 1.14 ถ้าแกนเหล็กพันด้วยลวดตัวนำ 800 รอบ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวด 1.6 A มีเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจำนวน 0.5 mWb ถ้าแกนเหล็กมีพื้นที่หน้าตัด 9 ตารางเซนติเมตร จงคำนวณหาแรงเคลื่อนแม่เหล็ก ความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก และความเข้มของสนามแม่เหล็ก

วิธีทำ    จากสูตรแรงเคลื่อนแม่เหล็ก

F  =    NI

N  =  800  รอบ

I   =   1.6 A

(            F  =  800 x 1.6

= 1,280 A-T

ภาพที่ 1.23  วงจรแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีแกนเหล็กรูปทรงสี่เหลี่ยม

ที่มา : สุธน แก่นต้น.  2556 : 45

จากสูตรความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก

(  = 0.5 x 10-3  Wb

A   =  9 x 10-4   m2

(          B   =    =  0.55 Wb/m2

จากสูตรความเข้มของสนามแม่เหล็ก

=  (12+6+12+6) cm    =   0.36   m

=  3,555.55  A-T/m

ตัวอย่างที่ 1.2 วงจรแม่เหล็กมีพื้นที่หน้าตัด 4 ตารางเซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย 5 เซนติเมตร ความกว้างเฉลี่ย 0.08 เซนติเมตร จำนวนขดลวดพันรอบแกนเหล็ก 300 รอบ แกนเหล็กมีความซึมซาบได้สัมพัทธ์เท่ากับ 700 ความเข้มของสนามแม่เหล็ก 1,000 A-T/m  เกิดเส้นแรงแม่เหล็ก 3.2 mWb

จงคำนวณหา

ก. ความต้านทานแม่เหล็กของแกนเหล็ก (Rmc) และของช่องว่างอากาศ (Rmg)

ข. กระแสไฟฟ้าที่ไหลในขดลวด

วิธีทำ       ก. ความต้านทานแม่เหล็กของแกนเหล็ก

แต่

ภาพที่ 1.24  วงจรแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีแกนเหล็กรูปทรงสี่เหลี่ยมมีช่องว่างอากาศ

ที่มา : สุธน แก่นต้น.  2556 : 45

เมื่อ  คือ ความยาวเฉลี่ยของแกนเหล็ก

=  27.92  เซนติเมตร

= 27.92  x 10-2  เมตร

(                F1  = 1,000 x 27.92  x 10-2

= 279.2 A-T

แทนค่า                    Rmc  =

=   87,250 A-T/Wb

เพราะฉะนั้นความต้านทานแม่เหล็กของช่องว่างอากาศ

แต่

และ                           =

=

=  8 Wb/m2

แทนค่า

(         F2  =

= 5,092.95 A-T

แทนค่า                     Rmg  =        =  1,591,549.43 A-T/Wb

ความต้านทานแม่เหล็กทั้งหมด    Rm  =  Rmc + Rmg

=  87,250+1,591,549.43

=  1,678,799.43 A-T/Wb

ข. กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวด

=

=

= 17.9 A

2. วงจรแม่เหล็กแบบขนาน

วงจรแม่เหล็กแบบขนานเป็นวงจรแม่เหล็กที่มีทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กจำนวนสองเส้นทาง การคำนวณจึงเทียบเคียงวงจรไฟฟ้าจะได้ง่ายขึ้น  สำหรับวงจรแม่เหล็กแบบขนาน  สามารถหาได้จากสมการที่ 1.20

(1.20 )

ตัวอย่างที่ 1.3  วงจรแม่เหล็กตามภาพที่ 1.16 มีพื้นที่หน้าตัด 2 cm x 2 cm มีขดลวดพันอยู่ 500 รอบ และเกิด (3 = 2 mWb กำหนดให้  (r = 600 จงหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขดลวด

ภาพที่ 1.25  วงจรแม่เหล็กไฟฟ้าแบบขนาน

ภาพที่ 1.26  วงจรเทียบเคียงแม่เหล็กไฟฟ้าแบบขนาน

วิธีทำ                    กำหน         L1   = 25    เซนติเมตร

L2   = 15    เซนติเมตร

L3   = 25    เซนติเมตร

N   = 500 รอบ

A   =  2 cm x 2 cm

(r  =  600

(3 =   2  mWb

หาค่าของ

AT/wb

=

= 828,913.99 AT/Wb

AT/wb

=

= 497,359.19 AT/Wb

AT/wb

=

= 828,913.99 AT/Wb

จากวงจร            Ft  =  F1 + F3  = F1+F2

F2 =  F3

(2S2   =    (3S3

=

= 3.33 mWb

แต่        (1     =  (2+(3

=  3.33 x 10-3+ 2 x 10-3

=  5.33  mWb

Ft  =    F1 +  F2

=

=      =  12.14  A

ตัวอย่างที่ 1.4  โรเตอร์และสเตเตอร์ของมอเตอร์กระแสตรง พื้นที่หน้าตัดของช่องอากาศ (รวมเส้นแรงแม่เหล็กด้านขอบ) 14 cm2   ความซึมซาบของแกนเหล็ก ( r = 2000 H/m มีกระแสไหลผ่านขดลวด 1  A  จงหาความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กในช่องอากาศ แสดงดังภาพที่ 1.17

ภาพที่ 1.27  วงจรแม่เหล็กไฟฟ้าของโรเตอร์และสเตเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล. 2556 : 178

วิธีทำ

= 142,102.62  A-T/Wb

= 142.1026    A-T/Wb

= 14,210.26   A-T/Wb

ผลรวมความต้านทานแม่เหล็ก

= 156,597.09 A-T/Wb

แรงเคลื่อนแม่เหล็ก    = 200 A-T

=  Wb

= 0.9122 Wb/m2

การสร้างแรงเหนี่ยวนำบนตัวนำ

ในการสร้างแรงเหนี่ยวนำบนตัวนำที่มีกระแสไหลผ่านและวางอยู่ในสนามแม่เหล็กนั้น  มีหลักการพื้นฐาน โดยพิจารณาตัวนำที่มีขนาดความยาว l เมตร เมื่อมีกระแสไหลผ่าน i แอมป์ และวางอยู่ในสนามแม่เหล็กที่มีความหนาแน่น B มีทิศทางเข้าไปในกระดาษ  ดังนั้นแรงเหนี่ยวนำบนตัวนำสามารถหาได้จากสมการที่  1.21 แสดงได้ตามภาพที่ 1.28

ภาพที่ 1.28 กระแสไหลในตัวนำวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก

ที่มา : Turan Gonen, 2012 : 165

(1.21)

เมื่อ   F   คือแรงที่เกิดในตัวนำมีหน่วยเป็นนิวตัน (N)

B  คือความหนาแน่นสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเวเบอร์ต่อตารางเมตร (Wb/m2)

คือความยาวของตัวนำมีหน่วยเป็นเมตร (m)

I   คือกระแสไหลในตัวนำมีหน่วยเป็นแอมป์ (A)

ทิศทางของแรงสามารถหาได้โดยกฎมือขวาของเฟรมมิ่ง กฎมือขวากล่าวไว้ว่า ถ้านิ้วชี้แทนทิศทางของเวคเตอร์ความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก B  นิ้วกลางแทนทิศทางของเวคเตอร์กระแส I นิ้วหัวแม่มือแทนทิศทางของเวคเตอร์แรงเหนี่ยวนำ F บนตัวนำ  ซึ่งขนาดของแรงสามารถหาได้จากสมการที่ 1.22 แสดงดังภาพที่ 1.29

(1.22)

เมื่อ     B  คือความหนาแน่นสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเวเบอร์ต่อตารางเมตร (Wb/m2)

คือความยาวของตัวนำมีหน่วยเป็นเมตร (m)

I   คือกระแสไหลในตัวนำมีหน่วยเป็นแอมป์ (A)

คือมุมระหว่างตัวนำกับเวคเตอร์ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก

ภาพที่ 1.29 การใช้กฎมือขวาของเฟรมมิ่งในการเกิดการเหนี่ยวนำ

ที่มา : Turan Gonen, 2012 : 216

ตัวอย่างที่ 1.5 จงคำนวณหาแรงเหนี่ยวนำบนขดลวดแสดงตัวนำที่มีกระแสไหลผ่านวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก กำหนดให้ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก 0.25 Wb/m2 ความยาวของตัวนำ 1.0 m กระแสไหลผ่านขดลวด 0.5 A โดยมีทิศทางดังแสดงตามภาพที่ 1.29

วิธีทำ

แรงดันเหนี่ยวนำบนตัวนำเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก

แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำบนตัวนำจะเกิดขึ้นเมื่อตัวนำเคลื่อนที่ตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กจะเกิดแรงดันเหนี่ยวนำในตัวนำ (ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 63) ขนาดของแรงดันเหนี่ยวนำสามารถหาได้จากสมการที่ 1.23 ซึ่งแสดงตามภาพที่ 1.20

ภาพที่  1.30  ตัวนำเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก

ที่มา : Stephen J. Chapman, 1992 : 305

(1.23)

เมื่อ    คือแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำมีหน่วยเป็นโวลต์ (V)

B  คือความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเวเบอร์ต่อตารางเมตร (Wb/m2)

คือความยาวของตัวนำ

คือความเร็วเชิงมุมของตัวนำ

ตัวอย่างที่ 1.6 จงคำนวณหาแรงดันเหนี่ยวนำเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 m/s  ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก 0.5  Wb/m2 ความยาวของตัวนำ 1.0 m  ถ้าตัวนำมีทิศทางตามภาพที่ 1.30

วิธีทำ

การเคลื่อนที่โดยการหมุน กฎของนิวตันและกำลัง

เครื่องจักรกลไฟฟ้าทั้งหมดหมุนรอบแกนเรียกว่าเพลา เนื่องจากการหมุนเป็นธรรมชาติของเครื่องจักรกล ดังนั้นจึงมีความสำคัญที่จะต้องมีความเข้าใจการเคลื่อนที่โดยการหมุน ในหัวข้อนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ ระยะทาง  ความเร็ว อัตราเร่ง กฎของนิวตันและกำลัง ที่นำมาใช้กับเครื่องจักรกลชนิดหมุน(สัมพันธ์ หาญชเล, 2519 : 12) โดยทั่วไปต้องใช้เวคเตอร์ 3 แกนสำหรับอธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุในช่องว่าง แต่อย่างไรก็ตามเครื่องจักรกลปกติแล้วหมุนรอบเพลาตายตัว ดังนั้นการหมุนของเครื่องจักรกลจึงมีหน่วยเป็นเชิงมุม ทิศทางการหมุนของเครื่องจักรกล สามารถหาได้จากการมองเข้าไปที่เพลาด้านใช้งาน โดยพบว่าทิศทางการหมุนของเครื่องจักรกลจะหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนทวนเข็มนาฬิกา ในส่วนนี้ให้ทิศทางหมุนทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวก และทิศทางหมุนตามเข็มนาฬิกาเป็นลบดังนี้

1. ตำแหน่งเชิงมุม

ตำแหน่งของมุมของวัตถุ (Angular position: () หมายถึง มุมที่เกิดการเคลื่อนที่จากวัตถุรอบแกนหมุน โดยวัดจากจุดอ้างอิงจุดหนึ่งขนาดของมุม มีหน่วยเป็น เรเดียน หรือองศา

2. ความเร็วเชิงมุม

ความเร็วเชิงมุม (Angular Velocity : (m) หมายถึง ความเร็วที่เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเชิงมุม (() เทียบกับเวลา (() ดังนั้นความเร็วเชิงมุมสามารถหาได้จากสมการที่ 1.24

(1.24)

เมื่อ                รอบต่อนาที (rpm)

เพราะฉะนั้น                เรเดียนต่อวินาที   (rad/s)

# เมื่อ   ( m คือความเร็วเชิงมุมมีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาที

n m   คือความเร็วเชิงมุมมีหน่วยเป็นรอบต่อนาที

ถ้าหน่วยของตำแหน่งเชิงมุม (() มีหน่วยเป็นเรเดียน  ความเร็วเชิงมุมถูกวัดในหน่วยของเรเดียนต่อวินาที ปกติแล้วความเร็วของเครื่องจักรกลไฟฟ้าวิศวกรจะใช้หน่วยวัดหน่วยอื่นแทนที่จะเป็นเรเดียนต่อวินาที  บ่อยๆครั้งที่ความเร็วมีหน่วยเป็นรอบต่อวินาทีหรือรอบต่อนาทีเพราะว่าความเร็วเป็นปริมาณที่มีความสำคัญในการศึกษาการทำงานของเครื่องจักรกลเมื่อใช้หน่วยวัดความเร็วที่แตกต่างกันจึงต้องใช้สัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน เพื่อลดความสับสนการใช้หน่วยการวัด สัญลักษณ์ข้างล่างใช้ในหนังสือเล่มนี้เพื่ออธิบายความเร็วเชิงมุม

3. ความเร่งเชิงมุม

ความเร่งเชิงมุม (Angular Acceleration :( ) หมายถึง อัตราของการเปลี่ยนแปลงความเร็วเชิงมุม((m) ต่อเวลา(t) มันจะมีค่าเป็นบวกเมื่อความเร็วเชิงมุมมีค่าเพิ่มขึ้น ดังนั้นความเร่งเชิงมุมสามารถหาได้จากสมการที่ 1.25

(1.25)

4. ทอร์ก

ในการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแรงกระทำกับวัตถุ เป็นสาเหตุให้ความเร็วของวัตถุเปลี่ยนแปลง  เมื่อไม่มีแรงกระทำกับวัตถุความเร็วของมันจะคงที่ ถ้าแรงกระทำมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงความเร็วจะสูงขึ้น ในทำนองเดียวกันกับการหมุน เมื่อวัตถุหมุนความเร็วเชิงมุมของวัตถุจะคงที่ถ้าไม่มีทอร์กกระทำต่อวัตถุนั้น ถ้าทอร์กกระทำกับวัตถุสูงขึ้น ความเร็วเชิงมุมของวัตถุจะถูกเปลี่ยนแปลงให้เร็วขึ้น ทอร์กสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นเมื่อพิจารณาแรงที่กระทำกับทรงกระบอกโดยผ่านแกนดังแสดงในรูปตามภาพที่ 1.31 จะไม่เกิดทอร์กขึ้นทรงกระบอกจะไม่หมุน     อย่างไรก็ตามถ้าแรงขนาดเดียวกันกระทำกับทรงกระบอกโดยทิศทางของแรงเลื่อนออกไปทางขวาของแกนดังแสดงในภาพที่ 1.32 ทรงกระบอกจะพยายามหมุนไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ขนาดของทอร์กขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้

4.1  ขนาดของแรง

4.2  ระยะระหว่างแกนของทรงกระบอกกับเส้นของแรง

ทอร์กบนวัตถุสามารถหาได้จากผลคูณระหว่างแรงที่กระทำกับวัตถุคูณกับระยะที่น้อยที่สุดระหว่างเส้นแรงที่กระทำกับวัตถุและแกนของวัตถุหมุน

ภาพที่ 1.31  แรงบิดที่เกิดจากจุดศูนย์กลางของส่วนที่เคลื่อนที่มีค่าเท่ากับศูนย์

ภาพที่ 1.32  แรงบิดที่เกิดจากจุดศูนย์กลางของส่วนที่เคลื่อนที่หมุนทวนเข็มนาฬิกา

ที่มา : สุธน แก่นต้น.  2556 : 45

เพราะฉะนั้นขนาดของทอร์กหาได้จากสมการที่ 1.26

## (1.26 )

เมื่อ   r   คือระยะระหว่างแกนของวัตถุหมุนกับจุดที่แรงกระทำ

F  คือแรงที่กระทำกับวัตถุ

( คือมุมระหว่างเวคเตอร์ r และเวคเตอร์ F

5. กฎนิวตันของการหมุน

กฎของนิวตัน (Newton ’s Law of Rotation) สำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงคือความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่กระทำกับวัตถุและอัตราเร่งของวัตถุความสัมพันธ์เป็นไปตามสมการที่ 1.27

(1.27 )

เมื่อ  F  คือแรงกระทำกับวัตถุ มีหน่วยเป็นนิวตัน(N)

m คือมวลของวัตถุ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม (kg)

a   คืออัตราเร่งมีค่าเท่ากับ 9.8  เมตรต่อวินาที (m/sec2 )

# ในทำนองเดียวกันสมการความสัมพันธ์ระหว่างทอร์กกระทำกับวัตถุและอัตราเร่งเชิงมุมความสัมพันธ์นี้เรียกว่า กฎนิวตันของการหมุน ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการที่ 1.28

T = J(                                                                 (1.28 )

เมื่อ   T  คือทอร์ก หรือ แรงบิด มีหน่วยเป็น นิวตัน-เมตร (N-m)

J  คือโมเมนต์แรงเฉื่อย มีหน่วยเป็น กิโลกรัมต่อตารางเมตร(kg-m2)

(  คือความเร่งเชิงมุม มีหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาที (rad/sec2)

6. งาน

สำหรับการเคลื่อนที่โดยการหมุนงานคือทอร์กกระทำกับวัตถุผ่านมุม ( ขนาดของงาน (Work) สามารถหาได้ดังสมการที่ 1.29 - สมการที่ 1.30

### (1.29 )

(1.30 )

7. กำลัง

# กำลัง (Power) คืองานต่อเวลาเขียนเป็นสมการได้ตามสมการที่ 1.31

(1.31 )

เมื่อทอร์กคงที่กำลังในการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนสามารถหาได้ดังสมการที่ 1.32 - สมการที่ 1.34

(1.32 )

(1.33 )

(1.34 )

เมื่อ

(1.35 )

เมื่อ   	P     	คือกำลังมีหน่วยเป็น   W

T     	คือทอร์กมีหน่วยเป็น    N-m

(m  	คือความเร็วเชิงมุมมีหน่วยเป็น  rad/sec

Nm   	คือความเร็วรอบมีหน่วยเป็น rpm

สมการที่ 1.35 มีความสำคัญมากในการศึกษาเครื่องจักรกลไฟฟ้าสามารถใช้หาขนาดกำลังไฟฟ้าของมอเตอร์หรือเครื่องกำเนิด

บทสรุป

เครื่องจักรกลไฟฟ้าอาศัยคุณสมบัติการเคลื่อนที่รอบแกนหมุน จึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการเคลื่อนที่เชิงมุม ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ตลอดจนกำลังงานที่ป้องให้เครื่องจักรกล  การเปลี่ยนรูปพลังงานระหว่างพลังงานไฟฟ้ากับพลังงานกลถือเป็นพื้นฐานสำคัญของเครื่องจักรกลไฟฟ้า เช่น มอเตอร์  เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  รีเลย์ เป็นต้น ซึ่งในบทนี้จึงกล่าวถึงหลักการพื้นฐานของระบบแปลงพลังงานรวมทั้งวิธีการวิเคราะห์ค่าพลังงานและแรงทางกล  จากที่กล่าวมาแล้วสนามแม่เหล็กเป็นกลไกพื้นฐานในการเปลี่ยนพลังงานจากรูปหนึ่งเป็นอีกรูปหนึ่ง    เมื่อทำงานเป็นมอเตอร์หรือเครื่องกำเนิด การเกิดสนามแม่เหล็กในเครื่องจักรกลไฟฟ้าสามารถอธิบายได้ดังนี้

1.  กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดทำให้เกิดสนามแม่เหล็กในพื้นที่รอบๆ

2.  กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก จะทำให้เกิดแรงบนตัวนำ

(นี้คือพื้นฐานการทำงานของมอเตอร์ )

3. ขดลวดเคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็ก      จะทำให้เกิดแรงดันเหนี่ยวนำในขดลวด

(นี้คือพื้นฐานการทำงานของเครื่องกำเนิด)

4.  เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเส้นแรงแม่เหล็กในขดลวด      จะทำให้เกิดแรงดันเหนี่ยวนำในขดลวด   (นี้คือพื้นฐานการทำงานของหม้อแปลง)

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1

จงตอบคำถามต่อไปนี้

  - จงอธิบายการเกิดฮีสเตอริซีส

  - การสูญเสียเนื่องจากกระแสวนเกิดขึ้นได้อย่างไร

  - กฎของฟาราเดย์กล่าวว่าอย่างไร สามารถนำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการเกิดแรงดันเหนี่ยวนำอย่างไร

  - แรงเหนี่ยวนำบนตัวนำเกิดขึ้นได้อย่างไร  อะไรบ้างที่มีผลต่อขนาดแรงเหนี่ยวนำ

  - ขนาดแรงดันเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในตัวนำขึ้นอยู่กับอะไรบ้าง

  - มอเตอร์ทำงานที่ความเร็ว 1500 รอบ/นาที  จงคำนวณหาความเร็วเป็นเรเดียนต่อวินาที

  - ล้อหมุนมีโมเมนต์ของความเฉื่อย  5 kg-m2  เมื่อเริ่มต้นอยู่กับที่  ถ้าทอร์ก 15 N-m   ถูกจ่ายให้ล้อหมุน  จงคำนวณหาความเร็วของล้อหมุนหลังจากที่ล้อหมุนได้รับทอร์ก  5 วินาที

  - เมื่อมอเตอร์มีโหลดทอร์กที่เพลา 50 N-m   ความเร็ว  2200 รอบ/นาที  จงคำนวณหากำลังที่มอเตอร์จ่ายให้โหลด

  - จากภาพที่ 1.33  กระแสไหลในตัวนำ   15  A  จงคำนวณหาขนาดและทิศทางของแรงเหนี่ยวนำ

10.  จากภาพที่  1.34  เมื่อความยาวของตัวนำ l = 0.5 m   จงคำนวณหาขนาดและทิศทางของ

แรงดันเหนี่ยวนำในตัวนำ

ภาพที่ 1.33  แรงเหนี่ยวนำเมื่อตัวนำคงที่

ภาพที่ 1.34  แรงเหนี่ยวนำเมื่อตัวนำเคลื่อนที่

เอกสารอ้างอิง

ไชยชาญ  หินเกิด. (2552).เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ณรงค์  อาจฤทธิ์. (2529). เครื่องจักรกลไฟฟ้าและหม้อแปลง. กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดท์บุ๊คส์.

ดุสิต  สูรย์ราช. (2546). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง . กรุงเทพ ฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.

ธนภัทร ไพคำนาม (2552). ). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด.

ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล. (2546). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง . กรุงเทพ ฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.

นภัทร วัจนเทพินทร์ และ ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ (2548). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง. ปทุมธานี :

สกายบุ๊ค.

มงคล  ทองสงคราม (2550). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง. กรุงเทพ ฯ : วี.เจ. พริ้นติ้ง.

สุธน แก่นตัน. (2556). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง . นนทบุรี: ศูนย์หนังสือเมืองไทย จำกัด.

สัมพันธ์ หาญชเล (2519). เครื่องกลไฟฟ้า 1 . พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

Stephen J. Chapman. (1992). ELECTRIC MACHINERY FUNDAMENTALS.

Singapore : McGraw-Hill Second Edition.

Toran Gonen. (2012). ELECTRIC MACHINES with MATLAB.

New York : CRC press, Taylor & Francis Group, Second Edition.

# Text boxes

..

..