บทที่ 2

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นต้นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญอย่างหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะมีคุณสมบัติที่ดีเด่นในด้านการปรับความเร็วได้ตั้งแต่ความเร็วต่ำสุดจนถึงสูงสุด นิยมใช้กันมากในโรงงานอุตสาหกรรม เช่นโรงงานทอผ้า โรงงานเส้นใยโพลีเอสเตอร์ โรงงานถลุงโลหะหรือให้เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนรถไฟฟ้า เป็นต้น ในการศึกษาเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจึงควรรู้จัก อุปกรณ์ต่าง ๆ ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและเข้าใจถึงหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ โดยเราสามารถนำมาใช้ได้ 2 ลักษณะ คือ เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล  ส่วนประกอบของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงจะประกอบด้วย ส่วนที่อยู่กับที่  (Stator) และส่วนที่เคลื่อนที่ (Rotor) ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่าอาร์เมเจอร์ (Armature) ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญที่ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงหรือรับไฟฟ้ากระแสตรงเข้าขดลวดอาร์เมเจอร์ที่ทำหน้าที่ส่งผ่านกระแสไฟฟ้าเรียกว่า คอมมิวเตเตอร์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความหมายของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง

เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงมีหลักการทำงานโดยอาศัยการเคลื่อนที่การหมุนเปลี่ยนรูปพลังงาน  หากทำงานเป็นเป็นเครื่องกำเนิด (Generator)ก็จะเปลี่ยนจากพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยกำเนิดกระแสให้ไหลภายในขดลวดตัวนำขณะหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็ก  ในทางตรงกันข้ามหากทำงานเป็นมอเตอร์ (Motor) ก็จะเปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล   โดยอาศัยกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดตัวนำในการสร้างแรงดูดและผลักของขั้วแม่เหล็ก จึงทำให้เกิดการเคลื่อนที่โดยอาศัยสนามแม่เหล็กในการเปลี่ยนพลังงาน ซึ่งทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

สัมพันธ์ หาญชเล (2519 : 2) กล่าวว่า เครื่องจักรกลไฟฟ้าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เครื่องจักรกลไฟฟ้าที่ทำหน้าที่จ่ายพลังงานไฟฟ้า เรียกว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และ เครื่องจักรกลไฟฟ้าที่ทำหน้าที่เป็นตัวให้กำลังทางกล เรียกว่า มอเตอร์

ไชยชาญ  หินเกิด (2543 : 83) กล่าวว่า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง หมายถึงเครื่องกลไฟฟ้า ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าและเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยอาศัยหลักการของสนามแม่เหล็ก

นภัทร วัจนเทพินทร์ และ ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ (2548 : 22) กล่าวว่า เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงมี 2 ชนิด คือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลจากการหมุนเป็นพลังงานไฟฟ้าเรียกว่า ไดนาโม (Dynamo) และ เครื่องกลที่ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล เรียกว่า มอเตอร์ (Motor)

ไวพจน์  ศรีธัญ (2548 : 39) กล่าวว่า เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงประกอบด้วย มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ทั้งสองชนิดมีโครงสร้างและส่วนประกอบเหมือนกันจึงสามารถใช้แทนกันได้

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง ประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงาน โดยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกล  ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้า   ซึ่งมีโครงสร้างและส่วนประกอบเหมือนกันสามารถใช้แทนกันได้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงสร้างพื้นฐานของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงทำงานโดยอาศัยการเหนี่ยวนำจากตัวนำเคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็ก  ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง (Basic Construction of DC Machines) (ธวัชชัย อัตตวิบูลย์กุล, 2546 : 71) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวอยู่กับที่ (Stator) และตัวหมุน (Rotor) ดังภาพที่ 2.1 - ภาพที่ 2.2   แต่ละส่วนประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

ภาพที่ 2.1   โครงสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง

ที่มา : ธวัชชัย อัตตวิบูลย์กุล, 2546 : 71

ภาพที่ 2.2   โครงสร้างส่วนที่เคลื่อนที่ของเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง

ที่มา : http://www.electrical-knowhow.com/

1. ตัวอยู่กับที่ (Stator) เป็นส่วนที่สร้างสนามแม่เหล็กหลัก ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1.1 เปลือกหรือโครง (Frame or yoke) ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงทำจากเหล็กหล่อทำหน้าที่รองรับเพลาของโรเตอร์  ขั้วแม่เหล็ก  ป้องกันเครื่องจักรกลและทำหน้าที่ของวงจรแม่เหล็ก (นภัทร วัจนเทพินทร์ และประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ, 2548 : 23) แสดงตามภาพที่ 2.3

ภาพที่ 2.3  เปลือกหรือโครง

ที่มา : ไชยชาญ หินเกิด, 2543 : 84

1.2 ขั้วแม่เหล็ก (Magnetic Pole) ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงโดย ทั่วๆไปทำจากแผ่นเหล็กบางๆ อัดซ้อนกันเพื่อลดความร้อน โดยมีชุดขดลวดสนาม (Field Coil) พันบน ขั้วแม่เหล็กส่วนด้านหน้าของขั้วแม่เหล็ก (Pole Shoe) ทำจากเหล็กที่มีความซึมซาบแม่เหล็กสูงแผ่นบางๆและกั้นฉนวนออกจากกัน ในปัจจุบันมอเตอร์กระแสตรงถูกขับเคลื่อนด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   เพื่อลดการสูญเสียขั้วแม่เหล็กจะทำจากเหล็กที่มีความซึมซาบแม่เหล็กสูงแผ่นบางๆและกั้นฉนวนออกจากกัน ดังแสดงตามภาพที่ 2.4 - ภาพที่ 2.5

ภาพที่ 2.4  ขั้วแม่เหล็ก

ที่มา : ไชยชาญ หินเกิด, 2543 : 84

ภาพที่ 2.5  ขดลวดที่พันบนแกนเหล็ก และวางรอบตัวสเตเตอร์

ที่มา : นภัทร วัจนเทพินทร์ และ ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ 2548 : 25

1.3 แปรง (Brush) ทำจากคาร์บอน , กาไฟท์ , โลหะกาไฟท์ , หรือคาร์บอนผสมกาไฟท์ ซึ่งแปรงมีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าสูง    มีสัมประสิทธิ์ความฝืดต่ำและทำจากสารที่มีความแข็งน้อยกว่าสารที่ใช้เป็นซี่คอมมิว ( Commutator Segment ) ทำหน้าที่ต่อขดลวดอาร์มาเจอร์กับโหลดเมื่อทำงานเป็นเครื่องกำเนิด  และทำหน้าที่ต่อขดลวดอาร์มาเจอร์กับแหล่งจ่ายเมื่อทำงานเป็นมอเตอร์  ตัวแปรงจะอยู่ในกล่องแปรง (Brush  box) ที่ยึดติดอยู่กับเปลือกของเครื่องจักรกลดังแสดงตามภาพที่ 2.6 - ภาพที่ 2.7

ภาพที่ 2.6  แปรงและกล่องแปรง

ที่มา : นภัทร วัจนเทพินทร์ และ ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ 2548 : 25

ภาพที่ 2.7  แปรงและกล่องแปรง

ที่มา : http://www.audiclubthailand.com/

2. ส่วนเคลื่อนที่หรืออาร์มาเจอร์  (Rotor  or  Armature) ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

2.1 แกนอาร์เมเจอร์ (Armature  core) ทำจากแผ่นเหล็กที่มีความนำแม่เหล็กสูงแผ่นบางๆ กั้นฉนวนออกจากกัน อัดอยู่บนเพลาของเครื่องจักรกลบนผิวหน้าของแกนอาร์เมเจอร์ ถูกเซาะเป็นร่อง (slot) สำหรับวางขดลวดอาร์เมเจอร์ดังแสดงตามภาพที่ 2.8

ภาพที่ 2.8 แกนอาร์เมเจอร์

ที่มา : สุธน แก่นต้น 2556 : 48

2.2 คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) ในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงคอมมิวเตเตอร์ ทำจากทองแดงเป็นซี่ ๆ ยึดอยู่บนเพลา ซี่คอมมิวเตเตอร์แต่ละอันกั้นฉนวนออกจากกันและเพลา  โดยไมกาและไฟเบอร์ ซึ่งคอมมิวเตเตอร์ทำหน้าที่เรียงกระแส (Rectifier) (ไชยชาญ  หินเกิด, 2537 : 23) จากอาร์เมเจอร์ไปสู่โหลดเป็นกระแสตรง ดังแสดงตามภาพที่ 2.9

ภาพที่ 2.9  คอมมิวเตเตอร์

ที่มา : https://pantip.com/topic/31356937

หลักการเบื้องต้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงทำหน้าที่เปลี่ยนรูปกำลังหรือพลังงาน มีชื่อเรียกต่างๆ กันขึ้นอยู่กับหน้าที่การทำงาน (ณรงค์  อาจฤทธิ์, 2529 : 33) เช่น เมื่อทำหน้าที่เปลี่ยนกำลังกลเป็นกำลังไฟฟ้าโดยได้รับกำลังกลที่เพลาและจ่ายกำลังไฟฟ้าให้โหลดทางด้านอาร์เมเจอร์ (Armature)

ภาพที่ 2.10   เมื่อทำงานเป็นเครื่องกำเนิด

การทำงานในรูปแบบนี้เรียกว่า เครื่องกำเนิด (Generator) อาศัยการเปลี่ยนรูปกำลังโดยแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic  Conversion)  ดังแสดงตามภาพที่ 2.10 ซึ่งสามารถอธิบายปรากฏการดังนี้

1. เมื่อตัวนำเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กเกิดแรงดันเหนี่ยวนำในตัวนำ

เมื่อเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงได้รับกำลังกลที่เพลาซึ่งมีขั้วแม่เหล็กจำนวน 2 ขั้ว  อาร์เมเจอร์ถูกขับให้หมุนตัวนำตัดกับเส้นแม่เหล็ก  เมื่อป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดจะเกิดขั้วแม่เหล็กเหนือ (N) และใต้ (S) ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กพุ่งจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้ (ไวพจน์  ศรีธัญ ,2548 : 41) เมื่อมีตัวนำวางอยู่ระหว่างขั้วแม่เหล็กทั้งสองและมีแรงจากภายนอกมาหมุนขดลวดตัวนำ จะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นที่ตัวนำ ดังภาพที่ 2.11

ภาพที่ 2.11  หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ที่มา : ธนภัทร ไพคำนาน 2552 : 44

โดยจะเป็นขั้วบวก (+) ด้านที่กระแสไหลออกและเป็นขั้วลบ (-) ด้านที่กระแสไหลเข้า ซึ่งทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าหาได้จากกฎมือขวาของเฟลมมิ่งทำให้เกิดแรงดันเหนี่ยวนำขึ้นซึ่งเป็นไปตามกฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์ขนาดของแรงดันเหนี่ยวนำ ( Induced Emf) ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของเส้นแรงแม่เหล็กกับตัวนำดังภาพที่ 2.12

ภาพที่ 2.12   แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในตัวนำ

ที่มา : ธนภัทร ไพคำนาน 2552 : 44

(2.1)

เมื่อ    e   คือแรงดันเหนี่ยวนำ

d(  คือเส้นแรงแม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลง

dt   คือเวลาที่เปลี่ยนแปลง

แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดจากการเคลื่อนที่ทีลักษณะเป็นรูปคลื่นไซน์ ( Sine Wave) ตามการเปลี่ยนแปลงของมุมที่ตัวนำเคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็ก โดยจะมีค่าสูงสุดเมื่อตัวนำเคลื่อนที่ตัดสนามแม่เหล็กในลักษณะตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กหาค่าได้จากสมการที่ 2.1 และจะมีค่าต่ำสุดเมื่อตัวนำเคลื่อนที่ในลักษณะขนานกับเส้นแรงแม่เหล็ก

ดังนั้นเมื่อโหลดถูกต่อเข้ากับตัวนำมีกระแสไฟฟ้าไหลไปยังโหลดเกิดขึ้น  ทิศทางการไหลของกระแสสามารถหาได้จากกฎมือขวาของเฟลมมิ่ง  (Fleming’s Right hand Rule)  ซึ่งการเกิดแรงดันเหนี่ยวนำในตัวนำเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก  สรุปเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวนำ   ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กและทิศทางของกระแสไว้ดังนี้     เมื่อกางมือขวาให้นิ้วหัวแม่มือ  นิ้วชี้และนิ้วกลางให้ทำมุมกัน 90  องศา โดยให้นิ้วหัวแม่มือแทนทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวนำ นิ้วชี้แทนทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็ก  นิ้วกลางจะแทนทิศทางของกระแสในตัวนำ แสดงดังภาพที่ 2.13

ภาพที่ 2.13   กฎมือขวาของเฟลมมิ่ง

ที่มา : A.E. Fitzgerald และคณะ 2003 : 114

แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่สร้างขั้นมานั้นเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เมื่อต้องการให้ได้ไฟฟ้ากระแสตรงจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง ซึ่งก็คือ คอมมิวเตเตอร์ (Commutator) กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านซี่คอมมิวเตเตอร์ ในลักษณะผ่าเป็น 2 ซีก ดังภาพที่ 2.14

ภาพที่ 2.14   คอมมิวเตเตอร์แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง

ที่มา : ธนภัทร ไพคำนาน 2552 : 45

โดยเมื่อเมื่อคอมมิวเตเตอร์หมุนแปรงถ่านซึ่งต่ออยู่กับปลายในแต่ละด้านของขดลวดสลับกับเรื่อยไปผ่านซี่คอมมิวเตเตอร์ ลักษณะดังกล่าวทำให้แปรงถ่านมีศักย์เป็นขั้วบวกและขั้วลบคงที่ เกิดเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง แต่เมื่อเพิ่มจำนวนขดลวดหลายๆชุด จะเกิดแรงดันไฟฟ้าหลายๆช่วง มีลักษณะใกล้เคียงเส้นตรงมากขึ้นดังภาพที่ 2.15 - ภาพที่ 2.17

ภาพที่ 2.15  การเกิดแรงดันไฟฟ้าจากคอมมิวเตเตอร์ตำแหน่งที่ 1,3 และ 5 แรงดันมีค่าเป็นศูนย์

ที่มา : ธนภัทร ไพคำนาน 2552 : 45

ภาพที่ 2.16  การเกิดแรงดันไฟฟ้าจากคอมมิวเตเตอร์ตำแหน่งที่ 2 และ 4 แรงดันมีค่าสูงสุด

ที่มา : ธนภัทร ไพคำนาน 2552 : 45

ภาพที่ 2.17   ลักษณะแรงดันที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีขดลวดตัวนำหลายชุด

2. ชุดขดลวดอาร์เมเจอร์

ชุดขดลวดอาร์เมเจอร์ (Armature  Winding) ทำหน้าที่จ่ายกำลังไฟฟ้าให้โหลดเมื่อทำงานเป็นเครื่องกำเนิด และรับพลังไฟฟ้าเมื่อทำงานเป็นมอเตอร์  ชุดขดลวดอาร์เมเจอร์ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงจะวางอยู่ในร่องอาร์เมเจอร์ เพื่อให้เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงทำงานตามความต้องการ มีความจำเป็นต้องออกแบบชุดขดลวดอาร์เมเจอร์ซึ่งสามารถทำได้หลายชนิด ก่อนที่จะกล่าวถึงการออกแบบชุดขดลวดอาร์เมเจอร์ ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบพื้นฐานของชุดขดลวดอาร์เมเจอร์และความหมายของค่าต่างๆ ต่อไปนี้

รอบ (Turn) คือจำนวนรอบขดลวดตัวนำ 1 ขด ดังแสดงตามภาพที่ 2.18   ขดลวด (Coil) ประกอบด้วยชุดขดลวดตัวนำหลายๆ รอบ ดังแสดงตามภาพที่ 2.19   ชุดขดลวด (Winding) ประกอบด้วยการต่อขดลวดหลายๆ ชุดอนุกรมกันดังแสดงตามภาพที่ 2.20

ภาพที่ 2.18 การพันขดลวดตัวนำในแต่และแบบรอบ

ภาพที่ 2.19 การพันขดลวดตัวนำในแต่และแบบขดลวด

ภาพที่ 2.20 การพันขดลวดตัวนำในแต่และแบบชุดขดลวด

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงขนาดใหญ่  ส่วนมากมีขั้วแม่เหล็กมากกว่า 2 ขั้ว  ด้วยเหตุนี้ตัวนำของชุดขดลวดอาร์เมเจอร์ส่วนมากจึงวางอยู่ในย่านที่มีความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กสูง แสดงตัวอยู่กับที่ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงที่มี 4 ขั้วแม่เหล็ก  ซึ่งทำให้ชุดขดลวดอาร์เมเจอร์สร้างขั้วแม่เหล็กขึ้นมา 4 ขั้วเหมือนกัน

การกระจายความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก เป็นเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงที่มี 4 ขั้วแม่เหล็ก  ดังภาพที่ 2.21 -  ภาพที่ 2.22 ดังนั้นขนาดขององศาทางไฟฟ้าสามารถหาได้จากสมการที่   2.2

(2.2)

เมื่อ                คือองศาทางกล

คือองศาทางไฟฟ้า

P      คือจำนวนขั้วแม่เหล็ก

ภาพที่ 2.21  การวางขดลวดสนามแม่เหล็กตัวอยู่กับที่ 4 ขั้วแม่เหล็ก

ที่มา : วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ 2556 : 162

ภาพที่ 2.22  การวางขดลวดสนามแม่เหล็กการกระจายความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็ก

ขดลวดถูกวางอยู่ในร่องอาร์เมเจอร์สองร่องซึ่งมีระยะห่างระหว่างขดลวดทั้งสองด้านเรียกว่าพิตช์ขดลวด (Coil  Pitch)   ถ้าพิตช์ขดลวดเท่ากับพิตช์ขั้วแม่เหล็ก (Pole  Pitch)   หรือเท่ากับองศาไฟฟ้าเรียกว่าขดลวดเต็มพิตช์ (Full Pitch ) ซึ่งหมายความว่าถ้าด้านหนึ่งของขดลวดถูกวางอยู่ที่กึ่งกลางขั้วเหนือส่วนอีกด้านหนึ่งของขดลวดถูกวางอยูที่กึ่งกลางขั้วใต้  ทำให้แรงดันเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในขดลวดแต่ละด้านมีขนาดเท่ากันและทิศทางตรงกันข้าม  ถ้าพิตช์ขดลวดไม่เท่ากับพิตช์ขั้วแม่เหล็ก (Pole  Pitch)  หรือไม่เท่ากับ  180  องศาไฟฟ้า   เรียกว่าขดลวดไม่เต็มพิตช์  (Fractional Pitch ) ประกอบด้วย

2.1 ชุดขดลวดแบบแลป

ขดลวดแบบแลป (Lap  Winding) เป็นชุดขดลวดแบบง่ายๆ ที่นิยมใช้ในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงในปัจจุบัน โดยชุดขดลวดแบบแลปของตัวหมุนอาจมีรอบเดียวหรือหลายๆรอบ  ซึ่งปลายของชุดขดลวดแบบแลปจะถูกต่อเข้ากับซี่คอมมิวเตเตอร์ข้างๆกัน การออกแบบชุดขดลวดอาร์เมเจอร์เป็นแบบแลปนั้นขดลวดอาร์เมเจอร์จะถูกแปรงถ่านต่อขนานกัน  จำนวนวงจรขดลวดอาร์เมเจอร์ที่ต่อขนานกันเท่ากับจำนวนขั้วแม่เหล็ก ดังแสดงตามภาพที่ 2.23

ภาพที่ 2.23  ชุดขดลวดแบบแลป

ที่มา : วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ 2556 : 168

2.2 ชุดขดลวดแบบคลื่น

ขดลวดแบบคลื่น (Wave  Winding) เป็นชุดขดลวดอีกแบบที่นิยมใช้ในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง ชุดขดลวดแบบคลื่นของตัวหมุนอาจมีรอบเดียวหรือหลายๆ รอบซึ่งด้านปลายของชุดขดลวดแบบคลื่นจะกลับมาต่อเข้ากับซี่คอมมิวข้างๆ กับซี่คอมมิวเตเตอร์ที่ขดลวดเริ่มต้น  เป็นการออกแบบชุดขดลวดอาร์เมเจอร์เป็นแบบคลื่น เพราะฉะนั้นขดลวดอาร์เมเจอร์จะถูกต่อขนานกันเท่ากับสองวงจร แสดงตามภาพที่ 2.24

ภาพที่ 2.24   ชุดขดลวดแบบคลื่น

ที่มา : วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ 2556 : 169

2.3 สมการแรงดันเหนี่ยวนำ

ขนาดแรงดันเหนี่ยวนำ (Induced Voltage Equation) ในเครื่องจักรกลทั่วๆไปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3 ประการดังนี้

- เส้นแรงแม่เหล็ก  ในเครื่องจักรกล

- ความเร็ว  ของตัวหมุนเครื่องจักรกล

- ค่าคงที่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเครื่องจักรกล

ซึ่งสมการแรงดันเหนี่ยวนำจะต้องทราบสัญลักษณ์ดังนี้

กำหนดให้      e      คือแรงดันเหนี่ยวนำในตัวนำมีหน่วยเป็น  V

v      คือความเร็วของตัวหมุนมีหน่วยเป็น   m/sec.

B      คือความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กมีหน่วยเป็น   wb/m2

(     คือเส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้วแม่เหล็กมีหน่วยเป็น  wb.

L      คือความยาวของตัวนำมีหน่วยเป็น  m

Ef     คือแรงดันเหนี่ยวนำที่ขั้วของอาร์เมเจอร์มีหน่วยเป็น  V

(m  คือความเร็วของตัวหมุนมีหน่วยเป็น      rad/sec.

n    คือความเร็วของตัวหมุนมีหน่วยเป็น  rpm

r     คือรัศมีของอาร์เมเจอร์มีหน่วยเป็น m

Ap    คือพื้นที่หน้าตัดของขั้วแม่เหล็กมีหน่วยเป็น m2

P    คือจำนวนขั้วแม่เหล็ก

Z    คือจำนวนตัวนำ

กำหนดให้            คือลักษณะของการพันขดลวด

a = Pole   เมื่อพันขดลวดแบบเเล็ป (Lap winding)

a = 2        เมื่อพันขดลวดแบบเวฟ (Wave winding)

ขนาดของแรงดันเหนี่ยวนำที่ออกมาจากอาร์เมเจอร์ของเครื่องจักรกลเท่ากับจำนวนของตัวนำในแต่ละส่วนของวงจรอาร์เมเจอร์คูณกับขนาดแรงดันเหนี่ยวนำในแต่ละตัวนำ  ซึ่งขนาดแรงดันเหนี่ยวนำในตัวนำแต่ละตัวสามารถหาได้จากสมการที่  2.3

(2.3)

ขนาดของแรงดันเหนี่ยวนำที่ขั้วของอาร์เมเจอร์ของเครื่องจักรกล สามารถหาได้ตามสมการที่ 2.4 – สมการที่ 2.9

(2.4)

(2.5)

(2.6)

(2.7)

พื้นที่หน้าผิวของอาร์เมเจอร์คือ

(2.8)

(2.9)

เส้นแรงแม่เหล็กทั้งหมดในเครื่องจักรกลสามารถหาค่าดังสมการที่ 2.10

(2.10)

จากสมการที่ 2.6 เขียนใหม่ได้ตามสมการที่ 2.11

(2.11)

(2.12)

(2.13)

เมื่อ                                                                 	        (2.14)

(2.15)

แทนค่า (m  ในสมการที่ 2.12  ได้สมการที่ 2.16

(2.16)

(2.17)

เมื่อ                                                                     	        (2.18)

ถ้าความเร็ว nm เปลี่ยนแปลงในขณะที่เส้นแรงแม่เหล็ก  คงที่ขนาดของแรงดันเหนี่ยวนำสามารถหาได้จากสมการที่ 2.19

(2.19)

ตัวอย่างที่ 2.1  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 10 ขั้วแม่เหล็ก ชุดขดลวดแบบแลป (Lap winding) 90  ร่อง  แต่ละร่องอาร์เมเจอร์มี 10 ตัวนำ เส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้วเท่ากับ 0.05Wb  ทำงานที่ความเร็ว 2000 รอบ/นาที  จงคำนวณหา

ก.  ความเร็วเชิงมุมของตัวหมุน

ข.  แรงดันเหนี่ยวนำที่ขั้วอาร์เมเจอร์

ค.  ความเร็ว 2500 รอบ/นาที  จงคำนวณหาขนาดแรงดันเหนี่ยวนำที่ขั้วอาร์เมเจอร์

วิธีทำ    ก. ความเร็วเชิงมุมของตัวหมุน

=

=  209.33            เรเดียน/วินาที

ข.   แรงดันเหนี่ยวนำที่ขั้วอาร์เมเจอร์

= 1,500  โวลต์

ค.  ความเร็ว 2500 รอบ/นาที  จงคำนวณหาขนาดแรงดันเหนี่ยวนำที่ขั้วอาร์เมเจอร์

=

=  1,875  โวลต์

ตัวอย่างที่ 2.2  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง  4 ขั้วแม่เหล็ก ชุดขดลวดแบบคลื่น (Wave winding)

15  ร่อง   อาร์เมเจอร์แต่ละร่องอาร์เมเจอร์มี 8 ตัวนำ เส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้วเท่ากับ 0.05 Wb ทำงานที่ความเร็ว 200  เรเดียน/วินาที จงคำนวณหา

ก.  ความเร็วของตัวหมุน nmรอบต่อนาที

ข. แรงดันเหนี่ยวนำที่ขั้วอาร์เมเจอร์

วิธีทำ     ก. ความเร็วเชิงมุมของตัวหมุน

= 1,910.82     รอบ/นาที

ข.   แรงดันเหนี่ยวนำที่ขั้วอาร์เมเจอร์

Z = 15 x 8     =   120

= 38.197

Ef = 38.197x 0.05 x 200  = 381.97  โวลต์

หลักการเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Motor Fundamental)

เมื่อทำหน้าที่เปลี่ยนกำลังไฟฟ้าเป็นกำลังกล โดยได้รับกำลังไฟฟ้าทางด้านอาร์เมเจอร์ และจ่ายกำลังกลให้โหลดทางด้านเพลา (ธนภัทร ไพคำนาม,2552 : 23) การทำงานในรูปแบบนี้เรียกว่ามอเตอร์ (Motor) ดังแสดงตามภาพที่ 2.25

ภาพที่ 2.25   เมื่อทำงานเป็นมอเตอร์

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีโครงสร้างอย่างง่ายประกอบด้วยขั้วแม่เหล็กจำนวน 2 ขั้ว เมื่อป้อนแรงดันไฟฟ้าจากภายนอกเข้าไปยังขดลวดชุดหมุน ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบตัวนำของชุดขดลวดเคลื่อนที่  สนามแม่เหล็กจากขั้วแม่เหล็กจะกระทำต่อสนามแม่เหล็กของขดลวดเคลื่อนที่ทำให้เกิดการหมุน สำหรับทิศทางการหมุนนั้นหาได้จากกฎมือซ้ายของเฟรมมิ่ง  นอกจากนี้ทิศทางสนามแม่เหล็กรอบตัวนำหาได้จากกฎมือขวากำ  สามารถพิจารณาตามลักษณะเป็น 2 ลักษณะคือ กระแสไฟฟ้าไหลเข้า จะเขียนแทนด้วยเครื่องหมาย (+) สนามแม่เหล็กรอบตัวนำจะมีทิศทางตามเข็มนาฬิกา และกระแสไฟฟ้าไหลออกเขียนแทนด้วยเครื่องหมาย (() สนามแม่เหล็กรอบตัวนำจะมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกา แสดงดังภาพที่ 2.26 - ภาพที่ 2.28

ภาพที่ 2.26   วงจรมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ที่มา : ธนภัทร ไพคำนาน 2552 : 50

ภาพที่ 2.27   ทิศทางสนามแม่เหล็กรอบตัวนำส่วนที่เคลื่อนที่

ที่มา : ธนภัทร ไพคำนาน 2552 : 50

ภาพที่ 2.28   การเคลื่อนที่ของขดลวดตัวนำในอาร์เมเจอร์

ที่มา : ธนภัทร ไพคำนาน 2552 : 51

ทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวนำสามารถหาได้จากกฎมือซ้ายของเฟลมมิ่ง (Fleming’s Left hand Rule)  ซึ่งจากการค้นคว้าทดลองเกี่ยวกับการเกิดแรงเหนี่ยวนำ ในตัวนำที่มีกระแสไหลผ่านวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก   เฟลมมิ่งได้สรุปความสัมพันธ์เกี่ยวกับทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวนำ  ทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็ก ทิศทางของกระแสไว้ดังนี้  เมื่อกางมือซ้ายให้   นิ้วหัวแม่มือ   นิ้วชี้และนิ้วกลางของมือซ้าย ให้ทำมุมกัน 90  องศา ดังแสดงตามภาพที่ 2.29

ภาพที่ 2.29  กฎมือซ้ายของเฟลมมิ่ง

ที่มา : A.E. Fitzgerald และคณะ 2003 : 114

โดยให้นิ้วชี้แทนทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็ก  นิ้วกลางแทนทิศทางของกระแสในตัวนำ  นิ้วหัวแม่มือจะแทนทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวนำดังนี้

1. เมื่อตัวนำวางอยู่ในสนามแม่เหล็กมีกระแสไหล จะทำให้เกิดแรงเหนี่ยวนำ (Induce Force)  ขึ้น   ขนาดของแรงเหนี่ยวนำขึ้นอยู่กับของกระแส I  ไหลในตัวนำ  ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก B  ความยาวของตัวนำ L  ขนาดของแรงเหนี่ยวนำสามารถหาได้จากสมการที่ 2.20

(2.20)

เมื่อ    F  คือ แรงเหนี่ยวนำมีหน่วยเป็น  N

B คือ ความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก B  มีหน่วยเป็น  wb/m2

I  คือ กระแสมีหน่วยเป็น  A

L คือ ความยาวของตัวนำมีหน่วยเป็น   m

แรงบิดที่เกิดขึ้นในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อมีแรงกระทำต่อขดลวดที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก เกิดจากแรงที่กระทำต่อกันระหว่างสนามแม่เหล็กจากขั้วแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กของส่วนที่เคลื่อนที่ ดังภาพที่ 2.30

ภาพที่ 2.30  แรงที่กระทำต่อลวดตัวนำ

ที่มา : ธนภัทร ไพคำนาน 2552 : 51

แรงบิดที่ทำให้เกิดการหมุนของขดลวดเคลื่อนที่ หาได้จากสมการพื้นฐานดังสมการที่ 2.21

(2.21)

เมื่อ         T   คือแรงบิด (Torque) ที่เกิดขึ้นในตัวนำมีหน่วยเป็นนิวตัว-เมตร (N-m)

F   คือแรงที่กระทำต่อตัวนำ มีหน่วยเป็นนิวตัน (N)

r    คือรัศมีของแท่งโลหะทรงกระบอก มีหน่วยเป็นเมตร (m)

แต่      เพราะฉะนั้นสามารถหาค่าได้ดังสมการที่ 2.22

(2.22)

เมื่อ B   คือ ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก มีหน่วยเป็นเวเบอร์ต่อตารางเมตร (Wb/m2)

I   คือ กระแสไฟฟ้าที่ไหลในตัวนำ มีหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)

คือ ความยาวของตัวนำ มีหน่วยเป็นเมตร (m)

2. การกลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถกลับทิศทางการหมุนได้ 2 วิธี คือ การกลับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในขดลวดตัวนำ หรือ กลับขั้วแม่เหล็ก แต่จะทำพร้อมกันไม่ได้เพราะมอเตอร์จะหมุนในทิศทางเดิม (มงคล  ทองสงคราม, 2550 : 21) ประกอบด้วย

    - การกลับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในขดลวดตัวนำ

เมื่อป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับขดลวดตัวนำทิศทางของของแรงที่กระทำต่อลวดตัวนำหาได้จากกฎมือซ้ายของเฟรมมิ่ง ดังนั้นมอเตอร์จะหมุนตามเข็มนาฬิกา ในทำนองเดียวกันเมื่อกลับทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้ามอเตอร์จะหมุนทวนเข็มนาฬิกา แสดงดังภาพที่ 2.31 - ภาพที่ 2.32

ภาพที่ 2.31  การกลับทิศการไหลของกระแสไฟฟ้าในขดลวดตัวนำมอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา

ที่มา : ธนภัทร ไพคำนาน 2552 : 52

ภาพที่ 2.32  การกลับทิศการไหลของกระแสไฟฟ้าในขดลวดตัวนำมอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา

ที่มา : ธนภัทร ไพคำนาน 2552 : 52

    - การกลับขั้วแม่เหล็ก

วิธีการนี้ทำให้ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในลวดตัวนำคงที่  แต่จะใช้การสลับขั้วแม่เหล็กหลัก (N-S) ซึ่งการทำให้ขั้วแม่เหล็กเปลี่ยนทิศทางทำได้โดยการเปลี่ยนทิศทางการป้องกระแสไฟฟ้าเข้าขดลวดสนามแม่เหล็กหลัก เมื่อป้อนกระแสไฟฟ้าให้ขดลวดมอเตอร์ก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกา  และเมื่อขั้วแม่เหล็กตรงกันข้ามกับกรณีแรก มอเตอร์จะกลับทางหมุนเป็นตามเข็มนาฬิกา  แสดงดังภาพที่ 2.33 - ภาพที่ 2.34

ภาพที่ 2.33  การเปลี่ยนขั้วแม่เหล็กของสนามแม่เหล็กหลักมอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา

ที่มา : ธนภัทร ไพคำนาน 2552 : 52

ภาพที่ 2.34  การเปลี่ยนขั้วแม่เหล็กของสนามแม่เหล็กหลักมอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกา

ที่มา : ธนภัทร ไพคำนาน 2552 : 52

3. สมการทอร์กเหนี่ยวนำ

ขนาดของทอร์กสามารถหาค่าจากสมการทอร์กเหนี่ยวนำ (Induced Torque Equation) ในเครื่องจักรกลทั่วไปขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ 3 ประการดังนี้

- เส้นแรงแม่เหล็ก  ในเครื่องจักรกล

- กระแสอาร์เมเจอร์  ของเครื่องจักรกล

- ค่าคงที่ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของเครื่องจักรกล

กำหนดให้         คือกระแสในแต่ละตัวนำมีหน่วยเป็นแอมป์ (A)

คือทอร์กเหนี่ยวนำบนแต่ละตัวนำมีหน่วยเป็นนิวตันเมตร (Nm)

คือทอร์กเหนี่ยวนำบนอาร์เมเจอร์มีหน่วยเป็นนิวตันเมตร (Nm)

ทอร์กเหนี่ยวนำบนอาร์เมเจอร์ของเครื่องจักรกลเท่ากับตัวนำในแต่ละส่วนของวงจรอาร์เมเจอร์คูณกับขนาดทอร์กเหนี่ยวนำบนแต่ละตัวนำ ซึ่งขนาดของทอร์กเหนี่ยวนำบนตัวนำแต่ละตัวนำ (วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ 2556 : 159) สามารถหาได้จากสมการที่ 2.23

(2.23)

เมื่อ Ia  คือกระแสอาร์เมเจอร์ทั้งหมด   กระแสในแต่ละตัวนำ   สามารถหาได้จากสมการที่ 2.24 ถึง สมการที่ 2.29

(2.24)

(2.25)

(2.26)

(2.27)

(2.28)

เมื่อ                                                                      (2.29)

ตัวอย่างที่ 2.3 เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง 4 ขั้วแม่เหล็ก  ชุดขดลวดอาร์มาเจอร์แบบเวฟประกอบด้วยขดลวด  40  ขด แต่ละขดมี 8  รอบ   เส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้ว  0.025  เวเบอร์ จงคำนวณหา

- ค่าคงที่ k ของอาร์เมเจอร์

- แรงดันเหนี่ยวนำ   เมื่อความเร็วของอาร์เมเจอร์ 1500  รอบ/นาที

- ทอร์กเหนี่ยวนำ  เมื่อกระแสอาร์เมเจอร์ 75 แอมป์

วิธีทำ 	   ก.  ค่าคงที่ k ของอาร์เมเจอร์

Z = 40 x 8 x 2

= 640

=  203.71

- แรงดันเหนี่ยวนำ  เมื่อความเร็วของอาร์เมเจอร์ 1500  รอบ/นาที

=  157.07  เรเดียน/วินาที

= 799.91 โวลต์

- ทอร์กเหนี่ยวนำ  เมื่อกระแสอาร์เมเจอร์ 75 แอมป์

= 203.71 x 0.025 x 75   = 381.95 นิวตันเมตร

กำลังไหลและประสิทธิภาพในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง ทำหน้าที่เปลี่ยนรูปของกำลังจากกำลังกลเป็นกำลังไฟฟ้าหรือจากกำลังไฟฟ้าเป็นกำลังกล  ในการเปลี่ยนรูปของกำลังของเครื่องจักรกลไฟฟ้าทุกชนิดต้องมีกำลังสูญเสีย อัตราส่วนของกำลังจ่ายออกต่อกำลังจ่ายให้เรียกว่าประสิทธิภาพ (วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์, 2556 : 102) สามารถหาได้จากสมการที่ 2.30

(2.30)

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง  สามารถทำงานเป็นเครื่องกำเนิดหรือทำงานเป็นมอเตอร์

ขึ้นอยู่กับหน้าที่  กำลังไหลในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงประกอบด้วย

1. กำลังจ่ายให้ (Power Input) ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงมีดังนี้

  - เมื่อทำงานเป็นเครื่องกำเนิดกำลังจ่ายให้เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกำลัง

กลสามารถหาหาได้จากสมการที่ 2.31

(2.31)

  - เมื่อทำงานเป็นมอเตอร์กำลังจ่ายให้เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง  เป็นกำลังไฟฟ้า

สามารถหาได้จากสมการที่ 2.32

(2.32)

- กำลังสูญเสีย (Power Losses)

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง  เมื่อทำงานเป็นเครื่องกำเนิดหรือทำงานเป็นมอเตอร์จะ

เกิดกำลังสูญเสีย (Toran Gonen, 2012 : 344) ซึ่งประกอบด้วย

2.1 กำลังสูญเสียในทองแดง (Copper Losses) กำลังสูญเสียในทองแดงเกิดขึ้นในอาร์เมเจอร์และชุดขดลวดสนามแม่เหล็กสามารถหาได้จากสมการที่ 2.33 และ 2.34

(2.33)

(2.34)

เมื่อ      คือกำลังสูญเสียในทองแดงเกิดขึ้นในชุดขดลวดอาร์เมเจอร์

คือกำลังสูญเสียในทองแดงเกิดขึ้นในชุดขดลวดสนามแม่เหล็ก

คือกระแสอาร์เมเจอร์

คือกระแสชุดขดลวดสนาม

คือความต้านทานชุดขดลวดอาร์เมเจอร์

คือความต้านทานชุดขดลวดสนาม

2.2 กำลังสูญเสียในแปรง (Brush Losses)   สามารถหาได้จากสมการที่ 2.35

(2.35)

เมื่อ           คือกำลังสูญเสียในแปรง

คือแรงดันตกในแปรง

2.3 กำลังสูญเสียในแกน (Core Losses)   กำลังสูญเสียในแกน PFe ประกอบด้วยความสูญเสียจากฮีสเตอริซีสและการสูญเสียเนื่องจากกระแสวน

2.4 กำลังสูญเสียทางกล (Mechanical  Losses)  กำลังสูญเสียทางกล Pfw  ในเครื่องจักรกลไฟฟ้าเป็นกำลังสูญเสียเนื่องจากผลทางกล ซึ่งประกอบด้วยสองส่วนคือการเสียจากแรงลมและแรงเสียดทานเกิดจากความฝืดระหว่างส่วนที่เคลื่อนที่ของเครื่องจักรกล  กับอากาศภายในเครื่องจักรกล

2.5 ความสูญเสียปลีกย่อยเนื่องจากโหลด  (Stray  Load  Losses) ความสูญเสียปลีกย่อยเนื่องจากโหลด  เป็นความสูญเสียที่ไม่รวมอยู่ในความเสียที่กล่าวมาแล้ว  ปกติแล้วขนาดความสูญเสียปลีกย่อยเนื่องจากโหลดมีค่าประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ของกำลังเต็มพิกัดของเครื่องจักรกล

- กำลังจ่ายออก (Power Out Put) ของเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงมีดังนี้

3.1 กำลังจ่ายออกเมื่อทำงานเป็นเครื่องกำเนิดสามารถหาได้จากสมการที่ 2.36

(2.36)

3.2 กำลังจ่ายออกเมื่อทำงานเป็นมอเตอร์สามารถหาได้จากสมการที่ 2.37

(2.37)

จากการพิจารณาถึงกำลังในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรง  สามารถเขียนแผนภาพกำลังไหลในเครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงได้ตามภาพที่ 2.35 - ภาพที่ 2.36

ภาพที่ 2.35 การไหลของกำลังในเครื่องเมื่อทำงานเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ที่มา : วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ 2556 : 173

ภาพที่ 2.36 การไหลของกำลังในเครื่องเมื่อทำงานเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า

ที่มา : วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ 2556 : 173

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงทำหน้าที่เปลี่ยนรูปของกำลัง  พบว่าเมื่อทำงานเป็นเครื่องกำเนิด  ดังนั้นกำลังกลที่เปลี่ยนเป็นกำลังไฟฟ้า สามารถหาได้จากสมการที่ 2.37

(2.37)

และเมื่อทำงานเป็นมอเตอร์ กำลังไฟฟ้าที่เปลี่ยนเป็นกำลังกลที่สร้างขึ้น   สามมารถหาได้จากสมการที่ 2.38

(2.38)

บทสรุป

เครื่องกลพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงมีโครงสร้างและหลักการคล้ายคลึงกันจึงขึ้นอยู่กับการกำหนดสภาวะการทำงาน  เมื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องกำเนิด (Generator) ขดลวดตัวนำเกิดการเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กหลักทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นที่ตัวนำ เป็นไปตามกฎการเหนี่ยวนำของฟาราเดย์  ทิศทางการไหลของกระแสสามารถหาได้จากกฎมือขวาของเฟลมมิ่ง  (Fleming’s Right Hand Rule)  แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงจะต้องผ่านคอมมิวเตเตอร์ (Commutator) และจ่ายไฟออกไปยังแปรงถ่าน เมื่อทำหน้าที่เป็นมอเตอร์ (Motor) ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบตัวนำของชุดขดลวดเคลื่อนที่เกิดการดูดและผลักกันของขั้วแม่เหล็ก มีผลทำให้ขดลวดเคลื่อนที่เกิดการหมุน   สำหรับทิศทางการหมุนนั้นหาได้จากกฎมือซ้ายของเฟรมมิ่ง   ซึ่งจะต้องคำนวณการพันขดลวดอาร์เมเจอร์เพื่อให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า, การหาค่าแรงบิดที่เกิดขึ้น, ค่ากำลังไฟฟ้า ตลอดจนการสูญเสียกำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้น

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2

จงตอบคำถามต่อไปนี้

  - เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงแบ่งออกเป็นกี่ชนิด อะไรบ้าง

  - ไฟฟ้ากระแสสลับแตกต่างกับไฟฟ้ากระแสตรงอย่างไร

  - เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงมีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง

  - อธิบายการทำงานของคอมมิวเตเตอร์

  - อธิบายกฎของเลนซ์ (Lenz’s Law)

  - อธิบายความแตกต่างระหว่างกฎมือขวาและกฎมือซ้ายของเฟรมมิ่ง

  - อธิบายหลักการเบื้องต้นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

  - อธิบายหลักการเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

  - อธิบายการเกิดแรงบิดขึ้นในตัวนำของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

  - เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง 4 ขั้ว อาร์เมเจอร์มี 722 ตัวนำ เมื่อหมุนด้วยความเร็วรอบ 1000 รอบ/นาที มีแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 500 V. จงคำนวณหาเส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้วเมื่ออาร์เมเจอร์พันดังนี้

ก. แบบแลป		     ข. แบบเวฟ

1.11 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 230 V, 5 kW, 8 ขั้ว พันอาร์เมเจอร์แบบแลป ตัวนำ 1,200 ตัวนำ ถ้าตวามต้านทานอาร์เมเจอร์ทั้งหมดมีค่า 0.8 โอห์ม จงหา

ก. กระแสไฟฟ้าต่อตัวนำ (2.72 A)

ข. แรงดันไฟฟ้าต่อตัวนำ (1.533 V)

ค. ความต้านทานต่อตัวนำ ( 0.043 โอห์ม)

1.12 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงมีขั้วแม่เหล็ก 4 ขั้ว พันอาร์เมเจอร์แบบแลป มีตัวนำ 480 ตัวนำ มีค่าความต้านทาน 0.03 โอห์ม/ตัวนำ จ่ายแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยต่อตัวนำ 0.5 V และกระแสไฟฟ้าในแต่ละทางขนานมีค่า 20 A จงหา

ก. ความต้านทานของอาร์เมเจอร์ Ra (0.9 โอห์ม)

ข. แรงดันที่อาร์เมเจอร์ Va (60 V)

ค. กระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์ Ia (80 A)

ง. กำลังเอ้าต์พุทของอาร์เมเจอร์ P (4800 W)

เอกสารอ้างอิง

ไชยชาญ  หินเกิด. (2552).เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ณรงค์  อาจฤทธิ์. (2529). เครื่องจักรกลไฟฟ้าและหม้อแปลง. กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดท์บ๊คส์.

ดุสิต  สูรย์ราช. (2546). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง . กรุงเทพ ฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.

ธนภัทร ไพคำนาม (2552). ). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด.

ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล. (2546). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง . กรุงเทพ ฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.

นภัทร วัจนเทพินทร์ และ ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ (2548). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง. ปทุมธานี :

สกายบุ๊ค.

มงคล  ทองสงคราม (2550). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง. กรุงเทพ ฯ : วี.เจ. พริ้นติ้ง.

สุธน แก่นตัน. (2556). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง . นนทบุรี: ศูนย์หนังสือเมืองไทย จำกัด.

สัมพันธ์ หาญชเล (2519). เครื่องกลไฟฟ้า 1 . พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

Stephen J. Chapman. (1992). ELECTRIC MACHINERY FUNDAMENTALS.

Singapore : McGraw-Hill Second Edition.

Toran Gonen. (2012). ELECTRIC MACHINES with MATLAB.

New York : CRC press, Taylor & Francis Group, Second Edition.

# Text boxes

..

การเคลื่อนที่ของตัวนำ

เส้นแรงแม่เหล็ก

กระแสไฟฟ้า