บทที่ 3

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงโดยทั่วไปเราเรียกว่า “ไดนาโม” (Dynamo) เป็นเครื่องกลจักรกลไฟฟ้าที่ใช้หลักการเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยอาศัยการเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้าของขดลวดและสนามแม่เหล็กจากแท่งแม่เหล็กตามหลักการทฤษฎีของ ไมเคิล ฟาราเดย์ จากหลักการดังกล่าวเราจึงใช้พลังงานจากแหล่งต่างๆ เช่น พลังงานจาการเผาไหม้เชื้อเพลิง พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นต้นโดยนำมาขับเคลื่อนกังหันหรือใบพัดของเครื่องกำเนิด ตัวอย่างเช่นนำความร้อนมาต้มน้ำให้เดือดเพื่อทำให้เกิดไอน้ำมาหมุนไดนาโมแล้วผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าออกมา  ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงนั้นชุดขดลวดฟิลด์จะเป็นส่วนที่อยู่กับที่ อาเมเจอร์จะเป็นส่วนที่เคลื่อนที่ โดยแรงดันที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญสองตัวคือ ความเร็วรอบและเส้นแรงแม่เหล็ก ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเราสามารถเพิ่มแรงดันไฟฟ้าขึ้นได้โดยการปรับความเข้มของสนามแม่เหล็ก และเพิ่มความเร็วรอบของเครื่องกำเนิด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความหมายของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อทำงานเป็นเครื่องกำเนิดอาร์เมเจอร์จะเคลื่อนที่โดยแหล่งกำลังกล เช่น  เครื่องยนต์ดีเซล  มอเตอร์  กังหันไอน้ำ ฯลฯ     ในการสร้างแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดจากตัวนำซึ่งพันอยู่บนอาร์เมเจอร์เคลื่อนที่ตัดผ่านเส้นแรงแม่เหล็กที่แกนขั้วแม่เหล็กหลัก  จึงทำให้มีแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดขึ้น (Induce Voltage) ซึ่งระดับแรงดันในการจ่ายโหลดขึ้นอยู่กับลักษณะการต่อของเครื่องกำเนิดแต่ละชนิด ซึ่งทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

ไมตรี วรวุฒิจรรยากุล (2534 : 38) กล่าวว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงจะผลิตไฟฟ้าโดยการหมุนของขดลวดตัวนำที่เคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กโดยใช้พลังงานกลจากเครื่องยนต์ เครื่องกังหันไอน้ำ  มอเตอร์ไฟฟ้า การไหลของน้ำ  เป็นต้น

ไชยชาญ  หินเกิด (2543 : 118) กล่าวว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง จะเกิดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับออกมาเป็นรูปคลื่อนไซน์แล้วจึงเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสตรงด้วยคอมมิวเตเตอร์ แบ่งประภทตามการกระตุ้นสนามแม่เหล็กประกอบด้วยการกระตุ้นภายนอกและการกระตุ้นภายในตัวเอง

ดุสิต  สูรย์ราช (2546 : 84) กล่าวว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แบ่งตามประเภทการกระตุ้นสนามแม่เหล็กประกอบด้วย การกระตุ้นสนามแม่เหล็กแบบแยกและการกระตุ้นภายในตัวเอง

ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล (2546 : 50) กล่าวว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงคือเครื่องกลซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลจากเครื่องต้นกำลัง (Prime Mover) ซึ่งป้อนสู่เพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นพลังงานไฟฟ้า

วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ (2556 : 176) กล่าวว่า เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานกลจากการหมุนเป็นพลังงานไฟฟ้าตามลักษณะการต่อวงจรสร้างสนามแม่เหล็ก โดยใช้ขดลวดที่สร้างขึ้นแล้วใช้วิธีกระตุ้นสร้างแรงดันแบบต่างๆ

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานกลที่เพลาของเครื่องกำเนิดจากการเคลื่อนที่ของเครื่องต้นกำลัง เช่น เครื่องยนต์  กังหันลม กังหันไอน้ำ  การไหลของน้ำ  มอเตอร์ไฟฟ้า ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งแบ่งตามประเภทการกระตุ้นสนามแม่เหล็กประกอบด้วยการกระตุ้นแบบแยกและการกระตุ้นภายในตัวเอง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

ในการแบ่งชนิดของเครื่องดำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง (DC Generator) ขึ้นอยู่กับลักษณะการต่อขดลวดสนามแม่เหล็ก แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ เครื่องกำเนิดแบบกระตุ้นแยกจากภายนอก (Separate- Excited Generator) และการกระตุ้นด้วยตัวเอง (Self-Excited Generator) ซึ่งการกระตุ้นนี้จะแบ่งชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสของคุณลักษณะแรงดันตามการเปลี่ยนแปลงของกระแสอาร์เมเจอร์แตกต่างกัน (ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 117)  ด้วยเหตุนี้ในการใช้งานต้องเลือกให้เหมาะสมโดยเปรียบเทียบการคุมค่าแรงดัน (Voltage Regulation)  และคุณลักษณะจ่ายออก  (Output Characteristics)  ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชนิด ดังภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1  ชนิดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่างๆ

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก (Separately Excited DC Generator) เป็นเครื่องกำเนิดที่กระแสชุดขดลวดสนามถูกจ่ายโดยแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงภายนอก ในการพิจารณาคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดประกอบด้วย

1.  วงจรสมมูล (Equivalent  Circuit)

ในการวิเคราะห์ถึงสมรรถนะของเครื่องจักรกลไฟฟ้า  โดยทั่วๆ ไปอาศัยการวิเคราะห์จากวงจรสมมูล เมื่อทำงานในภาวะคงตัว (Steady-State) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยกสามารถเขียนแทนด้วยวงจรสมมูลดังภาพที่ 3.2

ภาพที่ 3.2  วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก

ที่มา : วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์, 2556 : 180

จากวงจรสมมูลตามภาพที่ 3.2 สามารถเขียนสมการแรงดันโดยอาศัยกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ ได้ดังสมการที่ 3.1 – สมการที่ 3.4

(3.1)

(3.2)

(3.3)

(3.4)

เมื่อ     คือแรงดันเหนี่ยวนำ

คือแรงดันที่ขั้วอาร์เมเจอร์

คือแรงดันที่ขั้วชุดขดลวดสนาม

คือกระแสอาร์เมเจอร์

คือกระแสชุดขดลวดสนาม

คือความต้านทานของชุดขดลวดอาร์เมเจอร์

คือความต้านทานของชุดขดลวดสนาม

คือความต้านทานอนุกรมกับชุดขดลวดสนาม

คือความต้านของทานโหลด

คือทอร์กที่เพลา

คือความเร็วเชิงมุมของเครื่องกำเนิด

2.  คุณลักษณะไม่มีโหลด (No-Load Characteristic)

คุณลักษณะไม่มีโหลดเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันเหนี่ยวนำกับกระแสชุดขดลวดสนามแม่เหล็ก จากการพิจารณาถึงขนาดของแรงดันเหนี่ยวนำ จากสมการ    พบว่าถ้าความเร็วของเครื่องกำเนิดคงที่   ขนาดของแรงดันเหนี่ยวนำ  จะเปลี่ยนไปตามเส้นแรงแม่เหล็ก   แต่เส้นแรงแม่เหล็ก  จะเปลี่ยนไปตามกระแสกระตุ้น หรือ ซึ่งเป็นคุณลักษณะการอิ่มตัว ดังนั้นคุณลักษณะ  จึงมีลักษณะเหมือนกันกับคุณลักษณะซึ่งสามารถแสดงได้ตามภาพที่ 3.3

ภาพที่ 3.3   คุณลักษณะไม่มีโหลด

ที่มา : วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์, 2556 : 181

3. คุณลักษณะมีโหลด (Load Characteristic)

คุณลักษณะมีโหลดเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง  แรงดันที่ขั้วกับกระแสอาร์เมเจอร์  ถ้าความเร็วของเครื่องกำเนิดคงที่  ขนาดของแรงดันเหนี่ยวนำ จะมีค่าคงที่ ดังนั้นคุณลักษณะมีโหลด สำหรับเครื่องกำเนิดที่มีชุดขดลวดชดเชยจากการพิจารณาถึงขนาดของแรงดันที่ขั้ว  จากสมการ พบว่าถ้าโหลดเพิ่มขึ้นกระแส อาร์เมเจอร์จะเพิ่มขึ้นด้วย เมื่อกระแสอาร์เมเจอร์เพิ่มขึ้น แรงดันตก จะเพิ่มขึ้นด้วยทำใหัแรงดันที่ขั้ว   ลดลง   เมื่อไม่พิจารณาถึงปฏิกิริยาอาร์เมเจอร์  หรือสำหรับเครื่องกำเนิดที่มี ชุดขดลวดชดเชย  คุณลักษณะ  สามารถแสดงได้ตามภาพที่ 3.4

ภาพที่ 3.4  คุณลักษณะมีโหลดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยก

ที่มา : วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์, 2556 : 181

สำหรับเครื่องกำเนิดที่ไม่มีชุดขดลวดชดเชย เมื่อโหลดเพิ่มขึ้นหรือกระแสอาร์เมเจอร์เพิ่มขึ้น  เป็นสาเหตุทำให้ปฏิกิริยาอาร์เมเจอร์เพิ่มขึ้น    และปฏิกิริยาอาร์เมเจอร์ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กรวมของเครื่องกำเนิดลดลง เป็นสาเหตุทำให้แรงดันเหนี่ยวนำ Ef = k(((m ลดลงเป็นผลทำให้แรงดันที่ขั้วลดลง  คุณลักษณะ สามารถแสดงได้ตามภาพที่ 3.5

ภาพที่ 3.5   คุณลักษณะ เมื่อพิจารณาถึงปฏิกิริยาอาร์เมเจอร์

ที่มา : วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์, 2556 : 182

4.  การควบคุมแรงดันขั้ว

แรงดันขั้วของเครื่องกำเนิดแบบกระตุ้นแยก สามารถควบคุมโดยการเปลี่ยนแปลงขนาดของแรงดันเหนี่ยวนำ  ของเครื่องกำเนิด ขนาดแรงดันขั้ว  ดังนั้น เมื่อแรงดันเหนี่ยวนำ   เพิ่มขึ้น แรงดันขั้ว   จะเพิ่มขึ้นและเมื่อแรงดันเหนี่ยวนำ   ลดลง  แรงดันขั้ว  จะลดลง   เนื่องจากแรงดันเหนี่ยวนำ ดังนั้นการควบคุมแรงดันขั้วของเครื่องกำเนิดจึงสามารถทำได้สองวิธีคือ

4.1 เปลี่ยนแปลงความเร็ว เมื่อ  เพิ่มขึ้นทำให้  Ef= k((m(   เพิ่มขึ้น  การเพิ่มขึ้นของแรงดันเหนี่ยวนำทำให้   VT= Ef(- IaRa   เพิ่มขึ้นด้วย

4.2 เปลี่ยนแปลงกระแสชุดขดลวดสนาม If  ถ้ากระแสชุดขดลวดสนาม If เพิ่มขึ้น เส้นแรงแม่เหล็ก  ในเครื่องกำเนิดจะเพิ่มขึ้นด้วย ทำให้แรงดันเหนี่ยวนำจะเพิ่มขึ้น Ef= k(((m ทำให้การเพิ่มขึ้นของแรงดันเหนี่ยวนำทำให้VT= Ef(- IaRa เพิ่มขึ้นด้วย

ตัวอย่างที่ 3.1  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก 4 ขั้วแม่เหล็ก ชุดขดลวดแบบแลป  อาร์เมเจอร์มี 60  ร่องแต่ละร่องอาร์เมเจอร์มี12  ตัวนำ เส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้ว 0.025 Wb เครื่องกำเนิดทำงานที่ความเร็ว 1500 รอบ/นาที   ความต้านทานอาร์เมเจอร์   Ra=0.5 (   เครื่องกำเนิดจ่ายโหลด 20 A  การสูญเสียในแกน  PFe =150 W การสูญเสียจากแรงลมและแรงเสียดทาน  Pfw=250 W  จงคำนวณหา

ก.  แรงดันเหนี่ยวนำ

ข.  แรงดันที่ขั้ว

ค.  ทอร์กที่เพลา

ง.  ประสิทธิภาพ

## วิธีทำ

- แรงดันเหนี่ยวนำ

Z =  60 x 12

=  720

=  450  โวลต์

- แรงดันที่ขั้ว

=  450 - (20 x 0.5)

=  440   โวลต์

##### ทอร์กที่เพลา

วัตต์

= 202x 0.5=200    วัตต์

= 8,800+200+150+250

= 9,400      วัตต์

= 59.87      นิวตันเมตร

- ประสิทธิภาพ

= 93.61   %

ตัวอย่างที่ 3.2  เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก 4  ขั้วแม่เหล็ก 155 kW  450 V , 400 A   ความเร็ว1500 รอบ/นาที  ความต้านทานอาร์เมเจอร์ Ra=0.05 ( , Rf=20 ( , Rfc=400 (   มีวงจรสมมูลตามภาพที่ 3.6

จงคำนวณหา

ก.  แรงดันเหนี่ยวนำในภาวะไม่มีโหลด    เมื่อถูกปรับให้มีค่า  Rfc=60 (    ความเร็วเครื่อง

กำเนิด 2000 รอบ/นาที

ข.  เมื่อเครื่องกำเนิดทำงานที่กระแสและแรงดันที่กำหนด  ความเร็ว 1500  รอบ/นาที

จงคำนวณหาความต้านทานของวงจรชุดขดลวดสนาม Rf+Rfc

- เมื่อเครื่องกำเนิดจ่ายโหลดที่กระแสและแรงดันที่กำหนด  จงคำนวณหา  ความเร็ว

ภาพที่ 3.6  วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดกระแสตรงแบบกระตุ้นแยก

คุณลักษณะไม่มีโหลดแสดงตามภาพที่ 3.6

### วิธีทำ

- แรงดันเหนี่ยวนำในภาวะไม่มีโหลด    เมื่อถูกปรับให้มีค่า  Rfc=60 (    ความเร็วเครื่อง

กำเนิด 2000 รอบ/นาที

แอมป์

จากคุณลักษณะไม่มีโหลดที่ความเร็ว1500 รอบ/นาที     กระแสชุดขดลวดสนาม  If=6.75 A ได้ Ef= 450  V ที่ความเร็ว 2000 รอบ/นาที  แรงดันเหนี่ยวนำ Ef1 หาได้ดังนี้

= 600  โวลต์

- ความต้านทานของวงจรชุดขดลวดสนาม Rf+Rfc  ที่ทำให้แรงดันที่ขั้วเท่ากับแรงดันที่กำหนด  เมื่อเครื่องกำเนิดทำงานที่กำลังที่กำหนดความเร็ว  1500  รอบ/นาที

เมื่อทำงานในภาวะมีโหลด VT= 450  โวลต์

จากคุณลักษณะไม่มีโหลดที่ความเร็ว 1500 รอบ/นาที    Ef= 470 โวลต์ กระแสชุดขดลวดสนาม  If= 7.84 แอมป์

ภาพที่ 3.7   คุณลักษณะไม่มีโหลด

- เมื่อเครื่องกำเนิดจ่ายโหลดที่กระแสที่กำหนด    แรงดันที่ขั้วเท่ากับแรงดันที่กำหนด จงคำนวณหาความเร็ว

เมื่อเครื่องกำเนิดจ่ายโหลดที่กระแสที่กำหนด

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน (Shunt DC Generator) เป็นเครื่องกำเนิดที่ชุดขดลวดสนามคร่อมกับขั้วอาร์เมเจอร์โดยตรง ในการพิจารณาคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดประกอบด้วย

1. วงจรสมมูล (Equivalent Circuit)

ในการวิเคราะห์ถึงสมรรถนะของเครื่องจักรกลไฟฟ้า  โดยทั่วๆ ไปอาศัยการวิเคราะห์จากวงจรสมมูล   เมื่อทำงานในภาวะคงตัว (Steady-State) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน  สามารถเขียนแทนด้วยวงจรสมมูลตามภาพที่ 3.8

ภาพที่ 3.8  วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน

จากวงจรสมมูลตามภาพที่  3.8    สามารถเขียนสมการแรงดันโดยอาศัยกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ได้ดังนี้

(3.6)

(3.7)

(3.8)

(3.9)

(3.10)

เมื่อ       คือกระแสอาร์เมเจอร์

คือกระแสชุดขดลวดสนาม

คือกระแสโหลด

2. การสร้างแรงดันในเครื่องกำเนิดแบบขนาน (Voltage Build in a Shunt Generator)

วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน เมื่อทำงานในภาวะไม่มีโหลดจะมีเส้นแรงแม่เหล็กตกค้าง (Residual Flux) ในวงจรแม่เหล็กของเครื่องกำเนิด  เมื่อเครื่องกำเนิดถูกขับให้หมุนที่ความเร็วที่เหมาะสมขนาดหนึ่งจะทำให้แรงดันเหนี่ยวนำเริ่มต้น  ดังแสดงตามภาพที่ 3.9

ภาพที่ 3.9  การสร้างแรงดันของเครื่องกำเนิดแบบขนาน

ที่มา : สุธร แก่นต้น, 2556 : 137

เนื่องจากชุดขดลวดสนามต่อกับขั้วอาร์เมเจอร์กระแสจะไหลในชุดขดลวดสนาม ถ้าแรงเคลื่อนแม่เหล็กของขั้วแม่เหล็กเสริมกับแรงเคลื่อนแม่เหล็กที่ตกค้างในวงจรขั้วแม่เหล็ก กระแสไหลผ่านชุดขดลวดสนามทำให้เกิดแรงดันเหนี่ยวนำ เมื่อแรงดันเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้นเป็น  กระแสไหลในชุดขดลวดสนามจะเพิ่มขึ้นเป็น  ทำให้แรงดันเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้นเป็น  การสร้างแรงดันเหนี่ยวนำจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆจนไปถึงจุด  P   ดังแสดงตามภาพที่ 3.9  ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างคุณลักษณะไม่มีโหลดกับเส้นความต้านทานของชุดขดลวดสนาม (Resistance line) ที่จุดนี้  เมื่อไม่พิจารณาถึง

ดังนั้นจากภาพที่ 3.9 พบว่าแรงดันในภาวะไม่มีโหลด อยู่ที่จุด P ซึ่งเป็นจุดตัดระหว่างคุณลักษณะไม่มีโหลดกับเส้นความต้านทานของชุดขดลวดสนาม (Resistance line) การสร้างแรงดันของเครื่องกำเนิดแบบขนาน    สำหรับความต้านทานของชุดขดลวดสนามแม่เหล็กขนาดต่างๆ  สามารถแสดงได้ตามภาพที่ 3.10

ภาพที่ 3.10  การสร้างแรงดันของเครื่องกำเนิดแบบขนาน

ที่มา : วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์, 2556 : 187

ที่เส้นความต้านทาน  เป็นเส้นความต้านทานที่สัมผัสกับส่วนที่เป็นเส้นตรงของคุณลักษณะ ความต้านทาน  เป็นความต้านทานชุดขดลวดสนามวิกฤต   ซึ่งความต้านทานที่สูงกว่าความต้านทาน   เช่นความต้านทาน  จะไม่เกิดการสร้างแรงดันเหนี่ยวนำขึ้น  แต่ความต้านทานต่ำกว่าความต้านทาน   เช่นความต้านทาน  และ จะเกิดการสร้างแรงดันเหนี่ยวนำขึ้น   จากการพิจารณาที่ผ่านมาสามารถสรุปการสร้างแรงดันในเครื่องกำเนิดแบบขนาน  ต้องมีเงื่อนไขดังนี้

- เส้นแรงแม่เหล็กตกค้าง ในวงจรแม่เหล็กของเครื่องกำเนิด

- แรงเคลื่อนแม่เหล็กของชุดขดลวดสนามต้องเสริมกับแรงเคลื่อนแม่เหล็กที่ตกค้างใน

วงจรขั้วแม่เหล็ก

- ความต้านทานของวงจรชุดขดลวดสนามต้องน้อยกว่าความต้านทานชุดขดลวดสนาม

วิกฤต

ตัวอย่างที่ 3.3    เครื่องกำเนิดกระแสตรงแบบกระตุ้นแยก  22 kW ,  220 V,  2000  รอบ/นาที  Ra=0.1 ( , Rf =160 (  เมื่อทำงานในภาวะไม่มีโหลดที่ความเร็ว  ได้ข้อมูลดังนี้

| If [ A] | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ef [V] | 60 | 110 | 150 | 180 | 200 | 220 | 230 | 240 |

เมื่อทำงานเป็นเครื่องกำเนิดกระแสตรงแบบขนานในภาวะไม่มีโหลด จงคำนวณหา

ก.  แรงดันเหนี่ยวนำสูงสุด

- ข.  ความต้านทาน Rfc  ที่ทำให้เกิดแรงดันที่กำหนด

- ค.   ความต้านทานวิกฤต

วิธีทำ      ก.  แรงดันเหนี่ยวนำสูงสุดแรงดันเหนี่ยวนำสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อ Rfc=0  เขียนเส้นความ

ต้านทาน  สำหรับความต้านทาน Rf=160 (   จาก If = 220/160 = 1.375 ดังนั้นแรงดันเหนี่ยวนำสูงสุดจะเกิดคือ   Ef = 225      V

- ความต้านทาน Rfc  ที่ทำให้เกิดแรงดันที่กำหนดแรงดันที่กำหนดของเครื่องกำเนิด

Ef= 220 V  เขียนเส้นความต้านทานบนคุณลักษณะไม่มีโหลดที่ขนาดแรงดัน  Ef= 220 V  กระแสชุดขดลวดสนาม If = 1.23    A

ค.  ความต้านทานวิกฤต

เขียนเส้นความต้านทานวิกฤต   สัมผัสส่วนที่เป็นเส้นตรงบนคุณลักษณะไม่มีโหลดที่

ขนาดแรงดัน =112.50 V  กระแสชุดขดลวดสนาม  If = 0.7  A

ภาพที่ 3.11  คุณลักษณะไม่มีโหลดของเครื่องกำเนิดกระแสตรงแบบขนาน

ที่มา : ไวพจน์ ศรีธัญ, 2548 : 124

3.   คุณลักษณะมีโหลด (Load Characteristic)

เมื่อไม่พิจารณาถึงอาร์เมเจอร์รีแอกชั่น  คุณลักษณะมีโหลดเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันที่ขั้วกับกระแสอาร์เมเจอร์ ขนาดของแรงดันที่ขั้ว VT จากสมการ พบว่าถ้าโหลดเพิ่มขึ้นกระแส อาร์เมเจอร์จะเพิ่มขึ้น   เมื่อกระแสอาร์เมเจอร์เพิ่มขึ้นแรงดันตก  จะเพิ่มขึ้นด้วยทำให้แรงดันที่ขั้ว  ลดลง  นอกจากนั้นแรงดันที่ขั้วยังลดลงเนื่องจากแรงดันเหนี่ยวนำลดลง  เมื่อไม่พิจารณาถึงปฏิกิริยาอาร์เมเจอร์หรือสำหรับเครื่องกำเนิดที่มีชุดขดลวดชดเชยคุณลักษณะสามารถแสดงได้ตามภาพที่ 3.11 ก. ระยะระหว่างคุณลักษณะ  กับเส้นความต้านทาน   คือขนาดของแรงดันตกในความต้านทานของชุดขดลวดอาร์เมเจอร์   ทุกๆ จุดที่อยู่บนเส้นความต้านทาน คือขนาดแรงดันที่ขั้ว ที่แรงดัน  จากภาพที่ 3.12 ก.    สามารถคำนวณหากระแสอาร์เมเจอร์  จากแรงดันตกในความต้านทานของชุดขดลวดอาร์เมเจอร์  เป็นระยะระหว่าง   กับ  ถ้าทำการคำนวณที่ขนาดแรงดันต่างๆกัน สามารถนำไปเขียนคุณลักษณะ ได้ตามภาพที่ 3.12 ข.

ก. แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ                              ข. แรงดันที่ขั้ว

ภาพที่ 3.12 คุณลักษณะมีโหลดเมื่อไม่พิจารณาถึงอาร์เมเจอร์รีแอกชั่น

ที่มา : วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์, 2556 : 192

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม (DC Series Generator) ชุดขดลวดสนามต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ ดังนั้นกระแสชุดขดลวดสนามจึงเท่ากับกระแสอาร์เมเจอร์ ด้วยเหตุนี้ชุดขดลวดสนามจึงถูกออกแบบให้มีพื้นที่หน้าตัดโตพอที่จะทนกระแสที่กำหนดของอาร์เมเจอร์จำนวนรอบน้อยและความต้านทานต่ำ เพื่อลดการสูญเสียและแรงดันตกในความต้านทานของชุดขดลวดสนาม ในการพิจารณาคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดประกอบด้วย

1.วงจรสมมูล (Equivalent Circuit)

สมรรถนะของเครื่องจักรกลไฟฟ้าโดยทั่วๆไปอาศัยการวิเคราะห์จากวงจรสมมูล เมื่อทำงานในสถานะอยู่ตัว (Steady-State) เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรมสามารถเขียนแทนด้วยวงจรสมมูลตามภาพที่ 3.12

จากวงจรสมมูลตามภาพที่ 3.12    สามารถเขียนสมการแรงดันโดยอาศัยกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ได้ดังสมการที่ 3.10 – สมการที่ 3.12

ภาพที่ 3.13  วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดแบบอนุกรม

ที่มา : มงคล ทองสงคราม, 2550 : 86

Ef =  VT+Ia(Ra+ RS)          		                  (3.10)

VT = Ef - Ia(Ra+ RS)                                                 (3.11)

Ia =  IL                                                                (3.12)

เมื่อ      Ra คือความต้านทานของชุดขดลวดอาร์เมเจอร์

Rs คือความต้านทานของชุดขดลวดสนามอนุกรม

2. คุณลักษณะมีโหลด (Load  Characteristic)

คุณลักษณะมีโหลดเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่าง  แรงดันที่ขั้วกับกระแสอาร์เมเจอร์ VT= f(Ia)  ขนาดของแรงดันที่ขั้ว VT หาได้จากสมการ VT= Ef-Ia(Ra+RS) ในสภาวะไม่มีโหลดกระแสชุดขดลวดสนามเท่ากับศูนย์   แรงดันเหนี่ยวนำในภาวะนี้เกิดจากเส้นแรงแม่เหล็กตกค้างในวงจรแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดเท่านั้น สามารถแสดงได้ตามภาพที่ 3.13

เมื่อโหลดเพิ่มขึ้นกระแสชุดขดลวดสนามจะเพิ่มขึ้น  ทำให้แรงดันเหนี่ยวนำ Ef  เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ขณะเดียวกันแรงดันตก Ia(Ra+RS) ก็เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกัน   แต่แรงดันเหนี่ยวนำ Ef  เพิ่มขึ้นมากกว่าการเพิ่มขึ้นของแรงดันตก Ia(Ra+RS) จึงทำแรงดันขั้ว VT  เพิ่มขึ้น หลังจากขั้วแม่เหล็กเข้าสู่ภาวะการอิ่มตัวแรงดันเหนี่ยวนำ Ef เกือบจะมีค่าคงที่  ที่จุดนี้เมื่อแรงดันตก Ia(Ra+RS) เพิ่มขึ้น  จึงทำให้แรงดันขั้ว VT เริ่มลดลง ซึ่งคุณลักษณะมีโหลดของเครื่องกำเนิดแบบอนุกรม

ภาพที่ 3.14  คุณลักษณะมีโหลดของเครื่องกำเนิดแบบอนุกรม

ที่มา : วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์, 2556 : 196

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมเสริม

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมเสริมกัน (Cumulative Compounded  DC  Generator) เป็นเครื่องกำเนิดซึ่งต่อวงจรชุดขดลวดสนามอนุกรมและชุดขดลวดสนามขนาน  ทำให้แรงเคลื่อนแม่เหล็กของขดลวดสนามทั้งสองเสริมกัน

Fr=Ff+ FS                                                    (3.13)

เมื่อ  Fr  คือแรงเคลื่อนแม่เหล็กรวมของเครื่องกำเนิด

Ff  คือแรงเคลื่อนแม่เหล็กชุดขดลวดสนามขนาน

FS  คือแรงเคลื่อนแม่เหล็กชุดขดลวดสนามอนุกรม

ซึ่งขนาดแรงเคลื่อนแม่เหล็กรวมของเครื่องกำเนิดสามารถหาได้จากสมการที่ 3.13 ในการพิจารณาคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดประกอบด้วย

1.วงจรสมมูล (Equivalent Circuit)

ในการวิเคราะห์ถึงสมรรถนะของเครื่องจักรกลไฟฟ้าโดยทั่วๆ ไปอาศัยการวิเคราะห์จากวงจรสมมูล  เมื่อทำงานในสถานะอยู่ตัว (Steady-State) เนื่องจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม มีทั้งชุดขดลวดสนามอนุกรมและชุดขดลวดสนามขนาน การต่อชุดขดลวดสนามทั้งสองกับชุดขดลวดอาร์เมเจอร์  สามารถต่อได้ทั้ง 2 แบบ ดังนี้

1.1 แบบ Long Shunt   ชุดขดลวดสนามขนานจะต่อคร่อมชุดขดลวดอาร์เมเจอร์และชุดขดลวดสนามอนุกรม    สามารถเขียนแทนด้วยวงจรสมมูลตามภาพที่ 3.14 โดยอาศัยกฏกระแสและแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์สามารถเขียนสมการของกระแสและแรงดันได้ดังนี้

Ia=If+IL                                                                     (3.15)

If=VT /Rf                                                                  (3.16)

Ef=VT+Ia(Ra+RS)                                                         (3.17)

VT = Ef-Ia(Ra+RS)                                                        (3.18)

ภาพที่ 3.15 วงจรสมมูลแบบ Long Shunt

1.2 แบบ Short Shunt    ชุดขดลวดสนามขนานจะต่อคร่อมชุดขดลวดอาร์เมเจอร์และอนุกรมชุดขดลวดสนามอนุกรม สามารถเขียนแทนด้วยวงจรสมมูลตามภาพที่ 3.15 โดยอาศัยกฏกระแสและแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์   สามารถเขียนสมการของกระแสและแรงดันได้ดังนี้

Ia  = If+IL                          				        (3.18)

(3.19)

Ef  = VT+IaRa+ILRS                                                        (3.20)

VT = Ef-IaRa+ILRS                                                          (3.21)

ภาพที่ 3.16  วงจรสมมูลแบบ Short Shunt

2. คุณลักษณะมีโหลด (Load Characteristic)

เพื่อเข้าใจคุณลักษณะมีโหลด ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมเสริมจำเป็นต้องเข้าใจถึงผลกระทบของส่วนประกอบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมเสริมเมื่อเครื่องกำเนิดจ่ายโหลด สมมติว่าเมื่อโหลดของเครื่องกำเนิดเพิ่มขึ้นกระแสโหลดเพิ่ม ILขึ้น เนื่องจาก Ia=If+IL(  กระแสอาร์เมเจอร์จะเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกัน  ซึ่งจะเกิดผลกับเครื่องกำเนิดสองประการคือ

2.1 เมื่อกระแสอาร์เมเจอร์ Ia เพิ่มขึ้น   แรงดันตกในอาร์เมเจอร์ Ia(Ra+RS) จะเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุทำให้แรงดันที่ขั้วลดลง VT = Ef-Ia(Ra+RS)

2.2 เมื่อกระแสอาร์เมเจอร์ Ia เพิ่มขึ้นแรงเคลื่อนแม่เหล็กของชุดขดลวดสนามอนุกรมจะเพิ่มขึ้น  FS(= NSIa (  แรงเคลื่อนแม่เหล็กรวมของเครื่องกำเนิดเพิ่มขึ้น Fr(=Ff+FS( ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดเพิ่มขึ้นส่งผลทำให้แรงดันเหนี่ยวนำ Ef เพิ่มขึ้น ทำให้แรงดันที่ขั้วของเครื่องกำเนิดเพิ่มขึ้น  VT( = Ef(-Ia(Ra+RS)

ผลทั้งสองอย่างจะตรงข้ามกันอันหนึ่งพยายามที่จะทำให้แรงดันที่ขั้ว VT เพิ่มขึ้น อีกอันหนึ่งพยายามที่จะทำให้แรงดันขั้ว VT  ลดลง ขนาดแรงดันที่ขั้วของเครื่องกำเนิดจะขึ้นอยู่กับแรงเคลื่อนแม่เหล็กของชุดขดลวดสนามอนุกรม FS หรือจำนวนรอบขอบชุดขดลวดสนามอนุกรมทำให้สามารถจำแนกคุณลักษณะเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมเสริม ตามการออกแบบชุดขดลวดสนามอนุกรมได้ดังนี้

ก.  แบบผสมต่ำ (Under Compound)  ชุดขดลวดสนามอนุกรมถูกออกแบบให้มีจำนวนรอบน้อย    เมื่อเครื่องกำเนิดทำงานในภาวะมีโหลดเต็มพิกัด    แรงดันที่ขั้ว VT  ลดลงใกล้เคียงกับแรงดันขั้ว VT ของเครื่องกำเนิดแบบขนาน  ซึ่งคุณลักษณะ VT=f(Ia) สามรถแสดงได้ตามภาพที่ 3.16

ข.  แบบผสมพอดี (Flat Compound)  ชุดขดลวดสนามอนุกรมถูกออกแบบให้มีจำนวนรอบมากพอที่จะทำให้แรงดันขั้ว VT   เท่ากับแรงดันที่ขั้วในภาวะไม่มีโหลด    เมื่อเครื่องกำเนิดทำงานในภาวะมีโหลดเต็มพิกัด  ซึ่งคุณลักษณะ VT=f(Ia) สามารถแสดงได้ตามภาพที่ 3.16

ค.  แบบผสมเกิน (Over Compound)  ชุดขดลวดสนามอนุกรมถูกออกแบบให้มีจำนวนรอบมากพอที่จะทำให้แรงดันที่ขั้ว VT  สูงกว่าแรงดันที่ขั้วในภาวะไม่มีโหลด เมื่อเครื่องกำเนิดทำงานใน

ภาวะมีโหลดเต็มพิกัด  ซึ่งคุณลักษณะ VT=f(Ia) สามรถแสดงได้ตามภาพที่ 3.17

ภาพที่ 3.17  คุณลักษณะมีโหลดของเครื่องกำเนิดแบบผสมเสริม

ที่มา : นภัทร วัจนเทพินทร์ และ ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ, 2548 : 70

3. การควบคุมแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม

การควบคุมแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมสามารถทำได้คล้ายๆ กับการควบคุมแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน ซึ่งทำได้ด้งนี้

3.1 เปลี่ยนแปลงความเร็ว  เมื่อความเร็ว (m เพิ่มขึ้น ทำให้แรงดันเหนี่ยวนำ Ef(= k((m( เพิ่มขึ้น  การเพิ่มขึ้นของแรงดันเหนี่ยวนำทำให้แรงดันขั้ว VT(= Ef(- IaRa เพิ่มขึ้น

3.2 เปลี่ยนแปลงกระแสชุดขดลวดสนาม If   ถ้ากระแสชุดขดลวดสนาม If  เพิ่มขึ้นเส้นแม่เหล็ก ( ในเครื่องกำเนิดจะเพิ่มขึ้นด้วย  ทำให้แรงดันเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้นEf(= k(((m การเพิ่มขึ้นของแรงดันเหนี่ยวนำทำให้แรงดันขั้ว VT(= Ef(- IaRa  เพิ่มขึ้นด้วย

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมต้าน

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมต้าน(Differential Compounded DC Generator) เป็นเครื่องกำเนิดซึ่งต่อวงจรชุดขดลวดสนามอนุกรมและชุดขดลวดสนามขนาน ทำให้แรงเคลื่อนแม่เหล็กของขดลวดสนามทั้งสองหักล้างกันสามารถหาได้จากสมการที่ 3.22

Fr=Ff- FS                                         (3.22)

เมื่อ       Fr  คือ แรงเคลื่อนแม่เหล็กรวมของเครื่องกำเนิด

Ff  คือ แรงเคลื่อนแม่เหล็กชุดขดลวดสนามขนาน

FS  คือ แรงเคลื่อนแม่เหล็กชุดขดลวดสนามอนุกรม

ภาพที่ 3.18  คุณลักษณะมีโหลดของเครื่องกำเนิดแบบผสมต้าน

ที่มา : ดุสิต สูรย์ราช, 2546 : 113

ในการพิจารณาคุณลักษณะของเครื่องกำเนิดประกอบด้วย

1. คุณลักษณะมีโหลด (Load Characteristic) สามารถพิจารณาเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.1 เมื่อกระแสอาร์เมเจอร์ Ia เพิ่มขึ้น   แรงดันตกในอาร์เมเจอร์ Ia(Ra+RS) จะเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุทำให้แรงดันที่ขั้วลดลง VT( = Ef-Ia( (Ra+RS)

1.2 เมื่อกระแสอาร์เมเจอร์ Ia เพิ่มขึ้นแรงเคลื่อนแม่เหล็กของชุดขดลวดสนามอนุกรมจะเพิ่มขึ้น  FS= NSIa   แรงเคลื่อนแม่เหล็กรวมของเครื่องกำเนิดเพิ่มขึ้น  Fr(=Ff-FS(    ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กของเครื่องกำเนิดลดลง ส่งผลทำให้แรงดันเหนี่ยวนำ Ef ลดลง ทำให้แรงดันที่ขั้วของเครื่องกำเนิดลดลง   VT( = Ef(-Ia(Ra+RS)

ผลทั้งสองอย่างจะทำให้แรงดันที่ขั้ว VT  ลดลง ซึ่งคุณลักษณะมีโหลดสามารถแสดงได้ตามภาพที่ 3.18

2. การควบคุมแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม

การควบคุมแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม  สามารถทำได้คล้ายๆ  กับการควบคุมแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน ซึ่งทำได้ดังนี้

2.1 เปลี่ยนแปลงความเร็ว เมื่อ (m เพิ่มขึ้น  ทำให้  Ef= k((m(   เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นของแรงดันเหนี่ยวนำทำให้แรงดันขั้ว VT เพิ่มขึ้นด้วย   VT(= Ef(- IaRa

2.2 เปลี่ยนแปลงกระแสชุดขดลวดสนาม If  ถ้ากระแสชุดขดลวดสนาม If เพิ่มขึ้นเส้นแม่เหล็ก ( ในเครื่องกำเนิดจะเพิ่มขึ้นด้วย    ทำให้แรงดันเหนี่ยวนำจะเพิ่มขึ้น Ef= k(((m  ทำให้การเพิ่มขึ้นของแรงดันเหนี่ยวนำทำให้แรงดันขั้ว VT เพิ่มขึ้นด้วย     VT(= Ef(- IaRa

บทสรุป

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะกำเนิดแรงดันไฟฟ้าโดยอาศัยหลักการของสนามแม่เหล็กตัดกับขดลวดตัวนำ หรือ ตัวนำตัดกับขดลวด ซึ่งปริมาณของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำจะขึ้นอยู่กับจำนวนตัวนำและปริมาณเส้นแรงแม่เหล็ก  ซึ่งภายในเครื่องกำเนิดจะมีคอมมิวเตเตอร์ลักษณะเป็นซี่ๆ ทำจากตัวนำทองแดงทำหน้าที่เรียงกระแสไฟฟ้ากระแสสลับที่เกิดขึ้นจากอาร์เมเจอร์ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง  ซึ่งปริมาณแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นอยู่กับปริมาณเส้นแรงแม่เหล็ก  จำนวนตัวนำ  ความเร็วรอบในการหมุน และจำนวนขั้วแม่เหล็ก  เนื่องจากการต่อการต่อขดลวดสนามแม่เหล็กทำได้หลายวิธี และในแต่ละวิธีจะให้คุณลักษณะแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่แตกต่างกัน

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. จงเขียนแผนภูมิแบ่งชนิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

2. เขียนวงจรสมมูลย์อธิบายลักษณะเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบสนามแม่เหล็กกระตุ้นภายใน

3. อธิบายข้อแตกต่างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิด Short Shunt Compound และ Long Shunt Compound

4. อธิบายข้อแตกต่างของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดคิวมูเลตีฟคอมเปาวด์ และ ดิฟเฟอเรนเชียลคอมเปาวด์

5.  เครื่องกำเนิดไฟตรง 4 ขั้วแม่เหล็ก อาร์เมเจอร์พันแบบเวฟ มี 444 ตัวนำ  ในขณะที่เครื่องกำเนิดตัวนี้ทำงาน  วัดความเร็วรอบได้  1800 r.p.m. ปรากฏว่ามีแรงเคลื่อนเหนี่ยวนำ 300 V. อยากทราบว่า เส้นแรงแม่เหล็กที่อยู่บนขั้วแม่เหล็กจะมีปริมาณเท่าใด

6. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขนานขดลวดอาร์เมเจอร์พันแบบเวฟมี 6 ขั้วแม่เหล็ก มีตัวนำทั้งหมด 1,200 ตัวนำ เส้นแรงแม่เหล็กต่อขั้วเท่ากับ 0.02 wb ความต้านทานอาร์เมเจอร์ มีค่า 0.42 ( ความต้านทานขดลวดขนาน มีค่า 220 ( หมุนด้วยความเร็ว 400 rpm จงคำนวณหากระแสโหลดที่เครื่องกำเนิดเมื่อแรงดันที่ขั้วเท่ากับ 440 V.

7.  เครื่องกำเนิดชนิดชั้นท์  5.5 kW , 220 V. ความต้านทานของฟิลด์ (Rf) มีค่า  140 (  ความต้านทานของอาร์เมเจอร์ (Ra) มีค่า 0.5 (  ถ้าค่าความสูญเสียแบบสเตรย์เป็น 95 W ขณะจ่ายโหลดที่พิกัด

จงหา   ก.  กระแสไฟฟ้าที่ฟิลด์ (If)

ข.  กระแสไฟฟ้าที่จ่ายโหลด (IL)

ค.  กระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์  (Ia)

ง.  แรงดันไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์ (Eg)

8.  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดอนุกรม ขนาด 250 V , 510 A มีความต้านทานขดอาร์เมเจอร์ (Ra)  =  0.0127 (  และความต้านทานของขดลวดซีรี่ส์ฟิลด์ (Rs) = 0.0087 (

จงหา    ก.  กระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์ (Ia)

ข.  แรงดันไฟฟ้าที่อาร์เมจอร์

9.  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดคอมปาวด์  แบบชอร์ตชั้นท์  ขนาด 3 kW ,  200 V ขณะจ่ายโหลดเต็มที่มีกำลังสูญเสียแบบสเตรย์ 120 W  ถ้าความต้านทานของขดลวดชั้นท์ฟิลด์ (Rf)  เท่ากับ 100 (  ความต้านทานของอาร์เมเจอร์ (Ra) เท่ากับ 0.9 ( และความต้านทานของขดลวดซีรี่ส์ฟิลด์ (Rs) เท่ากับ 0.2 (

จงหา     ก.  กระแสไฟฟ้าที่จ่ายโหลด (IL)

ข.  กระแสไฟฟ้าที่ชั้นท์ฟิลด์  (If)

ค.  กระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์ (Ia)

ง.  แรงดันไฟฟ้าอาร์เมเจอร์  (Eg)

10.  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดคอมปาวด์ แบบลองชั้นท์ขนาด 5 kW , 125 V ขณะจ่ายโหลดเต็มที่มีประสิทธิภาพ   80 %  ถ้า  Rf  =  125 ( , Ra  =  0.2 ( และ  Rs  =  0.09 (  จงหา

ก.  กระแสไฟฟ้าที่จ่ายโหลด

ข.  กระแสไฟฟ้าที่ฟิลด์

ค. กระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์

11.  เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดคอมปาวด์ แบบซอตชั้นท์ขนาด 3 kW , 200 V ความต้านทานขดลวดขนาน มีค่า 100 ( ความต้านทานอาร์เมเจอร์ มีค่า 0.9 ( และความต้านทานขดลวดสนามแม่เหล็กอนุกรม มีค่า 0.2 ( ขณะจ่ายโหลดเต็มพิกัด

จงหา        ก.  กระแสไฟฟ้าที่จ่ายโหลด (IL)

ข.  กระแสไฟฟ้าที่ขดลวดสนามแม่เหล็ก  (If)

ค.  กระแสไฟฟ้าที่ขดลวดอาร์เมเจอร์ (Ia)

ง.  แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในอาร์เมเจอร์ทั้งหมด (Eg)

เอกสารอ้างอิง

ไชยชาญ  หินเกิด. (2552).เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ณรงค์  อาจฤทธิ์. (2529). เครื่องจักรกลไฟฟ้าและหม้อแปลง. กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดท์บ๊คส์.

ดุสิต  สูรย์ราช. (2546). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง . กรุงเทพ ฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.

ธนภัทร ไพคำนาม (2552). ). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด.

ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล. (2546). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง . กรุงเทพ ฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.

นภัทร วัจนเทพินทร์ และ ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ (2548). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง. ปทุมธานี :

สกายบุ๊ค.

มงคล  ทองสงคราม (2550). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง. กรุงเทพ ฯ : วี.เจ. พริ้นติ้ง.

สุธน แก่นตัน. (2556). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง . นนทบุรี: ศูนย์หนังสือเมืองไทย จำกัด.

สัมพันธ์ หาญชเล (2519). เครื่องกลไฟฟ้า 1 . พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

Stephen J. Chapman. (1992). ELECTRIC MACHINERY FUNDAMENTALS.

Singapore : McGraw-Hill Second Edition.

Toran Gonen. (2012). ELECTRIC MACHINES with MATLAB.

New York : CRC press, Taylor & Francis Group, Second Edition.

# Text boxes

..