บทที่ 4

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง เป็นต้นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญอย่างหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะมีคุณสมบัติที่เด่นในด้านการปรับความเร็วได้ตั้งแต่ความเร็วต่ำสุดจนถึงสูงสุด นิยมใช้กันมากในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานทอผ้า โรงงานเส้นใยโพลีเอสเตอร์ โรงงานถลุงโลหะ หรือใช้ในการขับเคลื่อนรถไฟฟ้า เป็นต้น ในปัจจุบันการคอนโทรลมอเตอร์กระแสตรงหรือดีซีมอเตอร์ (DC Motor) เป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลโดยอาศัยหลักการคือ เมื่อกระแสไหลผ่านตัวนําที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก จะมีแรงเกิดขึ้นที่ขดลวดตัวนําจึงทําให้ลวดตัวนําเกิดการเคลื่อนที่โดยจะพบได้ทั่วไปในงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ จากเหตุผลดังกล่าวทำให้มอเตอร์กระแสตรงกลายเป็นเครื่องจักรกลที่สำคัญในระบบการควบคุมเกือบทุกชนิด ซึ่งพบเห็นได้ตั้งแต่การใช้มอเตอร์กระแสตรงในเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านโดยปกติ การใช้ในรถยนต์ การใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ในหุ่นยนต์ตลอดถึงเครื่องจักรกลที่ทำงานแบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมต่างๆ ฯลฯ ทำให้ได้รับความนิยมอย่างมาก ซึ่งจะต้องทำการศึกษาเกี่ยวกับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และเข้าใจถึงหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบต่าง ๆ  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความหมายของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีโครงสร้างเหมือนกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแต่แตกต่างกันที่มอเตอร์ต้องการแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงมาป้อนขดลวดภายในมอเตอร์ เพื่อให้เกิดแรงบิดหรือทอร์ก (Torque) ทำให้เพลาหมุนเป็นเครื่องจักรต้นกำลัง (Primer mover) นำมาใช้ในการขับเคลื่อนรูปแบบต่างๆ  เนื่องจากมีแรงบิดออกตัว(Starting torque)ที่สูง นอกจากนั้นยังสามารถควบคุมความเร็วในย่านที่กว้างอีกด้วย  ซึ่งทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้

ดุสิต  สูรย์ราช (2546 : 21)  กล่าวว่า มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงอาศัยหลักการผลักกันระหว่างตัวนำที่มีกระแสไหลกับสนามแม่เหล็กที่เกิดจากขั้วแม่เหล็กหลัก

นภัทร วัจนเทพินทร์ และ ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ (2548 : 54) กล่าวว่า มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีโครงสร้างและส่วนประกอบเหมือนกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แต่เน้นที่การคำนวณหาพลังงานกลที่เอาต์พุทนั่นคือแรงบิดที่เพลาของมอเตอร์

สุธน  แก่นต้น (2556 : 32) กล่าวว่า เมื่อตัวนำวางอยู่ในสนามแม่เหล็กและมีกระแสไหลผ่านจะส่งผลทำให้ตัวนำเกิดการเคลื่อนที่เกิดแรงผลัก ดังนั้นทิศทางการเคลื่อนที่ของตัวนำหาได้จากกฎมือซ้ายของเฟรมมิ่งซึ่งเป็นหลักการเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟ้า

วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์ (2556 : 22) กล่าวว่า มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะต้องมีแหล่งจ่ายแรงดันให้มอเตอร์ ดั้งนั้นการทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของแรงบิด และความเร็วรอบ เพื่อขับเคลื่อนอย่างอื่นต่อไป

Fitzgerald, A.E. และคณะ (2003 : 123) กล่าวว่า มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีหลายชนิด ประกอบด้วย แบบขนาน  แบบอนุกรม และ การแยกกระตุ้นภายนอกของขดลวดสนามแม่เหล็ก  ซึ่งแต่ละชนิดถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการควบคุมค่าแรงดัน-กระแส หรือ ความเร็วรอบ-แรงบิด ตามคุณลักษณะการขับเคลื่อน

Rizzoni, Giorgio (2004 : 231) กล่าวว่า มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงมีลักษณะเหมือนกันกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเพียงแต่จะต้องป้อนไฟฟ้าไปในขดลวดตัวนำทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก มีแรงดันต้านกลับ (Back emf) ในขดลวดตัวนำ จากผลดังกล่าวจะเกิดแรงบิดและความเร็วรอบ

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น มอเตอร์กระแสตรงเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเกิดแรงบิดที่เพลา   ในการทำงานจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของแรงบิดและความเร็วรอบ ซึ่งแบ่งตามประเภทการต่อขดลวดสนามแม่เหล็ก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

เครื่องจักรกลไฟฟ้ากระแสตรงเมื่อทำหน้าที่เป็นมอเตอร์จะเปลี่ยนกำลังไฟฟ้าเป็นกำลังกล โดยอาศัยการการดูดและผลักกันของตัวนำที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก  มีกระแสไหลจะทำให้เกิดแรงบิดที่เกิดขึ้นบนตัวนำของส่วนที่เคลื่อนที่  ขนาดของแรงบิดขึ้นอยู่กับ กระแส, ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กและความยาวของตัวนำ แรงบิดที่เกิดขึ้นบนตัวนำจะทำให้อาร์เมเจอร์หมุน ดังนั้นทิศทางการหมุนของมอเตอร์สามารถหาได้โดยใช้กฎมือซ้ายของเฟลมมิง  กำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ถูกเปลี่ยนเป็นกำลังกลโดยการเหนี่ยวนำ  โดยมอเตอร์กระแสตรงแบ่งออกได้ 4 ชนิด คือ

1. มอเตอร์กระแสตรงแบบกระตุ้นแยก (Separately Excited Motor)

2. มอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน (Shunt Motor)

3. มอเตอร์กระแสตรงแบบอนุกรม (Series Motor)

4. มอเตอร์กระแสตรงผสม (Compound Motor)

มอเตอร์แบบกระตุ้นแยกและแบบขนาน

มอเตอร์แบบกระตุ้นแยกและแบบขนาน (Separately Excited and Shunt Motor) ชุดขดลวดสนามและชุดขดลวดอาร์เมเจอร์ถูกต่อเข้ากับแหล่งจ่ายแรงดันแยกจากกัน  ในขณะที่มอเตอร์แบบขนานชุดขดลวดสนามและชุดขดลวดอาร์เมเจอร์ถูกต่อเข้ากับแหล่งจ่ายเดียวกัน   ถ้าขนาดแรงดันที่จ่ายให้มอเตอร์คงที่คุณลักษณะของมอเตอร์ทั้งสองจะไม่แตกต่างกัน   ดังนั้นเมื่ออธิบายการทำงานและคุณลักษณะของมอเตอร์แบบขนานก็จะเป็นการอธิบายการทำงานและคุณลักษณะของมอเตอร์แบบกระตุ้นแยกไปด้วย  ในการวิเคราะห์ถึงการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงสามารถวิเคราะห์ได้จากวงจรสมมูล  ซึ่งวงจรสมมูลของมอเตอร์กระแสตรงแบบกระตุ้นแยกและของมอเตอร์กระแสตรงแบบขนานจะเหมือนกับวงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดกระแสตรงแบบกระตุ้นแยก  และของเครื่องกำเนิดกระแสตรงแบบขนานแตกต่างกันเพียงทิศทางการไหลของกระแส โดยพิจารณาคุณลักษณะต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

1.วงจรสมมูล (Equivalent Circuit) การคำนวณหาสมรรถนะและคุณลักษณะของมอเตอร์ สามารถทำได้โดยอาศัยข้อมูลจากวงจรสมมูล ซึ่งวงจรสมมูลของมอเตอร์แบบกระตุ้นแยก และแบบขนาน แสดงได้ตามภาพที่ 4.1 - ภาพที่ 4.2

เมื่อ    Ra คือความต้านทานของชุดขดลวดอาร์เมเจอร์

Rf คือความต้านทานของชุดขดลวดขนาน

ภาพที่ 4.1  วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

ภาพที่ 4.2  วงจรสมมูลของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบขนาน

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

2. คุณลักษณะมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน (Characteristic of DC Shunt Motor)คุณลักษณะมอเตอร์กระแสตรงเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่จ่ายออก  ทอร์กและความเร็ว   ดังนั้นคุณลักษณะมอเตอร์กระแสตรงแบบขนานจึงเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างทอร์กกับการเปลี่ยนแปลงของความเร็ว   เมื่อโหลดของมอเตอร์เพิ่มขึ้นทอร์กของโหลด TL  จะมากกว่าทอร์กเหนี่ยวนำ ในมอเตอร์  ความเร็วของมอเตอร์จะลดลงทำให้แรงดันเหนี่ยวนำลดลง  Ef =k((m(  ทำให้กระแสของมอเตอร์เพิ่มขึ้นขนาดของกระแสในมอเตอร์สามารถหาได้จาก  Ia=(VT-Ef()/Ra  เมื่อกระแสของมอเตอร์เพิ่มขึ้นทำให้ทอร์กเหนี่ยวนำในมอเตอร์เพิ่มขึ้น  Tind.=k( Ia(   จนทำให้ทอร์กเหนี่ยวนำในมอเตอร์เท่ากับทอร์กของโหลด  มอเตอร์จะกลับมาทำงานในภาวะคงตัวอีกครั้งที่ความเร็ว

จากวงจรสมมูลสามารถเขียนสมการแรงดัน   โดยอาศัยกฏแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์ได้ตามสมการที่ 4.1

(4.1)

แรงดันเหนี่ยวนำ                                                                    (4.2)

(4.3)

(4.4)

ในภาวะไม่มีโหลดดังนั้นเมื่อ คือความเร็วในภาวะไม่มีโหลด

ขนาดของความเร็วในภาวะไม่มีโหลด สามารถหาได้จากสมการที่ 4.5

(4.5)

เนื่องจากทอร์กเหนี่ยวนำในมอเตอร์   ขนาดของกระแสในมอเตอร์สามารถหาได้จากสมการที่ 4.6

(4.6)

แทนค่าสมการที่ 4.6  ในสมการที่ 4.4  ได้สมการความเร็วตามสมการที่ 4.7

(4.7)

(4.8)

จากสมการที่ 4.6 – สมการที่ 4.8  ดังนั้นความเร็วของมอเตอร์สามารถหาได้จากสมการที่ 4.9

(4.9)

จากสมการที่ 4.9   พบว่า  จะเปลี่ยนแปลงตามทอร์กเหนี่ยวนำ เนื่องจาก  มีค่าคงที่  ดังนั้นเมื่อโหลดเพิ่มขึ้นทอร์กเหนี่ยวนำ ในมอเตอร์จะเพิ่มขึ้น     ทำให้ความเร็ว  ของมอเตอร์ลดลงเป็นเส้นตรงดังแสดงตามภาพที่ 4.2 ก.    และทอร์กเหนี่ยวนำ  จะเปลี่ยนแปลงตามกระแสอาร์เมเจอร์  ซึ่งคุณลักษณะมอเตอร์กระแสตรงแบบขนานแสดงตามภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.3   คุณลักษณะมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

ภาพที่ 4.4   คุณลักษณะมอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

ตัวอย่างที่ 4.1   มอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน  37  kW, 250 V,175 A ,1500 rpm ,Ra=0.05  (,  Rf=50  ( , Pfw= 350  W, PFe= 250  W   เมื่อทำงานที่กำลังที่กำหนด จ

งคำนวณหา     ก.   ทอร์กเหนี่ยวนำ  .

ข.   ทอร์กที่เพลา

ค.   ประสิทธิภาพ

วิธีทำ   ก.   ทอร์กเหนี่ยวนำ

A

= 175-5 = 170  A

=  250- (170 x 0.05) =  241.5    V

=  1.538

=1.538 x 170 =261.46     Nm

- ทอร์กที่เพลา

= (250x175)- (0.05x1702) - (50x52) – 350 - 250

= 40,455    W

=  257.67   W

ค.  ประสิทธิภาพ

=

=  92.46  %

ตัวอย่างที่ 4.2    มอเตอร์แบบขนาน 22  kW , 220  V, 2000  rpm , Ra=0.5 ( , Rf =100 ( เมื่อทำงานในภาวะไม่มีโหลดที่ความเร็ว  2000  rpm  กระแสอาร์เมเจอร์ 20 A     จงคำนวณหา

- ก.  การสูญเสียจากการหมุน  (Rotational Losses)

ข.  ทอร์กเหนี่ยวนำ,ทอร์กที่เพลา, ประสิทธิภาพ, เมื่อมอเตอร์ทำงานที่กำลังที่กำหนด

โดยกำหนดให้มีค่าคงที่

# วิธีทำ   ก. การสูญเสียจากการหมุน

=

= 210     V

= 4200    W

ข. เมื่อทำงานที่กำลังที่กำหนด

=

= 125.63     Nm

=

= 105.09     Nm

==125.24    A

=0.5 x 125.242= 7,842.52   W

==  2.2     A

=100x2.22= 484   W

=22,000+7,842.52+484+4,200=34,526.52  W

=

= 63.72    %

2. การควบคุมความเร็วของมอเตอร์แบบขนานและแบบกระตุ้นแยก

จากสมการแรงดันที่ขั้ว  และสมการแรงดันเหนี่ยวนำ สามารถคำนวณหาความเร็วของมอเตอร์แบบขนานและแบบกระตุ้นแยกได้ตามสมการที่ 4.10

(4.10)

จากสมการที่ 4.10  พบว่า เมื่อ มีค่าคงที่  ดังนั้นคุณลักษณะความเร็วแปรผันตามแรงดันที่ขั้ว  เป็นเส้นตรงดังแสดงตามรูปที่ 2-39   และ   เมื่อ  มีค่าคงที่เส้นแรงแม่เหล็กขึ้นอยู่กับกระแสชุดขดลวดสนามแม่เหล็กซึ่งเป็นคุณลักษณะการอิ่มตัวดังนั้นคุณลักษณะความเร็ว    แปรผกผันตามกระแสชุดขดลวดสนามแม่เหล็ก   สามารถแสดงได้ตามภาพที่ 4.3   ดังนั้นการควบคุมความเร็วของมอเตอร์กระแสตรง  แบบขนานและแบบกระตุ้นแยก  สามารถทำได้ 3 วิธีดังนี้

2.1 การควบคุมแรงดันที่ขั้วอาร์เมเจอร์

จากการพิจารณาที่ผ่านมาพบว่าเมื่อมอเตอร์กระแสตรงแบบขนานและแบบกระตุ้นแยกมีโหลดความเร็วจะลดลงซึ่งคุณลักษณะมีโหลดสามารถแสดงได้ตามภาพที่ 4.3  เมื่อไม่พิจารณาถึงการสูญเสีย ทอร์กเหนี่ยวนำ จะเท่ากับทอร์กของโหลด หรือทอร์กที่เพลากับทอร์กสูญเสียเนื่องจากการหมุน ซึ่งเขียนเป็นสมการได้ตามสมการที่ 4.11

ภาพที่ 4.5  คุณลักษณะความเร็ว

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

เพราะฉะนั้น                                                                    (4.11)

เมื่อ     คือทอร์กเหนี่ยวนำ

คือทอร์กของโหลด

คือทอร์กสูญเสียเนื่องจากการหมุน

เมื่อไม่พิจารณาถึงการสูญเสียทอร์กเหนี่ยวนำจะเท่ากับทอร์กของโหลด

(4.12)

ก. เพิ่มแรงดัน VT1( VT

เมื่อไม่พิจารณาถึงการสูญเสียทอร์กเหนี่ยวนำจะเท่ากับทอร์กของโหลด Tind= TL  มอเตอร์ทำงานในภาวะคงตัวที่ความเร็ว (m กระแสอาร์เมเจอร์ Ia สรุปดังนี้

-  เมื่อแรงดันที่ขั้ว VT เพิ่มขึ้นเป็น VT1 กระแสอาร์เมเจอร์ Ia เพิ่มขึ้นเป็น Ia1(=( VT1(- Ef)/Ra

-  เมื่อกระแสอาร์เมเจอร์ Ia เพิ่มขึ้นเป็น Ia1  ทำให้ทอร์กเพิ่มขึ้นเป็น Tind1= Tind.= k( Ia1(

-  เมื่อทอร์ก เพิ่มขึ้นเป็น Tind1((Tind = TL) ทำให้ความเร็วของมอเตอร์เพิ่มขึ้นเป็น (m1(

-  เมื่อความเร็วของมอเตอร์เพิ่มขึ้นเป็น (m1( ทำให้แรงดันเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้นEf1(= k((m1(

-  เมื่อแรงดันเหนี่ยวนำเพิ่มขึ้นเป็น Ef1 ทำให้กระแสอาร์เมเจอร์ลดลงเป็น Ia(=(VT1- Ef1()/Ra ซึ่งมีขนาดเท่ากับกระแสอาร์เมเจอร์ก่อนเพิ่มแรงดัน   ทำให้ทอร์กเหนี่ยวนำเท่ากับทอร์กของโหลด Tind= TL  อีกครั้ง    มอเตอร์กลับมาทำงานในภาวะคงตัวที่ความเร็ว (m1      ซึ่งสูงกว่าความเร็วก่อนเพิ่มแรงดัน  (m1( (m ซึ่งคุณลักษณะมีโหลดเมื่อควบคุมความเร็วโดยการควบคุมแรงดันสามารถแสดงได้ตามภาพที่ 4.6

ภาพที่ 4.6  คุณลักษณะมีโหลดเมื่อควบคุมความเร็วโดยการเพิ่มแรงดันเมื่อ Tind > TL

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

ข. ลดแรงดัน VT1( VT

-  เมื่อแรงดันที่ขั้ว VT ลดลงเป็น VT1 กระแสอาร์เมเจอร์ Ia ลดลงเป็น Ia1(=( VT1(- Ef)/Ra

-  เมื่อกระแสอาร์เมเจอร์ Ia ลดลงเป็น Ia1 ทำให้ทอร์กลดลงเป็น Tind1= Tind.=k( Ia1(

-  เมื่อทอร์ก Tind ลดลงเป็น Tind1( (Tind = TL) ทำให้ความเร็วของมอเตอร์ลดลงเป็น (m1(

-  เมื่อความเร็วของมอเตอร์ลดลงเป็น (m1(  ทำให้แรงดันเหนี่ยวนำลดลง Ef1= k((m1(

-  เมื่อแรงดันเหนี่ยวนำลดลงเป็น Ef1 ทำให้กระแสอาร์เมเจอร์เพิ่มขึ้นเป็น Ia(=(VT1- Ef1()/Ra ซึ่งมีขนาดเท่ากับกระแสอาร์เมเจอร์ก่อนลดแรงดันื ทำให้ทอร์กเหนี่ยวนำเท่ากับทอร์กของโหลด Tind= TL  อีกครั้ง มอเตอร์กลับมาทำงานในภาวะคงตัวที่ความเร็ว (m1 ซึ่งต่ำกว่าความเร็วก่อนลดแรงดัน (m1((m ซึ่งคุณลักษณะมีโหลดเมื่อควบคุมความเร็วโดยการควบคุมแรงดันสามารถแสดงได้ตามภาพที่ 4.7

## ภาพที่ 4.7  คุณลักษณะมีโหลดเมื่อควบคุมความเร็วโดยการลดแรงดัน Tind< TL

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

2.2 การควบคุมกระแสชุดขดลวดสนาม(If)

จากการพิจารณาที่ผ่านมาพบว่าความเร็วของมอเตอร์จะแปรผกผันกับกระแสชุดขดลวดสนามเมื่อแรงดันที่ขั้วคงที่  ซึ่งการควบคุมกระแสชุดขดลวดสนามสามารถทำได้โดยการควบคุมความต้านทานของชุดขดลวดสนาม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

-  เมื่อความต้านทานของชุดขดลวดสนาม Rf  เพิ่มขึ้นจะทำให้กระแสชุดขดลวดสนาม If ลด

ลง If1(=VT/ Rf(

-  เมื่อกระแสชุดขดลวดสนาม If ลดลงทำให้เส้นแรงแม่เหล็ก (  ลดลงเป็น (1

-  เมื่อเส้นแรงแม่เหล็กลดลงเป็น (1 ทำให้แรงดันเหนี่ยวนำ Ef  ลดลงเป็น Ef1=k(1(m

-  เมื่อแรงดันเหนี่ยวนำ Ef  ลดลงเป็น Ef1  ทำให้กระแสอาร์เมเจอร์ Ia เพิ่มขึ้น Ia(=(VT-Ef()/Ra เป็น  Ia1  เมื่อ Ia1=(VT-Ef1)/Ra

-  เมื่อกระแสอาร์เมเจอร์ Ia เพิ่มขึ้นเป็น Ia1 ทำให้ทอร์กเหนี่ยวนำ เพิ่มขึ้น Tind(= k(( Ia(  เป็น  Tind1  เมื่อ Tind1= k(1 Ia1  เนื่องจากปริมาณการเพิ่มขึ้นของกระแสอาร์เมเจอร์ Ia1  มากกว่าปริมาณการลดลงของเส้นแรงแม่เหล็ก (1

ตัวอย่างที่ 4.3 มอเตอร์กระแสตรงแบบกระตุ้นแยก 220 V ขนาดกระแส 40 A ความต้านทานอาร์เมเจอร์ Ra=0.2 (,1500 rpm, เมื่อมอเตอร์ทำงานที่กระแสเต็มพิกัด เส้นแรงแม่เหล็กลดลง 0.5 %  ทอร์กเหนี่ยวนำ Tind   จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

วิธีทำ            เมื่อทำงานที่กระแสที่กำหนด

Ef = VT-IaRa  = 220-(40x0.2) = 212     V

Ef = k((m   =  212    V

Tind= TL= k( Ia = 40 k(   Nm

เส้นแรงแม่เหล็ก( ลดลงเป็น  0.95( แรงดันเหนี่ยวลดลงเป็น Ef1

Ef1 = 0.95 k((m    =   201.40    V

=  = 93 A

Tind1= 0.95 k(      Ia1=  0.95(93k(

=88.35k(      Nm

-  จากการพิจารณาพบว่าทอร์กเหนี่ยวนำ Tind1  มากกว่าทอร์กของโหลด Tind= TL   ความเร็วมอเตอร์(m เพิ่มขึ้นเป็น (m1

-  เมื่อความเร็วของมอเตอร์ (m  เพิ่มขึ้นเป็น (m1     ทำให้แรงดันเหนี่ยวนำ Ef   เพิ่มขึ้น

เป็น Ef1= k((m1

-  เมื่อแรงดันเหนี่ยวนำ Ef เพิ่มขึ้นเป็น Ef1 ทำให้กระแสอาร์เมเจอร์ Ia1  ลดลงเป็น Ia  เมื่อ

Ia(= (VT-Ef1()/Ra

ภาพที่ 4.8  คุณลักษณะมีโหลดเมื่อควบคุมความเร็วโดยการกระแสชุดขดลวดสนาม

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

- เมื่อกระแสอาร์เมเจอร์ลดลงทอร์กเหนี่ยวนำลดลง  จนกระทั้งทอร์กเหนี่ยวนำเท่ากับทอร์กของโหลด Tind= TLมอเตอร์จะกลับมาทำงานในภาวะคงตัวอีกครั้งที่ความเร็ว (m1((m คุณลักษณะมีโหลดเมื่อควบคุมความเร็วโดยการควบคุมกระแสชุดขดลวดสนามสามารถแสดงได้ตามภาพที่ 4.8

2.3 การควบคุมความต้านทานอาร์เมเจอร์(Ra)

การควบคุมความเร็วโดยวิธีนี้แรงดันที่ขั้วVTและกระแสชุดขดลวดสนาม If ถูกรักษาให้มีค่าคงที่เท่ากับค่าที่กำหนดความเร็วสามารถควบคุมได้โดยการควบคุมความต้านทานในวงจรอาร์เมเจอร์  สามารถทำได้โดยการต่อความต้านทานภายนอกอนุกรมกับวงจรอาร์เมเจอร์  ดังแสดงตามภาพที่ 4.9

ภาพที่ 4.9  การควบคุมความเร็วโดยการควบคุมความต้านทานอาร์เมเจอร์

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

จากสมการที่ 4.10 สามารถเขียนสมการความเร็วได้ตามสมการที่ 4.13

(4.13)

จากสมการที่ 4.13 พบว่าเมื่อทอร์กเหนี่ยวนำTind.คงที่  ถ้าเปลี่ยนแปลงความต้านทาน Rs จะทำให้ความเร็วของมอเตอร์เปลี่ยนแปลงคุณลักษณะมีโหลดเมื่อควบคุมความเร็วโดยการควบคุมความต้านทานอาร์เมเจอร์ การควบคุมความเร็วโดยการควบคุมความต้านทานอาร์เมเจอร์เป็นวิธีที่ง่าย     แต่มีข้อเสียคือเกิดการสูญเสียที่ความต้านทาน Rs ทำให้ประสิทธิภาพต่ำ แสดงตามภาพที่ 4.10

ภาพที่ 4.10  คุณลักษณะมีโหลดเมื่อควบคุมความเร็วโดยการควบคุมความต้านทานอาร์เมเจอร์

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

2.4 การควบคุมแรงดันที่ขั้ว VT     ร่วมกับการควบคุมกระแสชุดขดลวดสนาม  If

ในการขับเคลื่อนที่ต้องการควบคุมความเร็วเป็นช่วงกว้างใช้การควบคุมความเร็วโดยการควบคุมแรงดันที่ขั้ว VT  ร่วมกับการควบคุมกระแสชุดขดลวดสนาม If ถ้ามอเตอร์ทำงานที่แรงดันที่ขั้วที่กำหนดและกระแสชุดขดลวดสนามที่กำหนด  มันจะทำงานที่ความเร็วที่กำหนดหรือความเร็วฐาน  (Base Speed) ดังนั้นการควบคุมกระแสชุดขดลวดสนาม If จึงใช้สำหรับการควบคุมความเร็วที่สูงกว่าความเร็วฐานเท่านั้น   แต่ไม่สามารถควบคุมความเร็วต่ำกว่าความเร็วฐานที่ความเร็วต่ำกว่าความเร็วฐานกระแสชุดขดลวดสนาม If จะสูงกว่ากระแสที่กำหนดทำให้ชุดขดลวดสนามเสียหายได้  เมื่อมอเตอร์ทำงานที่ความเร็วฐานมอเตอร์ทำงานที่แรงดันที่ขั้วที่กำหนดและกระแสชุดขดลวดสนามที่กำหนด   การควบคุมแรงดันที่ขั้ว VT จึงใช้สำหรับการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ต่ำกว่าความเร็วฐานเท่านั้น แต่ไม่สามารถควบคุมความเร็วให้สูงกว่าความเร็วฐานได้      ที่ความเร็วสูงกว่าความเร็วฐาน แรงดันที่ขั้ว VT จะสูงกว่าแรงดันที่กำหนดทำให้ชุดขดลวดอาร์เมเจอร์เสียหายได้     การควบคุมความเร็วโดยการควบคุมแรงดันที่ขั้วร่วมกับการควบคุมกระแสชุดขดลวดสนาม มีผลต่อขีดจำกัดของทอร์กและกำลังแตกต่างกัน  ดังนั้นตัวประกอบขีดจำกัดของการควบคุมทั้งสองคือความร้อนของตัวนำอาร์เมเจอร์  ซึ่งถูกจำกัดโดยกระแสอาร์เมเจอร์ที่กำหนด Irate

สำหรับการควบคุมแรงดันที่ขั้ว VT  เส้นแรงแม่เหล็ก ( ในมอเตอร์และกระแสอาร์เมเจอร์มีค่าเท่ากับค่าที่กำหนด ดังนั้นการควบคุมในย่านนี้ทอร์กจะมีค่าคงที่เท่ากับทอร์กสูงสุด ขนาดของทอร์กสูงสุดสามารถหาได้จากสมการที่ 4.14

(4.14)

กำลังที่จ่ายออกของมอเตอร์ สามารถหาได้จาก กำลังสูงสุดที่ความเร็วใดๆภายใต้การควบคุมความเร็วโดยแรงดันสามารถหาได้จากสมการที่ 4.15 ซึ่งกำลังจ่ายออกของมอเตอร์สูงสุดจะแปรผันตรงกับความเร็ว

(4.15)

สำหรับการควบคุมเส้นแรงแม่เหล็ก  แรงดันที่ขั้ว  ของมอเตอร์จะคงที่และกระแสอาร์เมเจอร์มีค่าเท่ากับกระแสที่กำหนดดังนั้นการควบคุมในย่านนี้ทอร์กจะลดลง  กำลังที่จ่ายออกของมอเเตอร์ สามารถหาได้จาก กำลังจ่ายออกที่ความเร็วใดๆภายใต้การควบคุมความเร็วโดยควบคุมเส้นแรงแม่เหล็ก   สามารถหาได้จากสมการที่ 4.16

(4.16)

จากสมการที่ 4.16   กำลังจ่ายให้  จะมีค่าคงที่    เนื่องจากแรงดันที่ขั้ว   และกระแสอาร์เมเจอร์มีค่าเท่ากับค่าที่กำหนด    กำลังสูญเสียในทองแดง    ทำให้กำลังกลที่สร้างขึ้น (Mechanical Power Develop)     ดังนั้นสำหรับการควบคุมเส้นแรงแม่เหล็ก   ทุกๆความเร็วกำลังกลที่สร้างขึ้น จะมีค่าคงที่   ซึ่งคุณลักษณะทอร์กและกำลังจ่ายออกในการควบคุมความเร็วทั้งสองวิธีสามารถแสดงได้ตามภาพที่ 4.11

ภาพที่ 4.11  คุณลักษณะทอร์กและกำลังจ่ายออกเมื่อควบคุม และ

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

ตัวอย่างที่ 4.4   มอเตอร์กระแสตรงแบบกระตุ้นแยก 20 kW,230V, 500 rpm, 100A,  Ra=0.1(            มอเตอร์ทำงานที่กำลังที่กำหนด โดยขับโหลดที่มีแรงบิดคงที่และไม่ขึ้นอยู่กับความเร็วทำการควบคุมความเร็วโดยการควบคุมแรงดันและกระแสชุดขดลวดสนาม  จงคำนวณหา

ก.  แรงดันขั้ว VT  เมื่อความเร็ว 400 rpm

ข.  เส้นแรงแม่เหล็ก (1 ลดลงด้วยสัดส่วน k1เ ท่าใดเมื่อความเร็ว 800 rpm

### วิธีทำ

ก.  แรงดันขั้ว VT  เมื่อความเร็ว 400 rpm

= 230 - (0.1(100) = 220  V

= 220  V

=

เนื่องจากทอร์กโหลดคงที่กระแสอาร์เมเจอร์จะคงที่ด้วย  Ia=100 A

= 176+ (100 ( 0.1) =186   V

ข.   เส้นแรงแม่เหล็ก (1 เมื่อความเร็ว 800 rpm

กำหนดให้

เนื่องจากทอร์ก      มีค่าคงที่คงที่ทำให้

ดังนั้น

0.61

เพราะฉะนั้นฟลั๊กจะลดลงเหลือ 0.61 ของฟลั๊กที่กำหนด

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบอนุกรม ชุดขดลวดสนามต่ออนุกรมกับชุดขดลวดอาร์เมเจอร์  ดังนั้นกระแสอาร์เมเจอร์จึงเป็นกระแสชุดขดลวดสนาม เนื่องจากกระแสชุดขดลวดสนามสูง ชุดขดลวดสนามอนุกรมจึงมีจำนวนรอบน้อยพื้นที่หน้าตัดโตและความต้านทานต่ำ

1. วงจรสมมูล (Equivalent Circuit) การคำนวณหาสมรรถนะและคุณลักษณะของมอเตอร์ สามารถทำได้โดยอาศัยข้อมูลจากวงจรสมมูล ซึ่งวงจรสมมูลของมอเตอร์แบบอนุกรมสามารถแสดงได้ตามภาพที่ 4.10 เมื่อ Rs คือความต้านทานของชุดขดลวดสนามอนุกรม

ภาพที่ 4.10 วงจรสมมูลของมอเตอร์แบบอนุกรม

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

2. คุณลักษณะของมอเตอร์แบบอนุกรม (Characteristic of DC Series Motor) โดยอาศัยกฎแรงดันของเคอร์ชอฟฟ์สามารถเขียนสมการของแรงดันได้ตามสมการที่  4.17

(4.17)

กำลังที่จ่ายให้สามารถหาได้จากสมการที่ 4.18

(4.18)

เมื่อ EfIa  คือกำลังกลที่สร้างขึ้น  ขนาดทอร์กเหนี่ยวนำ  สามารถหาได้จากสมการที่ 4.19

(4.19)

เนื่องจากกระแสชุดขดลวดสนามคือกระแสอาร์เมเจอร์ เมื่อเส้นแรงแม่เหล็กยังไม่เข้าสู่ภาวะการอิ่มตัว เส้นแรงแม่เหล็กของมอเตอร์จะแปรผันตามกระแสอาร์เมเจอร์ ขนาดของเส้นแรงแม่เหล็กสามารถหาได้จากสมการที่ 4.20

(4.20)

ขนาดของทอร์กเหนี่ยวนำ Tind. ของมอเตอร์แบบอนุกรมสามารถหาได้จากสมการที่ 4.21

(4.21)

จากสมการที่ 4.21  พบว่าขนาดของทอร์กเหนี่ยวนำ  แปรผันตามกระแสอาร์เมเจอร์ยกกำลังสอง   เมื่อเริ่มเดินกระแสอาร์เมเจอร์สูงดังนั้นทอร์กเหนี่ยวนำ ของมอเตอร์แบบอนุกรมจึงสูงมอเตอร์ชนิดนี้จึงถูกเลือกใช้ขับโหลดที่ต้องการทอร์กเริ่มเดินสูง  ซึ่งคุณลักษณะทอร์กเหนี่ยวนำ  ตามการเปลี่ยนแปลงกระแสอาร์เมเจอร์มอเตอร์แบบอนุกรม สามารถแสดงได้ตามภาพที่ 4.13

ภาพที่ 4.13   คุณลักษณะทอร์กเหนี่ยวนำ  ตามการเปลี่ยนแปลงกระแสอาร์เมเจอร์

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

จากสมการทอร์กเหนี่ยวนำ    ขนาดของกระแสอาร์เมเจอร์สามารถหาได้จากสมการที่ 4.22

(4.22)

ขนาดแรงดันขั้ว VT   สามารถหาได้จากสมการที่ 4.23

(4.23)

จากสมการเส้นแรงแม่เหล็ก   และสมการทอร์กเหนี่ยวนำ ขนาดของทอร์กเหนี่ยวนำสามารถหาได้จากสมการที่ 4.24  และเส้นแรงแม่เหล็กสามารถหาได้จากสมการที่ 4.25

(4.24)

(4.25)

แทนค่า               ในสมการแรงดันขั้วตามสมการที่ 4.23 ได้

(4.26)

(4.27)

(4.28)

จากสมการที่ 4.28  พบว่าในภาวะที่เส้นแรงแม่เหล็กยังไม่อิ่มตัวความเร็วของมอเตอร์  จะแปรผกผันกับรากที่สองของทอร์กเหนี่ยวนำเมื่อทอร์กเหนี่ยวนำ  .เท่ากับศูนย์ความเร็วของมอเตอร์เป็นอนันต์  ในทางปฏิบัติความเร็วของมอเตอร์สูงพอที่จะทำให้มอเตอร์เสียหายจากแรงเหวี่ยงได้  ดังนั้นมอเตอร์แบบอนุกรมจึงต้องมีโหลดต่ออยู่ที่เพลาตลอดเวลาและจะไม่ต่อโหลดเข้ากับเพลามอเตอร์โดยสายพานหรืออุปกรณ์ทางกลที่เสียหายได้ คุณลักษณะความเร็ว  ตามการเปลี่ยนแปลงทอร์กสามารถแสดงได้ตามภาพที่ 4.14

ภาพที่ 4.14 คุณลักษณะความเร็ว  ตามการเปลี่ยนแปลงทอร์ก  T

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

ตัวอย่างที่ 4.5  มอเตอร์กระแสตรงแบบอนุกรม 250 V , Ra+Rs=0.08 (,    มีชุดขดลวดสนาม 25  รอบ    การทดสอบในภาวะไม่มีโหลดถูกขับที่ความเร็ว 1500  rpm     กระตุ้นชุดขดลวดสนามเป็นแบบกระตุ้นแยกได้ข้อมูลตามข้างล่าง เมื่อทำงานเป็นมอเตอร์แบบอนุกรมมีกระแสไฟฟ้า 50 A  จงคำนวณหา

- ความเร็ว (m

ข.  ทอร์กเหนี่ยวนำ

| N [rpm] | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 220 | 0 | 63 | 125 | 180 | 220 | 249 | 265 | 275 | 285 | 290 | 292 |
| Ff [ATurns] | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |

วิธีทำ	ก. ความเร็ว (m

ทำการวิเคราะห์มอเตอร์โดยเขียนวงจรสมมูล ดังภาพที่ 4.14

= 250- (50(0.08)

= 246     V

เมื่อทำงานที่กำลังเต็มพิกัด     แรงเคลื่อนแม่เหล็กในมอเตอร์

จากคุณลักษณะ ที่    ได้

ภาพที่ 4.15   วงจรสมมูล

เรเดียน/วินาที

เรเดียน/วินาที

- ทอร์กเหนี่ยวนำ Tind.

## ข้อมูลจากการทดสอบในภาวะไม่มีโหลดเขียนคุณลักษณะ ได้ตามภาพที่ 4.13

ภาพที่ 4.16  คุณลักษณะ

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

3. การควบคุมความเร็ว

จากสมการความเร็วของมอเตอร์แบบอนุกรม

พบว่าการควบคุมความเร็วของมอเตอร์แบบอนุกรม   สามารถทำได้โดยการควบคุมแรงดันที่ขั้ว VT  ของมอเตอร์ และใช้ความต้านทานต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์  แต่การควบคุมความเร็วโดยใช้ความต้านทานต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์จะทำให้ประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจากการสูญเสียในความต้านทานคุณลักษณะความเร็วตามการเปลี่ยนแปลงแรงดัน  สามารถแสดงได้ตามภาพที่ 4.17

ภาพที่ 4.17 คุณลักษณะความเร็วตามการเปลี่ยนแปลงแรงดัน

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

ตัวอย่างที่ 4.6   มอเตอร์กระแสตรงแบบอนุกรม  220  V, Ra=0.4  (, Rs=0.4 (   มอเตอร์ขับโหลดที่มีทอร์กคงที่กินกระแส 25 A  ความเร็ว 1500 rpm ไม่พิจารณาถึงความสูญเสียจากการหมุน

- จงคำนวณหาทอร์กที่มอเตอร์สร้างขึ้น

- มอเตอร์ทำงานที่ความเร็ว 1200 rpm  โดยการควบคุมแรงดัน จงคำนวณหาแรงดันที่ขั้ว

วิธีทำ

- แรงบิดที่มอเตอร์สร้างขึ้น

=  31.85       Nm

ข.  แรงดันขั้ว VT   เมื่อมอเตอร์ทำงานที่ความเร็ว 1200 rpm

เมื่อมอเตอร์ทำงานที่ความเร็ว 1200 rpm ทอร์กคงที่ดังนั้น Ia=25 A  คงที่

=  178.76     V

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสม

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบผสมเป็นมอเตอร์ ที่มีทั้งชุดขดลวดสนามแบบขนานและแบบอนุกรมในตัวเดียวกัน   ในภาวะเริ่มเดินกระแสอาร์เมเจอร์สูงทำให้เส้นแรงแม่เหล็กของชุดขดลวดอนุกรมสูงด้วย   จึงทำให้ทอร์กเริ่มเดินของมอเตอร์แบบผสมสูงกว่าทอร์กเริ่มเดินของมอเตอร์แบบขนานนอกจากนั้นเมื่อทำงานในภาวะไม่มีโหลด  กระแสอาร์เมเจอร์ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กของชุดขดลวดอนุกรมต่ำด้วย   ดังนั้นเส้นแรงแม่เหล็กของชุดขดลวดอนุกรมจึงสามารถตัดทิ้งไม่นำมาพิจารณาได้แต่อย่างไรก็ตามชุดขดลวดสนามขนานถูกกระตุ้นที่กระแสที่กำหนด   การทำงานของมอเตอร์แบบผสมในภาวะไม่มีโหลดจึงทำงานคล้ายกับมอเตอร์แบบขนาน ดังนั้นในภาวะไม่มีโหลดมอเตอร์แบบผสมจึงไม่หมุนที่ความเร็งสูงจนทำให้มอเตอร์เสียหาย  การต่อชุดขดลวดสนามเข้ากับชุดขดลวดอาร์เมเจอร์สามารถต่อได้สองแบบคือแบบ Long Shunt และแบบ Short Shunt   เมื่อพิจารณาถึงการกระตุ้นของเส้นแรงแม่เหล็ก    สามารถแบ่งของมอเตอร์แบบผสมได้เป็นสองแบบคือแบบผสมเสริม (Cumulative Compounded)  และแบบผสมต้าน (Differential Compounded)

1.  วงจรสมมูล (Equivalent Circuit) มอเตอร์กระแสตรงแบบผสมแบบ Long  Shunt  และแบบ Short  Shunt ชุดขดลวดสนามขนานต่อขนานกับชุดขดลวดอาร์เมเจอร์ซึ่งต่ออนุกรมกับชุดขดลวดสนามอนุกรม  ดังแสดงตามภาพที่ 4.16 ก.  ส่วนแบบ Short Shunt  ชุดขดลวดสนามขนานต่อขนานกับชุดขดลวดอาร์เมเจอร์  ดังแสดงตามภาพที่ 4.16 ข.

ภาพที่4.18  วงจรสมมูลแบบ Long Shunt

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

ภาพที่4.19  วงจรสมมูลแบบ Short Shunt

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

จากวงจรสมมูลของมอเตอร์ผสมแบบ Long Shunt ตามภาพที่ 4.16 ก. สามารถเขียนสมการของกระแสและแรงดัน  โดยอาศัยกฎแรงดันและกฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ได้ตามสมการที่ 4.29

(4.29)

(4.30)

จากวงจรสมมูลของมอเตอร์ผสมแบบ Short Shunt ตามภาพที่ 4.16 ข.  สามารถเขียนสมการของกระแสและแรงดัน  โดยอาศัยกฎแรงดันและกฎกระแสของเคอร์ชอฟฟ์ได้ตามสมการที่ 4.31

(4.31)

(4.32)

(4.33)

แรงเคลื่อนแม่เหล็กรวมและกระแสชุดขดลวดสนามแบบขนานประสิทธิผล  ในมอเตอร์แบบผสม

สามารถหาได้ตามสมการข้างล่าง

(4.34)

(4.35)

เมื่อ         Fr  คือแรงเคลื่อนแม่เหล็กรวม

Ff   คือแรงเคลื่อนแม่เหล็กของชุดขดลวดสนามขนาน

Fs  คือแรงเคลื่อนแม่เหล็กของชุดขดลวดสนามอนุกรม

Far คือแรงเคลื่อนแม่เหล็กของอาร์เมเจอร์

Nf  คือจำนวนรอบของชุดขดลวดสนามขนาน

Ns  คือจำนวนรอบของชุดขดลวดสนามอนุกรม

If   คือกระแสของชุดขดลวดสนามขนาน

If(  คือกระแสประสิทธิผลของชุดขดลวดสนามขนาน

2. คุณลักษณะความเร็วทอร์กของมอเตอร์แบบผสมเสริม

เส้นแรงแม่เหล็กของมอเตอร์แบบผสมเสริมประกอบด้วย เส้นแรงแม่เหล็กของชุดขดลวดสนามขนานซึ่งมีค่าคงที่   และเส้นแรงแม่เหล็กของชุดขดลวดสนามอนุกรมซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสอาร์เมเจอร์   ด้วยเหตุนี้มอเตอร์แบบผสมเสริมจึงมีทอร์กเริ่มเดินสูงกว่ามอเตอร์กระแสตรงแบบขนาน  นอกจากนั้นมอเตอร์แบบนี้ยังสามารถทำงานในภาวะไม่มีโหลดได้  โดยไม่ ทำงานที่ความเร็วสูงจนทำให้เกิดความเสียหายแก่มอเตอร์เหมือนกับมอเตอร์แบบอนุกรมเมื่อทำงานในภาวะไม่มีโหลด  ที่โหลดต่ำกระแสอาร์เมเจอร์จะมีค่าต่ำด้วย  ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กของชุดขดลวดสนามอนุกรมต่ำ ส่งผลทำให้เกิดผลน้อยมากต่อการทำงานของมอเตอร์ ดังนั้นคุณลักษณะความเร็วทอร์กของมอเตอร์จึงคล้ายกับมอเตอร์แบบขนาน เมื่อโหลดเพิ่มกระแสอาร์เมเจอร์เพิ่มขึ้นทำให้เส้นแรงแม่เหล็กของชุดขดลวดสนามอนุกรมเพิ่มขึ้น  ทำให้เกิดมากต่อการทำงานของมอเตอร์    ดังนั้นคุณลักษณะความเร็วทอร์กของมอเตอร์คล้ายกับมอเตอร์แบบอนุกรม   การเปรียบเทียบคุณลักษณะความเร็วทอร์กของมอเตอร์แบบขนาน  แบบอนุกรมและแบบผสมเสริม แสดงได้ตามภาพที่ 4.20

ภาพที่ 4.20   การเปรียบเทียบคุณลักษณะความเร็วทอร์ก

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

3. คุณลักษณะความเร็วทอร์กของมอเตอร์แบบผสมต้าน

เส้นแรงแม่เหล็กของมอเตอร์แบบผสมต้านประกอบด้วยเส้นแรงแม่เหล็กของชุดขดลวดสนามขนานซึ่งมีค่าคงที่  และเส้นแรงแม่เหล็กของชุดขดลวดสนามอนุกรมซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสอาร์เมเจอร์  มอเตอร์แบบผสมต้านเส้นแรงแม่เหล็กทั้งสองหักล้างกัน เมื่อโหลดเพิ่มขึ้นกระแสอาร์เมเจอร์เพิ่มขึ้นทำให้เส้นแรงแม่เหล็กรวมลดลง ทำให้ความเร็วของมอเตอร์สูงขึ้น เมื่อความเร็วของมอเตอร์สูงขึ้นทำให้โหลดเพิ่มขึ้น  เมื่อโหลดเพิ่มขึ้นกระแสอาร์เมเจอร์เพิ่มขึ้นด้วย    ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กรวมลดลง ผลทำให้มอเตอร์แบบผสมต้านทำงานในสถานะไม่อยู่ตัว   ความเร็วของมอเตอร์สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเป็นข้อเสียของมอเตอร์แบบผสมต้าน เมื่อเริ่มเดินกระแสอาร์เมเจอร์มีค่าสูง  บางทีอาจสูงพอจนทำให้เส้นแรงแม่เหล็กรวมของมอเตอร์  มีทิศทางตามทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กของชุดขดลวดสนามอนุกรม  ซึ่งทำให้มอเตอร์หมุนในทิศทางตามเส้นแรงแม่เหล็กของชุดขดลวดสนามอนุกรม  มอเตอร์จะทำงานที่กระแสอาร์เมเจอร์สูงกว่ากระแสที่กำหนดถึงแม้ว่ามอเตอร์จะทำงานในภาวะไม่มีโหลดก็ตาม   ดังนั้นมอเตอร์แบบผสมต้านในขณะเริ่มเดิน  ชุดขดลวดสนามอนุกรมจะถูกต่อวงจรลัด ซึ่งคุณลักษณะความเร็วตามการเปลี่ยนแปลงทอร์กของมอเตอร์แบบผสมต้านเมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์แบบผสมเสริม สามารถแสดงได้ตามภาพที่ 4.17 เนื่องจากมอเตอร์แบบผสมต้านทำงานในสถานะไม่อยู่ตัวจึงไม่ถูกเลือกนำมาใช้งาน แต่อย่างไรก็ตามการทำงานมอเตอร์แบบผสมต้านสามารถที่จะเกิดขึ้นได้  เมื่อการไหลของกำลังในเครื่องกำเนิดแบบผสมเสริมกลับทาง   ด้วยเหตุนี้เครื่องกำเนิดแบบผสมเสริมจึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ตัดออกจากบัสอนันต์เมื่อกระแสไหลกลับทาง

4 การควบคุมความเร็วของมอเตอร์แบบผสมเสริม

เทคนิคการควบคุมความเร็วของมอเตอร์แบบผสมเสริม  จะคล้ายกับเทคนิคการควบคุมความเร็วของมอเตอร์แบบขนานซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

4.1 ควบคุมกระแสชุดขดลวดสนามขนาน

4.2 ควบคุมแรงดันขั้วอาร์เมเจอร์

4.3 ควบคุมความต้านทานของอาร์เมเจอร์

ตัวอย่างที่ 4.7  มอเตอร์แบบผสม 50 kW ,250 V,Ra=0.05 ( ,Nf=1200  รอบ,Ns=4  รอบ วงจร        สมมูลดังแสดงตามภาพที่ 4.18  เมื่อทำงานในภาวะไม่มีโหลดความเร็ว 1500 rpm ได้ข้อมูลตามข้างล่าง  เมื่อไม่พิจารณาถึงความสูญเสียจากการหมุน Prot.  และปฏิกิริยาอาร์เมเจอร์ จงคำนวณหา

- เมื่อทำงานไม่มีโหลดสมมติว่า Ia =0  ความต้านทานชุดขดลวดสนามถูกปรับจนทำให้

ความเร็วของมอเตอร์เท่ากับ 1500 rpm  จงคำนวณหา If

- ข.   เมื่อทำงานเป็นมอเตอร์แบบผสมเสริม Ia =200 A จงคำนวณหา ความเร็ว

ค.  เมื่อทำงานเป็นมอเตอร์แบบผสมต้าน Ia =200 A จงคำนวณหา ความเร็ว

| N [rpm] | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ef [V] | 0 | 66 | 126 | 180 | 220 | 250 | 268 | 280 | 285 | 288 | 290 |
| F[A-Turns] | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |

ภาพที่ 4.21  วงจรสมมูลมอเตอร์แบบผสม Long  Shunt

ที่มา : ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2546 : 118

ภาพที่ 4.22   คุณลักษณะไม่มีโหลด

วิธีทำ		ก. กระแสชุดขดลวดสนาม If   ในภาวะไม่มีโหลด Ia=0,  n=1500  rpm

V

จากคุณลักษณะ  ที่  V  ได้    A-Turns

A

ข. เมื่อทำงานเป็นมอเตอร์แบบผสมเสริม Ia =200 A จงคำนวณหา ความเร็ว

- V

กระแสประสิทธิผลของชุดขดลวดแบบสนามเมื่อทำงานเป็นมอเตอร์ผสมต้าน  เมื่อไม่พิจารณาถึงปฏิกิริยาอาร์เมเจอร์

- A

- A-Turns

จากคุณลักษณะ     ที่  A-Turns , n=1500  rpm ได้ 263 V

- rpm

- เมื่อทำงานเป็นมอเตอร์แบบผสมต้าน Ia =200 A จงคำนวณหา ความเร็ว

A

- A-Turns

จากคุณลักษณะ  ที่  A-Turns , n=1500  rpm ได้ 227.50   V

- rpm

บทสรุป

มอเตอร์จะเปลี่ยนกำลังไฟฟ้าเป็นกำลังกลโดยอาศัยการการดูดและผลักกันของตัวนำที่วางอยู่ในสนามแม่เหล็ก มีกระแสไหลไปยังขดลวดอาร์เมเจอร์จะเกิดสนามแม่เหล็กตัดผ่านกับสนามแม่เหล็กหลักทำให้เกิดแรงบิดขึ้นบนตัวนำของส่วนที่เคลื่อนที่  เราสามารถหาทิศทางของแรง F ที่เกิดขึ้นได้โดยใช้กฎมือซ้ายของเฟรมมิ่ง (Fleming’s left hand rule) ซึ่งใช้สําหรับหาทิศทางการหมุนของมอเตอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบแยกวงจรกระตุ้นสนามแม่เหล็กจะต้องใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 2 ชุด เพื่อจ่ายให้แก่ขดลวดฟีลด์ และขดลวดอาร์เมเจอร์ จึงไม่นิยมใช้กันทั่วไปจะใช้งานเฉพาะอย่างเป็น กรณีพิเศษเท่านั้นแต่มอเตอร์ไฟฟ้ากระสตรงแบบชั้นท์ ซีรีย์และคอมเปานด์นั้นเป็นมอเตอร์ที่ต้องการแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงเพียงชุดเดียว จึงนิยมใช้กันมากกว่าแบบแรก  ในการเลือกใช้งานมอเตอร์จะต้องทราบคุณลักษณะความเร็วและแรงบิด (N/T) หรืออาจเรียกว่า “คุณลักษณะทางกล” (Mechanical Characteristics) มาพิจารณาเกี่ยวกับคุณลักษณะของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

ตารางที่ 4.1 ลักษณะการนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมด้านต่างๆ

| มอเตอร์กระแสตรง | คุณลักษณะ | การนำไปใช้งาน |
| --- | --- | --- |
| แบบขนานและ แบบกระตุ้นแยก | 1.ความเร็วค่อนข้างคงที่ 2.ปรับความเร็วโดยควบคุมแรงดัน V และ If 3.ทอร์กเริ่มเดินปานกลาง | 1.ขับโหลดที่ต้องการความเร็วคงที่ 2. เครื่องกลึง 3. ปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 4. พัดลม และพัดลมเป่า (Blower) |
| แบบอนุกรม | 1.ความเร็วไม่คงที่แปรผันตามโหลด 2.ปรับความเร็วโดยควบคุมแรงดัน V และ Ia 3.ทอร์กเริ่มเดินสูง | 1.เหมาะกับโหลดที่ต่ออยู่กับเพลามอเตอร์ เช่น งานลากจูง งานยก เป็นต้น 2. รถไฟฟ้า 3.จักรยานไฟฟ้า 4.รถราง 5. เครนและตัวยกของ 6. สายพานลำเลียง |
| แบบผสมคิวมูเลตีฟ | 1.ความเร็วไม่คงที่เปลี่ยนแปลงบ้างแต่ไม่มากเท่าอนุกรม 2.ปรับความเร็วโดยการปรับค่า V และ If 3.ทอร์กเริ่มเดินค่อนข้างสูง | 1.เหมาะกับโหลดแรงบิดสูงชั่งขณะไม่ต่อเนื่อง 2. เครื่องไส 3.เครื่องกัด 4.บันไดเลื่อน 5. ลิฟท์ 6. เครื่องม้วนรีด |

แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 4

จงตอบคำถามต่อไปนี้

- อธิบายหลักการเบื้องต้นของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

- อธิบายข้อแตกต่างของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

- อธิบายกฎมือซ้ายของเฟรมมิ่ง

- อธิบายแรงที่เกิดขึ้นในตัวนำอาร์เมเจอร์

- อธิบายความเร็วที่เกิดขึ้นในมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

- เขียนวงจรสมมูลย์และสมการการคำนวณของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแต่ละชนิด

- มอเตอร์กระแสตรง ขดลวดอาร์เมเจอร์พันแบบเลฟมีตัวนำ 280 มี 4 ขั้วแม่เหล็ก มีฟลั๊กแม่เหล็กต่อขั้วเท่ากับ 19.46 mWb กระแสอาร์เมเจอร์ 20 A จงคำนวณหาทอร์กที่อาร์เมเจอร์สร้างขึ้น

- มอเตอน์ชนิดชั้นท์ขนาด 220 V ความต้านทานชั้นฟีลด์ 85 ( ความต้านทานอาร์เมเจอร์ 0.97 ( ขณะไม่หมุนที่ความเร็วรอบ 1,100 rpm จงคำนวณหา

  - ความเร็วรอบเมื่อจ่ายโหลดเต็มพิกัด

  - ความเร็วรอบเมื่อต่อความต้านทาน 2.65 ( เข้าวงจรอาร์เมเจอร์

- มอเตอร์ชนิดซีรีส์ขนาด  230 V, 30 A,  230 rad/s ถ้า Ra = 0.2 (, Rs = 0.07 ( และความสูญเสียแบบสเตรย์มีค่า 657 W  จงหา

  - การสูญเสียที่ทองแดงทั้งหมด (243 W)

  - กำลังที่เกิดขึ้น (66.57 W)

  - กำลังเอ้าต์พุต ( 6 kW)

  - แรงบิดเอ้าต์พุต (30 N-m)

  - ประสิทธิภาพ (87%)

- มอเตอร์ชนิดชันท์ขนาด 7.5 A, 460 V, 83 rad/s  ถ้า Ra = 1.2 (, Rf = 305 ( และความสูญเสียแบบสเตรย์มีค่า 215 W จงหา

  - แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ Ef (452.8 V)

  - กำลังเอ้าท์พุท (2.5 kW)

  - แรงบิดเอ้าต์พุต ( 30.12 N-m)

  - ประสิทธิภาพ (72.5%)

  - กำลังที่เกิดขึ้น (2716.8 W)

- มอเตอร์คอมปาวด์แบบชอร์ตชั้น มีขนาด 300 V, 10 A, 900 rpm. ถ้า Rf = 200 (, Ra = 0.8 (, Rs = 0.4 ( ขณะจ่ายโหลดเต็มที่มีค่าความสูญเสียแบบสเตรย์ 200 W จงหา

  - แรงดันไฟฟ้าต้านกลับ Ef (289 V.)

  - กำลังเอ้าท์พุท (3 HP)

  - ประสิทธิภาพ (75.5%)

  - แรงบิดเอ้าต์พุต ( 17.7 lb-ft)

  - แรงบิดที่เกิดขึ้น ( 19.3 lb-ft)

เอกสารอ้างอิง

ไชยชาญ  หินเกิด. (2552).เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ณรงค์  อาจฤทธิ์. (2529). เครื่องจักรกลไฟฟ้าและหม้อแปลง. กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดท์บ๊คส์.

ดุสิต  สูรย์ราช. (2546). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง . กรุงเทพ ฯ : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ.

ธนภัทร ไพคำนาม (2552). ). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม็ค จำกัด.

ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล. (2546). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง . กรุงเทพ ฯ : ศูนย์ส่งเสริมอาชีวะ.

นภัทร วัจนเทพินทร์ และ ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ (2548). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง. ปทุมธานี :

สกายบุ๊ค.

มงคล  ทองสงคราม (2550). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง. กรุงเทพ ฯ : วี.เจ. พริ้นติ้ง.

สุธน แก่นตัน. (2556). เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง . นนทบุรี: ศูนย์หนังสือเมืองไทย จำกัด.

สัมพันธ์ หาญชเล (2519). เครื่องกลไฟฟ้า 1 . พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

Stephen J. Chapman. (1992). ELECTRIC MACHINERY FUNDAMENTALS.

Singapore : McGraw-Hill Second Edition.

Toran Gonen. (2012). ELECTRIC MACHINES with MATLAB.

New York : CRC press, Taylor & Francis Group, Second Edition.

# Text boxes

..