## Slide 1: เครื่องมือทางอุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น
อ. ดร. เทพพร โลมารักษ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์
E-mail: tlomarak_bru@yahoo.com

## Slide 2: สนามอุตุนิยมวิทยา
สนามอุตุนิยมวิทยา มีขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร
(หรือ กว้าง 20 ฟุต ยาว 30 ฟุต)

## Slide 3: การเก็บข้อมูลจากการตรวจอากาศผิวพื้น

## Slide 4
เครื่องมือวัดอุณหภูมิของอากาศ 1. เทอร์โมมิเตอร์แบบธรรมดาหรือแบบปรอท (Ordinary Thermometer) ใช้วัดอุณหภูมิทั่วไปของอากาศ 2. เทอร์โมมิเตอร์แบบแกว่ง (Whirling or Sling Thermometer) 3. เทอร์โมมิเตอร์แบบถ่ายอากาศ (Ventilated Thermometer) หน่วยที่ใช้วัดอุณหภูมิเป็น องศาเซลเซียส (°C)
และองศาฟาเรนไฮต์ (°F)

## Slide 5
เทอร์โมมิเตอร์สูงสุด (Maximum Thermometer) เป็นแบบปรอทใช้วัดอุณภูมิสูงที่สุดประจำวัน ตัวเทอร์โมมิเตอร์ จะมีคอตีบด้านใต้สเกลล่างสุด เมื่ออุณหภูมิลดลงปรอทจะไม่สามารถไหลย้อนกลับ และต้องวางตัวเทอร์โมมิเตอร์ ให้ทางตุ้มปรอทอยู่ต่ำกว่าปลายเล็กน้อย เพื่อกันลำปรอทไหลกลับ เนื่องจากการสั่นสะเทือน เพื่อที่จะวัดให้ได้ค่า อุณหภูมิสูงที่สุดประจำวันจริงๆ
เทอร์โมมิเตอร์ต่ำสุด (Minimum Thermometer) ใช้วัดอุณภูมิต่ำที่สุดประจำวัน เป็นแบบวัตถุเหลวภายใน เช่นพวกแอลกอฮอล์ หรือ น้ำมันใส โดยมีก้านชี้ (Index) อยู่ภายใน เมื่ออุณหภูมิต่ำลงแอลกอฮอล์จะดูดผิวก้านชี้ลงไปด้วย แต่ถ้าอุณหภูมิสูงสุดแอลกอฮอล์จะไหลผ่านก้านชี้ไปได้ ลักษณะการวางตัวเทอร์โมมิเตอร์ จะวางให้อยู่ในระดับแนวนอนจริงๆ

## Slide 7
เทอร์โมมิเตอร์ต่ำสุดยอดหญ้า
(Grass minimum Thermometer) หรือเทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดรังสีของ พื้นโลก (Terrestrial Radiation Thermometer) เป็นเทอร์โมมิเตอร์ต่ำสุดธรรมดา ใช้วัดอุณหภูมิที่เกิดจากการแผ่รังสีความร้อน ไม่ใด้วัดอุณหภูมิของอากาศ " โดยจะวางให้เป็นแนวนอน บนพื้นหญ้าสั้นให้สัมผัสยอดหญ้าพอดี

## Slide 8
ไฮโกรมิเตอร์ (Hygrometer)

## Slide 9
สลิงไซโครมิเตอร์” (Sling psychrometer) ประกอบด้วยเทอร์มอมิเตอร์จำนวน 2 อันอยู่คู่กัน โดยมีเทอร์มอมิเตอร์อันหนึ่งมีผ้าชุบน้ำหุ้มกระเปาะไว้ เรียกว่า “กระเปาะเปียก” (Wet bulb) ส่วนกระเปาะเทอร์มอมิเตอร์อีกอันหนึ่งไม่ได้หุ้มอะไรไว้ เรียกว่า “กระเปาะแห้ง” (Dry bulb) เมื่อหมุนสลิงไซโครมิเตอร์จับเวลา 3 นาที แล้วอ่านค่าแตกต่างของอุณหภูมิกระเปาะทั้งสองบนตารางเปรียบเทียบ ก็จะได้ค่าความชื้นสัมพัทธ์

## Slide 10: เทอร์โมไฮโกรกราฟ (Thermo-Hygrograph)
เป็นเครื่องมือที่อาศัยหลักการที่ว่า เส้นผมมนุษย์เมื่อล้างไขมันออกแล้วจะยืด และหดไปตามการเปลี่ยนแปลงของความชื้นในอากาศ
เมื่อความชื้นสูงเส้นผมจะยืดตัวออก ถ้าความชื้นน้อยเส้นผมก็จะหดตัวเข้าหากัน
อุณหภูมิจะผกผันกับความชื้นในอากาศ คือความชื้นสูงอุณหภูมิจะต่ำในทางตรงกันข้าม ความชื้นต่ำอุณหภูมิจะสูง

## Slide 12: เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน

## Slide 13: เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม
เครื่องวัดทิศทางลมแบบศรลม (Wind Vanes)
เครื่องวัดความเร็วลม (Wind Speed)

## Slide 14
วัดทิศทางลม วัดความเร็วลม

## Slide 15
เครื่องมือที่ใช้วัดกระแสลม
1. ศรลมใช้วัดทิศทางลม ลักษณะเป็นลูกศรที่มีหาง เป็นแผ่นใหญ่กว่าลูกศรมาก เมื่อลมพัดมาปะทะหางลูกศร จะเกิดแรงผลักหัวลูกศรขึ้น หัวลูกศรจึงชี้ไป ในทิศทางที่ลมพัดมา
2. อะนิโมมิเตอร์ คือ เครื่องวัดอัตราเร็วลม ลักษณะเป็นกรวยก้นมนกลมครึ่งซีกทำด้วยโลหะเบา 3-4 ถ้วยติดอยู่ที่ปลายก้านซึ่งหมุนได้อิสระ เมื่อลมพัดปะทะกรวย จะหมุนไปรอบแกนกลาง จำนวนรอบที่หมุนแสดงถึงความเร็วของลม สามารถอ่านค่าความเร็วของลมได้จากตัวเลขที่หน้าปัดของเครื่อง

## Slide 16
3 . แอโรเวน คือ เครื่องมือที่วัดทั้งทิศทางและอัตราเร็วลมซึ่งมีรูปร่างคล้ายเครื่องบินไม่มีปีก ปลายด้านใบพัดจะชี้ไปทางที่ลมพัดแสดงทิศทางของลม และการหมุนของใบพัดแสดงอัตราเร็วลม โดยจะแสดงที่หน้าปัดของเครื่องวัดความเร็วลม หรืออะนิโมมิเตอร์

## Slide 17: อุปกรณ์ที่ใช้วัดความเร็วลม
1. ศรลม (Wind vane)
2. มาตรความเร็วลม (Anemometer)
3. แอโรเวน (Aerovane)

## Slide 18: หน่วยของความเร็วลม
หน่วยของความเร็วลม
โดยทั่วไป เราจะบอกค่าความเร็วลมเป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมง (km/h)
1 นอต = 1 ไมล์ทะเลต่อชั่วโมง = 1.853 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

## Slide 19: เครื่องมือวัดความกดอากาศ
เครื่องมือที่ใช้วัดความกดอากาศ ได้แก่
  บารอมิเตอร์แบบปรอท
  แอนิรอยด์บารอมิเตอร์
  บารอกราฟ

## Slide 20: ความกดอากาศ (Air pressure)
ความกดอากาศ หมายถึง แรงที่กระทำต่อพื้นโลกอันเนื่องจากน้ำหนักของอากาศ ณ จุดใดจุดหนึ่ง เป็นลำของบรรยากาศตั้งแต่พื้นโลกขึ้นไป จนถึงเขตสูงสุดของบรรยากาศ

## Slide 21
บารอมิเตอร์ชนิดปรอท

## Slide 22: เครื่องมือวัดความกดอากาศ
แบบฟอร์ติน
แบบคิว
1. บาโรมิเตอร์แบบปรอท (Mercury Barometer) มี 2 แบบคือ 1.1 Kew Barometer เป็นแบบกระปุกปรอทติดแน่นตายตัวอยู่กับลำหลอดแก้ว ไม่สามารถปรับแต่งระดับปรอทได้มี 2 ประเภท คือแบบใช้บนบก หรือ Kew Station และแบบที่ใช้ในทะเล หรือ Kew Marine 1.2 Fortin Barometer เป็นแบบสามารถปรับแต่งระดับปรอทให้ผิวหน้ามาสัมผัสกับเข็มงาช้าง (Ivory pointer) พอดี

## Slide 23
2. บาโรมิเตอร์แบบแอนเนอรอยด์ (Aneroid Barometer) เป็นบาโรมิเตอร์แบบเคลื่อนไหวสะดวกและพกพาได้ง่าย เนื่องจากมีลักษณะเป็นกะปุกลูกฟูก และภายในเป็นสุญญากาศ (ไม่ได้บรรจุปรอท)
3. บาโรกราฟ เป็นเครื่องวัดความกดอากาศอีกแบบหนึ่ง ที่เหมือนกับแบบแอนเนอรอยด์ แต่ใช้ตลับลูกฟูกถึง 6 -10 ตลับ เพื่อความถูกต้องและผิดพลาดน้อยที่สุด และสามารถบันทึกได้ต่อเนื่องหลายๆวัน

## Slide 24
การวัดความกดนั้นจะวัดเทียบกับค่ามาตรฐานซึ่งแต่ละที่จะไม่เท่ากัน แล้วแต่ภูมิประเทศ ซึ่งเรียกว่า " ความกดอากาศที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง " (Mean Sea Level)
หน่วยที่ใช้วัดความกดอากาศ คือ มิลลิบาร์ (mbar)หรือ เฮกโตปาสคาล (hPa)

## Slide 25: ความกดอากาศ
1 atm = 760 mmHg = 1.01325 bar
= 1013.25 mbar
= 1013.25 hPa
1 mbar = 1hPa = 100 N/m2
ความดันมีหน่วยเป็น N/m2

## Slide 26: ถ้าต้องการต้มไข่ให้สุกบนยอดเอเวอเรสต์ (ความสูง 8,848 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล) จะใช้เวลาน้อยกว่าหรือมากกว่าบริเวณผิวโลก?

## Slide 27: อัลติมิเตอร์
เนื่องจากความกดอากาศแปรเปลี่ยนตามความสูงจากระดับน้ำทะเล เราสามารถนำหลักการนี้มาประยุกต์ เพื่อนำมาใช้บอกระดับความสูงได้ โดยเครื่องมือที่ใช้หลักการนี้คือ อัลติมิเตอร์ (ใช้ในอากาศยาน)

## Slide 28: ปัจจัยที่มีผลต่อความกดอากาศ
1. อุณหภูมิของอากาศ
  ยิ่งสูงขึ้นไป อากาศยิ่งบาง อุณหภูมิยิ่งต่ำ ความกดอากาศยิ่งลดน้อยตามตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้น
2. ความชื้นของอากาศ
  อากาศชื้นมีไอน้ำมากจึงเบากว่าอากาศแห้งที่มีปริมาตรเท่ากัน เพราะโมเลกุลของน้ำเบากว่าโมเลกุลของออกซิเจนหรือไนโตรเจน ดังนั้นอากาศชื้นจึงมีความดันอากาศต่ำกว่าอากาศแห้ง

## Slide 29: ปัจจัยที่มีผลต่อความกดอากาศ
3. ความหนาแน่นของอากาศ
  ความสูงจากระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น ความหนาแน่นและความดันอากาศจะมีค่าลดลง
  ความสูงจากระดับน้ำทะเลลดลง ความหนาแน่นและความดันอากาศจะมีค่า เพิ่มขึ้น
  ความหนาแน่นของอากาศ คือ มวลของอากาศต่อปริมาตรของอากาศ

## Slide 30: บริเวณความกดอากาศต่ำ (Low Pressure Area หรือ Low)
บริเวณความกดอากาศต่ำ คือ บริเวณที่มีความกดดันอากาศต่ำกว่าบริเวณใกล้เคียงที่อยู่รอบๆ
ในแผนที่อากาศผิวพื้นแสดงด้วยเส้นความกดอากาศเท่าล้อมรอบบริเวณที่มีความกดอากาศต่ำ
บริเวณความกดอากาศต่ำนี้จะมีกระแสลมพัดเข้าหาศูนย์กลางในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ (ทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้)
การเคลื่อนไหวของอากาศรอบศูนย์กลางบริเวณความกดอากาศต่ำเช่นนี้ เรียกว่า Cyclonic Circulation ตามปกติในบริเวณความกดอากาศต่ำจะมีเมฆมากและมีฝนตกด้วย

## Slide 31
ไซโคลน (Cyclonic Circulation) และ แอนติไซโคลน(Anti-cyclonic Circulation)

## Slide 32: บริเวณความกดอากาศสูง(High Pressure Area หรือ High)
บริเวณความกดอากาศสูง คือ บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกว่าบริเวณใกล้เคียงที่อยู่รอบๆ
ในแผนที่อากาศผิวพื้นแสดงด้วยเส้นความกดอากาศเท่าล้อมรอบบริเวณที่มีความกดอากาศสูง
บริเวณความกดอากาศสูงจะเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูงขึ้นจากขอบนอกเข้าสู่ศูนย์กลาง บริเวณความกดอากาศสูงจะมีกระแสลมพัดออกจากศูนย์กลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ (ทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้)
การเคลื่อนไหวของอากาศรอบศูนย์กลางบริเวณความกดอากาศสูง หรือแอนติไซโคลนเช่นนี้ เรียกว่า Anti-cyclonic Circulation

## Slide 33
แผนที่แสดงความกดอากาศในบริเวณต่างๆ

## Slide 35: ความหนาแน่น-ความกดอากาศ-ความสูง

## Slide 36: ความกดอากาศ

## Slide 37: ความกดอากาศ

## Slide 38: ความกดอากาศ VS ลมฟ้าอากาศ
ความกดอากาศสูงขึ้น มักจะสัมพันธ์กับสภาพท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น
ถ้าความกดต่ำลง มักจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและอาจมีเมฆฝนตามมา ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

## Slide 39: น้ำหนักของก๊าซ
มวลอะตอม (Atomic weight)
  N = 14
  O = 16
มวลโมเลกุล (Molecular weight)
  N2 = 28
  O2 = 32
At Standard Temperature and Pressure (STP)
  28 grams of N2 has volume 22.4 litres
  32 grams of O2 has volume 22.4 litres

## Slide 40: อากาศ 1 ลิตร หนักกี่กรัม?
ถ้าอากาศมี ไนโตรเจน 80% ออกซิเจน 20% อากาศหนึ่งลิตรจะหนักเท่าไร?
วิธีทำ
  ไนโตรเจน 22.4 ลิตร หนัก 28 กรัม
  ไนโตรเจน 0.8 ลิตร หนัก 28x0.8/22.4 = 1 กรัม
  ออกซิเจน 22.4 ลิตร หนัก 32 กรัม
  ออกซิเจน 0.2 ลิตร หนัก 32x0.2/22.4 = 0.286
ดังนั้นอากาศ 1 ลิตรหนัก 1.286 กรัม

## Slide 41: ไอน้ำในอากาศ
มวลโมเลกุลของ H2O =?
มวลโมเลกุลของน้ำ 16+2 = 18
ดังนั้นไอน้ำ 1 ลิตร หนัก 18/22.4 = 0.8 กรัม
เมื่อเปรียบเทียบ อากาศแห้งกับอากาศชื้น อะไรจะหนักกว่ากัน?

## Slide 42: อากาศที่มีความชื้น
อากาศแห้งหนัก 1.286 กรัม/ลิตร
ไอน้ำหนัก 0.8 กรัม/ลิตร
นั่นคือ อากาศที่มีความชื้นแสดงว่าอากาศแห้งส่วนหนึ่งถูกแทนที่ด้วยไอน้ำ
เพราะฉะนั้น จึงสรุปว่า อากาศชื้นเบากว่าอากาศแห้ง

## Slide 43: ความสัมพันธ์ระหว่างความกดอากาศและลมฟ้าอากาศ
ถ้าความกดอากาศสูงขึ้น (อากาศหนักขึ้น-ความชื้นน้อยลง) มักจะสัมพันธ์กับสภาพท้องฟ้าโปร่ง อากาศเย็น
ถ้าความกดอากาศต่ำลง (อากาศเบาลง-ความชื้นมากขึ้น) มักจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นและอาจมีเมฆฝนตามมา

## Slide 44: ความชื้นของอากาศ (Humidity)
ลักษณะภูมิอากาศร้อนชื้น | ลักษณะภูมิอากาศแห้ง

## Slide 45
1. ความชื้นสัมบูรณ์ (Absolute humidity) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำในอากาศกับปริมาตรของอากาศนั้น ณ อุณหภูมิเดียวกัน มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (g/m3) สูตรการคำนวณ ความชื้นสัมบูรณ์ = มวลของไอน้ำในอากาศ ปริมาตรของอากาศ ณ อุณหภูมิเดียวกัน
ความชื้นของอากาศ

## Slide 46
อากาศแห่งหนึ่ง ณ อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มีปริมาตร 8 ลูกบาศก์เมตร มีไอน้ำอยู่ 32 กรัมมีค่าความชื้นสัมบูรณ์เท่าใด
จากโจทย์กำหนดให้ มวลของไอน้ำ = 32 กรัม ปริมาตรอากาศ = 8 ลูกบาศก์เมตร
ความชื้นสัมบูรณ์ = 32 กรัม 8 ลูกบาศก์เมตร
= 4 กรัม / ลูกบาศก์เมตร
ตัวอย่าง

## Slide 47
2. ความชื้นสัมพัทธ์ (Relative humidity) คือ ปริมาณเปรียบเทียบระหว่างมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงในอากาศขณะนั้นกับมวลของไอน้ำในอากาศอิ่มตัวที่อุณหภูมิและปริมาตรเดียวกัน (นิยมบอกค่าความชื้นสัมพัทธ์เป็นร้อยละ) สูตรการคำนวณ ความชื้นสัมพัทธ์ = ความชื้นสัมบูรณ์ X 100 ความชื้นของอากาศอิ่มตัว
ความชื้นของอากาศ

## Slide 48
ณ อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส อากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ 180 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ขณะนั้นมีไอน้ำอยู่จริงเพียง 135 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าเท่าไร
Quiz!

## Slide 49
ณ อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส อากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ 180 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร แต่ขณะนั้นมีไอน้ำอยู่จริงเพียง 135 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร ความชื้นสัมพัทธ์มีค่าเท่าไร
โจทย์กำหนดให้ อากาศอิ่มตัว = 180 กรัม/ลูกบาศก์เมตร ไอน้ำที่มีอยู่จริง = 135 กรัม/ลูกบาศก์เมตร
ความชื้นสัมพัทธ์ = 135 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร X 100 180 กรัมต่อลูกบาศก์เมตร
= 75 %
Quiz!

## Slide 50
1. ไฮกรอมิเตอร์แบบเส้นผม ( Hair hygrometer ) อาศัยหลักการยืดและการหดตัวของเส้นผมเมื่อได้รับความชื้น ทำให้สามารถ อ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์ได้จากหน้าปัด
เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์

## Slide 51
2. ไฮกรอกราฟ ( Hygrograph ) เป็นเครื่องมือวัด ความชื้นสัมพัทธ์ที่แสดงค่าบนกระดาษกราฟ ซึ่งสามารถรายงานค่าความชื้นสัมพัทธ์ได้ตลอดเวลา
เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์

## Slide 52: เทอร์โมไฮโกรกราฟ (Thermo-Hygrograph) เครื่องมือวัดอุณภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
อาศัยหลักการที่ว่า เส้นผมมนุษย์เมื่อล้างไขมันออกแล้วจะยืด และหดไปตามการเปลี่ยนแปลงของความชื้นในอากาศ
เมื่อความชื้นสูงเส้นผมจะยืดตัวออก เมื่อความชื้นน้อยเส้นผมก็จะหดตัวเข้าหากัน
อุณหภูมิจะแปรผกผันกับความชื้นในอากาศ
  ถ้าความชื้นสูง อุณหภูมิจะต่ำ
  ความชื้นต่ำ อุณหภูมิจะสูง

## Slide 53
3. ไฮกรอมิเตอร์แบบกระเปาะเปียก - กระเปาะแห้ง หรือ ไซโครมิเตอร์ (Psychrometer) ประกอบด้วยเทอร์มอมิเตอร์ 2 อันคู่กัน โดยมีเทอร์โมมิเตอร์อันหนึ่งมีผ้าชุบน้ำหุ้มกระเปาะไว้ เรียกว่า “กระเปาะเปียก” (Wet bulb) ส่วนกระเปาะเทอร์มอมิเตอร์อีกอันหนึ่งไม่ได้หุ้มอะไรไว้ เรียกว่า “กระเปาะแห้ง” (Dry bulb)
เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์

## Slide 54
4. สลิงไซโครมิเตอร์ สลิงไซโครมิเตอร์ประกอบด้วยเทอร์มอมิเตอร์จำนวน 2 อันอยู่คู่กัน โดยมีเทอร์มอมิเตอร์อันหนึ่งมีผ้าชุบน้ำหุ้มกระเปาะไว้ เรียกว่า “กระเปาะเปียก” (Wet bulb) ส่วนกระเปาะเทอร์มอมิเตอร์อีกอันหนึ่งไม่ได้หุ้มอะไรไว้ เรียกว่า “กระเปาะแห้ง” (Dry bulb)
เมื่อหมุนสลิงไซโครมิเตอร์จับเวลา 3 นาที แล้วอ่านค่าแตกต่างของอุณหภูมิกระเปาะทั้งสองบนตารางเปรียบเทียบ ก็จะได้ค่าความชื้นสัมพัทธ์ มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์
เครื่องมือวัดความชื้นสัมพัทธ์

## Slide 55
สลิงไซโครมิเตอร์

## Slide 56
การคำนวณความชื้นของอากาศ

## Slide 57
การวัดอุณหภูมิ | อุณหภูมิ( องศาเซลเซียส) | 
 | เทอร์มอมิเตอร์กระเปาะแห้ง | เทอร์มอมิเตอร์กระเปาะเปียก
ก่อนการทดลอง | 29 | 29
หลังจากตั้งทิ้งไว้ 10 นาที | 29 | 28
การคำนวณความชื้นของอากาศ
http://www.tmd.go.th/WeatherCalculator/Index.html

## Slide 62: ความชื้นและเสถียรภาพของอากาศ
บรรยากาศจะมีไอน้ำอยู่ประมาณ 0.1 - 4% แต่มีอิทธิพลทำให้เกิด การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้อย่างรุนแรง
การเปลี่ยนแปลงสถานะของน้ำอาศัยการดูดและคายพลังงาน ซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพลมฟ้าอากาศ
น้ำในอากาศสามารถเปลี่ยนสถานะได้ทั้งสามสถานะ เนื่องจากอุณหภูมิ ณ จุดควบแน่น และจุดเยือกแข็ง ไม่ได้แตกต่างกันมาก

## Slide 63
การเปลี่ยนสถานะของน้ำ

## Slide 64: การยกตัวของอากาศ
พื้นผิวโลกได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ ทำให้อากาศซึ่งอยู่บนพื้นผิว มีอุณหภูมิสูงขึ้นและลอยตัวสูงขึ้น
เมื่อกลุ่มอากาศร้อนยกตัว ปริมาตรจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากความกดอากาศน้อยลง มีผลทำให้อุณหภูมิลดลง
  เมื่อกลุ่มอากาศมีอุณหภูมิเท่ากับสิ่งแวดล้อมมันจะหยุดลอยตัว
  เมื่อกลุ่มอากาศมีอุณหภูมิต่ำกว่าสิ่งแวดล้อม มันก็จะจมตัวลง และมีปริมาตรน้อยลงเนื่องจากความกดอากาศที่เพิ่มขึ้น และส่งผลทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นด้วย

## Slide 65
เสถียรภาพของอากาศ

## Slide 66: การควบแน่นเนื่องจากการยกตัวของอากาศ
เมื่อกลุ่มอากาศยกตัว ปริมาตรจะเพิ่มขึ้น ทำให้อุณหภูมิลดต่ำลง ด้วยอัตรา 10°C ต่อ 1,000 เมตร
จนกระทั่งถึงระดับการควบแน่น อากาศจะอิ่มตัวเนื่องจากอุณหภูมิลดต่ำจนถึงจุดน้ำค้าง
หากอุณหภูมิยังคงลดต่ำไปอีก ไอน้ำในอากาศจะควบแน่นเปลี่ยนสถานะเป็นหยดน้ำขนาดเล็ก (ซึ่งก็คือเมฆที่เรามองเห็น) และคายความร้อนแฝงออกมา ทำให้อัตราการลดลงของอุณหภูมิเหลือ 5°C ต่อ 1,000 เมตร

## Slide 67: “จุดน้ำค้าง” (Dew point)
ปริมาณของไอน้ำในอากาศขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศ อากาศร้อนสามารถเก็บไอน้ำได้มากกว่าอากาศเย็น ดังนั้นหากเราลดอุณหภูมิของอากาศจนถึงจุดๆ หนึ่ง จะเกิด “อากาศอิ่มตัว” (Saturated air)
อากาศไม่สามารถเก็บกักไอน้ำไว้ได้มากกว่านี้ หรือกล่าวได้ว่า อากาศมีความชื้นสัมพัทธ์ 100% ดังนั้นหากอุณหภูมิยังคงลดต่ำลงอีก ไอน้ำจะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว อุณหภูมิที่ทำให้เกิดการควบแน่นนี้เรียกว่า “จุดน้ำค้าง” (Dew point)

## Slide 68
การควบแน่นเนื่องจากการยกตัวของอากาศ

## Slide 69
การยกตัวของอากาศ

## Slide 70: กลไกการเคลื่อนตัวของอากาศในแนวดิ่ง
เมฆ” เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเคลื่อนตัวของอากาศในแนวดิ่ง ซึ่งกลไกการเคลื่อนตัวของอากาศ มีดังนี้
  1. สภาพภูมิประเทศ เมื่อกระแสลมปะทะภูเขา อากาศถูกบังคับให้ลอยสูงขึ้น (เนื่องจากไม่มีทางออกทางอื่น) จนถึงระดับควบแน่นก็จะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ

## Slide 71: กลไกการเคลื่อนตัวของอากาศในแนวดิ่ง
เราจะเห็นได้ว่า บนยอดเขาสูงมักมีเมฆปกคลุมอยู่ ทำให้บริเวณยอดเขามีความชุ่มชื้นและอุดมไปด้วยป่าไม้ เมื่อกระแสลมพัดผ่านยอดเขาไป อากาศแห้งที่สูญเสียไอน้ำไปจะจมตัวลงจนมีอุณหภูมิสูงขึ้น ภูมิอากาศบริเวณหลังภูเขาจึงเป็นเขตที่แห้งแล้ง เรียกว่า “เขตเงาฝน” (Rain shadow)

## Slide 72: กลไกการเคลื่อนตัวของอากาศในแนวดิ่ง
  2. แนวปะทะ อากาศร้อนมีความหนาแน่นต่ำกว่าอากาศเย็น เมื่ออากาศร้อนปะทะกับอากาศเย็น อากาศร้อนจะยกตัวสูงขึ้น และอุณหภูมิลดต่ำลงจนถึงระดับควบแน่น ทำให้เกิดเมฆและฝน ดังเราจะเคยได้ยินข่าวพยากรณ์อากาศที่ว่า ลิ่มความกดอากาศสูง (อากาศเย็น) ปะทะกับลิ่มความกดอากาศต่ำ (อากาศร้อน) ทำให้เกิดพายุฝน

## Slide 73: กลไกการเคลื่อนตัวของอากาศในแนวดิ่ง
  3. อากาศบีบตัว เมื่อกระแสลมพัดมาปะทะกัน อากาศจะยกตัวขึ้น ทำให้อุณหภูมิลดต่ำลงจนเกิดอากาศอิ่มตัว ไอน้ำในอากาศควบแน่นเป็นหยดน้ำ กลายเป็นเมฆ

## Slide 74: กลไกการเคลื่อนตัวของอากาศในแนวดิ่ง
  4. การพาความร้อน พื้นผิวของโลกมีความแตกต่างกัน จึงมีการดูดกลืนและคายความร้อนไม่เท่ากัน มีผลทำให้กลุ่มอากาศที่ลอยอยู่เหนือมัน มีอุณหภูมิแตกต่างกันในช่วงฤดูร้อน กลุ่มอากาศที่มีอุณหภูมิสูงมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศในบริเวณโดยรอบ จึงลอยตัวสูงขึ้น

## Slide 75: เสถียรภาพของอากาศ
  ถ้ากลุ่มอากาศยกตัว อากาศจะขยายตัว และมีอุณหภูมิลดต่ำลง
  ถ้ากลุ่มอากาศมีอุณหภูมิต่ำกว่าสภาวะแวดล้อม มันจะจมตัวกลับสู่ที่เดิม เนื่องจากมีความหนาแน่นสูงกว่าอากาศโดยรอบ เราเรียกสภาวะเช่นนี้ว่า “อากาศมีเสถียรภาพ” (Stable air)
  ถ้ากลุ่มอากาศยกตัวสูงจนเหนือระดับควบแน่นก็จะเกิดเมฆในแนวราบ และไม่สามารถยกตัวต่อไปได้อีก อากาศมีเสถียรภาพมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีอุณหภูมิต่ำ เช่น เวลาเช้า
ในวันที่มีอากาศร้อน กลุ่มอากาศจะยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว แม้จะมีความสูงเลยระดับควบแน่นไปแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีอุณหภูมิสูงกว่าอากาศโดยรอบ จึงลอยตัวสูงขึ้นไปอีก ทำให้เกิดเมฆก่อตัวในแนวตั้ง เช่น เมฆคิวมูลัส เมฆคิวมูโลนิมบัส เราเรียกสภาวะเช่นนี้ว่า “อากาศไม่มีเสถียรภาพ” อากาศไม่มีเสถียรภาพมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่มีอุณหภูมิสูง เช่น เวลาบ่ายของฤดูร้อน

## Slide 76
เสถียรภาพของอากาศ