## Slide 1: Chapter 4
การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
Computer Science Program
Buriram Rajabhat University

## Slide 2
เนื้อหา (Content)
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการสื่อสารข้อมูล
    ความหมายและวัตถุประสงค์ของการสื่อสารข้อมูล
    การส่งสัญญาณและรหัสที่ใช้ในการส่งสัญญาณ
    เครือข่ายการสื่อสารและอุปกรณ์รับส่งข้อมูลปลายทาง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
    ความหมายและการทำงานบนเครือข่ายระยะใกล้ LAN
    ความหมายและการทำงานบนเครือข่ายระยะไกล WAN
    ระบบเครือข่าย LAN และการใช้งานในระบบการสื่อสารและการสืบค้นข้อมูล

## Slide 3
วัตถุประสงค์ (Objectives)
บอกความหมายองค์ประกอบพื้นฐานและวัตถุประสงค์ของการสื่อสารได้
บอกวิธีการส่งสัญญาณและรหัสการส่งสัญญาณได้
บอกรูปแบบของเครือข่ายสื่อสารและรหัสที่ใช้ในการส่งสัญญาณได้
บอกอุปกรณ์ที่ใช้รับส่งข้อมูลและชนิดของสื่อกลางในการสื่อสาร ข้อมูลได้
บอกประเภทของการบริการเครือข่ายสื่อสารและมาตรฐานสากลของการสื่อสารได้
บอกประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้
อธิบายรูปแบบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

## Slide 4
การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
การสื่อสารข้อมูล (Data Communication) หมายถึง การรับส่งข้อมูลหรือสารสนเทศจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยอาศัยระบบการส่งข้อมูลทางคลื่นไฟฟ้าหรือแสงอุปกรณ์ ที่ประกอบเป็นระบบการสื่อสารข้อมูลโดยทั่วไปเรียกว่า ข่ายการสื่อสารข้อมูล (Data Communication Networks)

## Slide 5
องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสื่อสารโทรคมนาคม
หน่วยส่งข้อมูล (Sending Unit)
ช่องทางการส่งข้อมูล (Transmission Channel)
หน่วยรับข้อมูล (Receiving Unit)

## Slide 6
องค์ประกอบพื้นฐานของระบบสื่อสารข้อมูล
ผู้ส่งข่าวสาร (Source)
ผู้รับข่าวสาร (Sink)
ช่องสัญญาณ (Channel)
การเข้ารหัส (Encoding)
การถอดรหัส (Decoding)
สัญญาณรบกวน (Noise)
ผู้ส่งข่าวสาร
สัญญาณรบกวน
ช่องสัญญาณ
การเข้ารหัส
ผู้รับข่าวสาร
การถอดรหัส

## Slide 7
วัตถุประสงค์ของการนำการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในองค์กร
เพื่อรับข้อมูลและสารสนเทศจากแหล่งกำเนิดข้อมูล
เพื่อส่งและกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อลดเวลาการทำงาน
เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งข่าวสาร
เพื่อช่วยขยายการดำเนินการองค์กร
เพื่อช่วยปรับปรุงการบริหารขององค์กร

## Slide 8
สัญญาณที่ใช้ในระบบสื่อสารข้อมูล
สัญญาณแบบแอนะล็อก
สัญญาณแบบดิจิทัล
สัญญาณแบบดิจิทัล
สัญญาณแบบแอนะล็อก

## Slide 9
ประเภทของการส่งสัญญาณข้อมูล
การสื่อสารแบบขนาน (Parallel Transmission)

## Slide 10
ประเภทของการส่งสัญญาณข้อมูล
การสื่อสารแบบอนุกรม (Serial Transmission)

## Slide 11
ประเภทของการส่งสัญญาณข้อมูล
การสื่อสารแบบอนุกรม (Serial Transmission)
  Asynchronous Transmission
  Synchronous Transmission

## Slide 12
ทิศทางในการสื่อสารข้อมูล (Transmission Direction)
แบบทิศทางเดียว (Simplex)
แบบกึ่งทางคู่ (Half Duplex)

## Slide 13
ทิศทางในการสื่อสารข้อมูล (Transmission Direction)
แบบทางคู่ (Full Duplex)

## Slide 14
รหัสที่ใช้ในการส่งสัญญาณ (Transmission Codes)
รหัสบีซีดี
0101 = 5
0110 = 6
1001 = 9
รหัสเอบซีดิก
11000001 = A
11000010 = B
รหัสแอสกี (ASCII)
  อักขระที่สามารถพิมพ์ได้ (Printable Character)
  - มีค่าในฐานสิบตั้งแต่ 32-127
  อักขระควบคุม (Control Character or Control Code)
  - มีค่าในฐานสิบตั้งแต่ 0-31

## Slide 15
อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล
โมเด็ม (Modem)
  Modulator
    แปลงสัญญาณ Digital  Analog
  Demodulator
  แปลงสัญญาณ Analog  Digital

## Slide 16
อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล
มัลติเพล็กซ์เซอร์ (Multiplexer)
  รวมข้อมูล (Multiplex)
  แยกข้อมูล (Demultiplex)

## Slide 18
อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล
คอนเซนเตรเตอร์ (Concentrator)
  เป็นมัลติเพล็กซ์เซอร์ที่มีคุณภาพสูง
  เก็บข้อมูลเพื่อส่งต่อ (store and forward)
  บีบอัดข้อมูล (compress)

## Slide 19
อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล
ฮับ (Hub)
  ทำหน้าที่เชื่อมสายสัญญาณจากหลายๆ จุดเข้าเป็นจุดเดียว
  ปัจจุบันในเครือข่าย LAN รุ่นใหม่ๆ ไม่นิยมใช้แล้ว

## Slide 21
สวิตช์ (Switch)
  เป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบเครือข่าย เช่นเดียวกับฮับ ซึ่งสวิตซ์ถูกพัฒนามาแทนที่ฮับ เนื่องจากปัญหาของฮับการรับส่งข้อมูลที่ช้า และต้องรอการรับส่งข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
  มีหลายรุ่น เช่น Switch 4 Ports, 8 Ports, 16 Ports, 24 Ports หรือ 48 Ports
  และจุดเด่นที่สำคัญคือ สวิตซ์มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลที่สูงกว่าฮับ
อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล

## Slide 23
เราเตอร์ (Router)
  อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอย่างหนึ่ง
  หน้าที่หลักของ Router คือการหาเส้นทางในการส่งผ่านข้อมูลที่ดีที่สุด
  เป็นตัวกลางในการส่งต่อข้อมูลไปยังเครือข่ายอื่น
  สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายที่ใช้สื่อสัญญาณหลายแบบแตกต่างกันได้
  คุณสมบัติของ Router 1. ทำหน้าที่คล้าย Switch ทำให้เชื่อมต่อได้หลายเครื่องพร้อมกัน 2. บางรุ่นรองรับการทำงาน Wire หรือ Wireless 3. เป็น ADSL Modem ในตัว (เฉพาะบางรุ่นเท่านั้น) 4. Firewall / IPsec VPN (รองรับการเชื่อมต่อทางไกลแบบมี Security) 5. Antivirus (รุ่นใหม่ๆ ของ Router บางรุ่น จะมี Antivirus program ฝังอยู่ด้วย

## Slide 26
ชนิดของสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pair Cable)
  ประกอบด้วยสายทองแดง 2 เส้นขึ้นไปบิดกันเป็นเกลียว
  หุ้มด้วยฉนวน
  ใช้หัวต่อเชื่อมแบบ RJ-45
  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
    STP
    UTP

## Slide 27
ชนิดของสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)
  เป็นสายสัญญาณที่คล้ายกับสายอากาศทีวี
  มีลวดทองแดงอยู่ตรงกลาง
  มีชั้นของตัวเหนี่ยวนำหุ้มอยู่ 2 ชั้น และคั่นด้วยฉนวนหนา
  ใช้ T-Connector เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่อง
  ปัจจุบันไม่นิยมนำมาใช้เชื่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันแล้ว
  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
    สายแบบบาง (Thinnet)
    สายแบบหนา (Thicknet)

## Slide 28
ชนิดของสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
สายไฟเบอร์ออปติก (Fiber Optic Cable)
  มีใยแก้วหรือพลาสติกอยู่ตรงกลางของสาย
  ใช้ใยแก้วอีกชนิดหนึ่งเป็นตัวหุ้ม และใช้ฉนวนหุ้มอีกชั้น
  มีแบนด์วิธที่กว้างมาก
  มีการติดตั้งและบำรุงรักษายาก
  ราคาแพง

## Slide 29
ชนิดของสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
ไมโครเวฟ (Microwave)
  เป็นการรับ-ส่งสัญญาณจากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่ง
  นิยมใช้ในกรณีที่การติดตั้งสายเคเบิลทำได้ไม่สะดวก
  เป็นคลื่นที่มีย่านความถี่สูง (2-10 จิกะเฮิร์ตซ์)
  จานรับ-ส่งสัญญาณมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 10 ฟุต
  แต่ละสถานีครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 30 ไมล์หรือ 30-50 กม.

## Slide 30
ชนิดของสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล
ดาวเทียม (Satellite)
  ขยายและทบทวนสัญญาณข้อมูล
  รับและส่งสัญญาณจากสถานีพื้นโลกกับดาวเทียม
  ดาวเทียมจะหมุนไปตามการหมุนของโลก
  การส่งสัญญาณข้อมูลขึ้นไปหาดาวเทียมเรียกว่า “Uplink”
  การส่งสัญญาณข้อมูลกลับมาสู่พื้นโลกเรียกว่า “Downlink”

## Slide 31
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายระยะใกล้ (Local Area Network : LAN)
เครือข่ายระดับเมือง (Manipulation Area Network : MAN)
เครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network : WAN)

## Slide 32
เครือข่ายระยะใกล้ (Local Area Network : LAN)
เป็นการต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงหลายๆเครื่องเข้า
ด้วยกัน
แต่ละเครื่องจะอยู่ในบริเวณใกล้ๆ กัน
คอมพิวเตอร์เหล่านี้จะทำงานและใช้ทรัพยากรร่วมกัน
สามารถทำทุกอย่างได้ทัดเทียมกับเครื่องเมนเฟรมคอมพิวเตอร์
ถ้าเครือข่ายเกิดขัดข้อง ก็ยังคงใช้งานเครื่อง PC ได้ตามปกติ

## Slide 33
ประเภทการเชื่อมต่อเครือข่าย LAN
Server-based Networking
    เป็นระบบแลนที่ต้องมี Server กับ Workstaion
Peer-to-Peer Networking
    เป็นระบบที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีสถานะเท่าเทียมกันหมด

## Slide 34
Server-based Networking
เป็นระบบแลนที่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ ทำหน้าที่แจกจ่ายไฟล์และทรัพยากรให้กับสถานีงาน (Workstation)
การติดต่อกันระหว่างเครื่องต่างๆต้องผ่านเครื่องเซิร์ฟเวอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำเป็นเซิร์ฟเวอร์จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพสูง
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ เช่น Netware, Windows Server, Linux, UNIX

## Slide 35
ข้อดี
    มีประสิทธิภาพสูงกว่า
    ระบบการรักษาความปลอดภัยดี มีความน่าเชื่อถือสูง
    ขีดความสามารถและช่วงเวลาการโต้ตอบของระบบดี
    รองรับหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่และมีงานมากได้ประมาณ 20 - 500 เครื่อง
    มีผู้ดูแลที่ทำหน้าที่เฉพาะ ทำให้ง่ายในการดูแลและทำให้มีความคล่องตัวและขยายระบบได้ง่าย
ข้อเสีย
    ค่าใช้จ่ายสูง
    การติดตั้งทำได้ยาก ซับซ้อน
    เครื่องเซิร์ฟเวอร์ส่วนมากจะไม่ได้ใช้งานทั่วๆไป แต่จะตั้งไว้คอยให้บริการเครื่องอื่นๆโดยไม่มีผู้ใช้งานได้
Server-based Networking

## Slide 36
Peer-to-Peer Networking
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีสถานะเท่าเทียมกันทั้งหมด
เครื่องทุกเครื่องเปรียบเสมือนกับเครื่องบริการแบบไม่อุทิศ
การรักษาความปลอดภัยไม่ดีเท่ากับ Server-based Networking
เหมาะสำหรับระบบขนาดเล็กและมีงานบนเครือข่ายไม่มาก
ซอฟต์แวร์ที่ใช้ เช่น Windows Server, Windows7, 8, 8.1

## Slide 37
ข้อดี
    ประหยัดค่าใช้จ่าย
    การติดตั้งทำได้ง่าย ไม่ซับซ้อนมากนัก
    ใช้งานได้ทุกเครื่อง ไม่ต้องมีเครื่องที่ใช้ทำเซิร์ฟเวอร์
    ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับราคานับว่าดี
ข้อเสีย
    ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลยังไม่ดี ความน่าเชื่อถือของระบบยังต่ำ
    ขีดความสามารถและช่วงเวลาการโต้ตอบของระบบยังไม่ดี
    เมื่อระบบใหญ่ขึ้น ประสิทธิภาพและการทำงานจะต่ำลง
    การดูแลระบบทำได้ยาก เนื่องจากข้อมูลและทรัพยากรเก็บอยู่หลายที่
Peer-to-Peer Networking

## Slide 38
องค์ประกอบสำคัญของเครือข่าย LAN
ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
    เซิร์ฟเวอร์ (Server)
    สถานีงาน (Workstation)
    Network Interface Card (NIC)
    Switch
สายสื่อสาร
LAN ซอฟต์แวร์
รูปแบบการเชื่อมโยงเครือข่าย (Topology)
เทคนิคการส่งสัญญาณ
LAN Protocol
    TCP/IP
    IPX/SPX
    NetBEUI และ NETBIOS

## Slide 39
มาตรฐานของเครือข่ายระยะใกล้
มาตรฐาน IEEE 802.3
    10 Base-2
    10 Base-5
    10 คือ ความเร็ว มีหน่วยเป็น Mbps
    Base คือ Baseband
    2 หรือ 5 คือ ระยะไกลที่สุดที่สามารถเชื่อมต่อ มีหน่วยเป็นเมตรคูณร้อย (ใช้สาย Thick Coaxial)
    10 Base T ตัว T คือ Twisted Pair (UTP)
    1000 Base F หรือ Gigabit Ethernet ตัว F คือ Fiber Optic

## Slide 40
โครงสร้างเครือข่าย
แบบวงแหวน (Ring Topology)
แบบบัส (Bus Topology)
แบบดาว (Star Topology)

## Slide 41
แบบวงแหวน (Ring Topology)
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 ถึงกว่า 100 เครื่องภายในเครือข่ายเดียวกัน
คอมพิวเตอร์เครื่องที่ 1 จะต่อไปที่เครื่องที่ 2,3… จนถึงเครื่อง สุดท้ายแล้วต่อเข้ากับเครื่องที่ 1
ข้อมูลจะถูกส่งต่อๆ กันไปในวงแหวนจนกว่าจะถึงเครื่องผู้รับที่ถูกต้อง

## Slide 42
ข้อดี
    ใช้สายเคเบิลน้อย
    มีประสิทธิภาพสูง แม้ว่าการจราจรของข้อมูลในเครือข่ายจะมาก
ข้อเสีย
    หากมีเครื่องที่มีปัญหา จะทำให้เครือข่ายไม่สามารถทำงานได้
    การเชื่อมต่อเครื่องเข้าสู่เครือข่ายอาจต้องหยุดระบบก่อนชั่วคราว
    การตรวจหาปัญหาได้ยาก
แบบวงแหวน (Ring Topology)

## Slide 43
แบบบัส (Bus Topology)
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 ถึงหลายสิบเครื่อง
ข้อมูลจะถูกส่งผ่านไปมาระหว่างแต่ละเครื่องตลอดเวลา โดยไม่ต้องผ่านที่ศูนย์กลางก่อน
ความเร็วในการถ่ายทอดข้อมูลช้ากว่าแบบวงแหวน
ถ้าเครื่องเพิ่มมากขึ้นทำให้การทำงานช้าลง

## Slide 44
ข้อดี
    ใช้สายเคเบิลน้อย และรูปแบบการวางสายง่ายที่สุด
    มีความเชื่อถือได้สูงเนื่องจากเป็นรูปแบบง่ายที่สุด
    สามารถขยายระบบได้ง่าย
ข้อเสีย
    ตรวจหาจุดที่เป็นปัญหาได้ยากมาก
    ระบบจะมีประสิทธิภาพลดลง ถ้ามีการจราจรของข้อมูลสูง
แบบบัส (Bus Topology)

## Slide 45
แบบดาว (Star Topology)
เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แต่ละตัวเข้ากับคอมพิวเตอร์ศูนย์กลาง
การรับส่งข้อมูลจะต้องผ่านคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางเสมอ

## Slide 46
ข้อดี
    การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่สามารถทำได้ง่ายและไม่กระทบกับเครื่องอื่น
    เปลี่ยนรูปแบบการวางสายได้ง่าย
    ตรวจสอบจุดที่เป็นปัญหาได้ง่าย
ข้อเสีย
    ถ้าคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลางเสีย ทำให้โอกาสระบบเครือข่ายหยุดชะงักทั้งหมดได้ง่าย
    มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายสูง
แบบดาว (Star Topology)

## Slide 47
เครือข่ายระดับเมือง (Manipulation Area Network : MAN)
เป็นเครือข่ายที่มีขนาดอยู่ระหว่าง LAN และ WAN
เป็นระบบเครือข่ายที่ใช้ภายในเมืองใหญ่

## Slide 48
เครือข่ายระยะไกล (Wide Area Network : WAN)
เป็นเครือข่ายที่มีการเชื่อมโยงกันเป็นบริเวณกว้าง
การเชื่อมโยงนั้นอาจใช้สายโทรศัพท์ สายเคเบิล เส้นใยนำแสง หรือดาวเทียม ก็ได้
เครือข่ายระยะไกลที่นิยมใช้กันทั่วโลก คือ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

## Slide 49
การขอใช้สายโทรศัพท์ในเครือข่าย WAN
แบบเช่าสาย (Leased Line)
    เป็นการเชื่อมต่อระหว่างผู้รับและผู้ส่งโดยตรง
    ผ่านการเช่าสายจากองค์การโทรศัพท์
    สามารถส่งข้อมูลได้ทุกเวลาตามที่ต้องการ
    การส่งข้อมูลทำได้เร็วกว่าแบบหมุนหมายเลข
แบบหมุนหมายเลข (Dial Access)
    เป็นการขอใช้สายโทรศัพท์ธรรมดา
    เมื่อใดที่ต้องการใช้สายโทรศัพท์ก็ใช้วิธีขอต่อสายโทรศัพท์แบบเดียวกับการใช้โทรศัพท์
    ต้องต่อผ่านระบบโทรศัพท์และแผงควบคุมโทรศัพท์ซึ่งก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนมาก
    การส่งข้อมูลเกิดความผิดพลาดได้ง่าย

## Slide 50
ประเภทเครือข่ายแบบ WAN
เครือข่ายส่วนตัว (Private Network)
    เป็นเครือข่ายที่มีการใช้งานเฉพาะองค์กรที่เป็นเจ้าของเครือข่าย
    การเชื่อมต่อใช้ช่องทางการสื่อสารข้อมูลสาธารณะ
    มีจุดเด่นในเรื่องการรักษาความลับของข้อมูล
    กรณีที่ไม่ได้ส่งข้อมูลตลอดเวลา จะเสียค่าใช้จ่ายสูงมากเมื่อเทียบกับการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายสาธารณะ
เครือข่ายสาธารณะ (Public Data Network)
    เป็นแวนซึ่งองค์กรที่ได้รับสัมปทานทำการจัดตั้งขึ้น
    ให้บุคคลทั่วๆไปที่ไม่ต้องการวางเครือข่ายเองสามารถแบ่งกันเช่าใช้งานได้

## Slide 51
การประยุกต์ใช้งานระบบเครือข่าย
การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EFT : Electronic Fund Transfer)
นำมาใช้ควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบโรงงานอัตโนมัติ
บริการ ณ จุดขายในซุปเปอร์มาร์เกตกับเครื่องควบคุมสต็อกสินค้า
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลต่างๆ และเครื่องพิมพ์ในสำนักงานด้านปฏิบัติงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
การติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ฯลฯ