## Slide 1: รายวิชา 0002701 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต บทที่ 4 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผู้สอน อาจารย์ปุริม ชฎารัตนฐิติ

## Slide 2: วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายองค์ประกอบพื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล
เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกความหมายของการสื่อสาร
เพื่อให้นักศึกษาสามารถความสำคัญของการสื่อสารข้อมูล
เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกทิศทางการสื่อสารข้อมูล
เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกความหมายของระบบเครือข่าย
เพื่อให้นักศึกษาสามารถบอกประโยชน์ของระบบเครือข่าย
เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายประเภทของระบบเครือข่ายแบบต่าง ๆ
เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายองค์ประกอบของระบบเครือข่ายส่วนต่าง ๆ

## Slide 3: เนื้อหา
ความหมายของการสื่อสารข้อมูล
องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
ทิศทางการถ่ายทอดสัญญาณ
มาตรฐานในการส่งข้อมูล
สื่อกลางนำข้อมูล
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

## Slide 4: บทนำ
การสื่อสารข้อมูลได้มีการศึกษาและพัฒนาวิธีการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง
การสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในยุคใหม่ ทำให้โลกซึ่งมีขนาดใหญ่มหาศาล เสมือนว่ามีขนาดเล็กลง เนื่องจากความรวดเร็วของการสื่อสารข้อมูล

## Slide 5: ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
ระบบที่มีการนำเอาคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสามารถทำงานแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการใช้ทรัพยากรบางอย่างของระบบร่วมกันได้

## Slide 6: ประโยชน์ของระบบเครือข่าย
สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้
การติดต่อระหว่างผู้ใช้แต่ละคนมีความสะดวกสบายขึ้น
สามารถใช้งานโปรแกรมประเภท "Multi-user" ได้
สามารถนำระบบ Network ไปเชื่อมต่อ หรือเป็นประตูทางผ่าน (Gateway) เพื่อเข้าสู่คอมพิวเตอร์ระบบอื่นได้
ค่าใช้จ่าย การใช้ระบบเครือข่ายเป็นการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ
การสำรองข้อมูล (Backup) การสำรองข้อมูลไว้ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะปลอดภัยกว่าเก็บข้อมูลไว้ในเครื่องส่วนตัว
การบริหารเครือข่าย สามารถตรวจสอบและควบคุมการเข้าใช้งานของผู้ใช้ทุกคนในเครือข่าย
มีระบบรักษาความปลอดภัย ระบบมีเสถียรภาพ

## Slide 7: ชนิดของคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่าย
เซิร์ฟเวอร์ (Server) หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ โดยภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้หลายประเภทตามหน้าที่ เช่น
ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ (File Server)
ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server)
เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)
อินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ (Internet Server)
เมลเซิร์ฟเวอร์ (Mail Server)
พริ้นต์เตอร์เซิร์ฟเวอร์ (Printer Server)

## Slide 8: ชนิดของคอมพิวเตอร์ภายในเครือข่าย
เวิร์กสเตชัน (Workstation) หมายถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไป ที่สามารถทำการประมวลผลได้ด้วยตัวเอง
ไคลเอนต์ (Client) เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่มีการเรียกใช้ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์
เทอร์มินัล (Terminal) เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วย แป้นพิมพ์ จอภาพ และอุปกรณ์อื่น ๆ ไม่สามารถประมวลได้ด้วยตัวเอง แต่ใช้การติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์โดยเซิร์ฟเวอร์จะทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลแล้วส่งผลลัพธ์มาแสดงที่จอภาพของเทอร์มินัลได้

## Slide 9: ประเภทของเครือข่ายใช้ขนาดของเครือข่ายเป็นเกณฑ์
ระบบเครือข่ายเฉพาะบริเวณ (LAN : Local Area Network)
เป็นระบบเครือข่ายระยะใกล้ที่มีการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ ที่ติดตั้งภายในตัวอาคารเดียวกัน หรืออยู่ภายในบริเวณเดียวกัน ระยะทางไม่เกิน 10 ก.ม. การเชื่อมโยงมักใช้ตัวกลางในการสื่อสารของตัวเอง เป็นระบบที่เจ้าของสามารถควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างสมบรูณ์

## Slide 10: ประเภทของเครือข่ายใช้ขนาดของเครือข่ายเป็นเกณฑ์
ระบบเครือข่ายระหว่างเมือง (MAN : Metropolitan Area Network)
เป็นระบบเครือข่ายขนาดกลางเชื่อมต่อภายในเมือง หรือจังหวัดใกล้เคียง เป็นระบบที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ซึ่ง อาจตั้งอยู่ห่างไกลกันในช่วง 5 ถึง 50 กิโลเมตร เป็นเครือข่าย ที่ต้องใช้โครงข่ายของการสื่อสารขององค์การโทรศัพท์หรือการสื่อสารแห่งประเทศไทยในการติดต่อสื่อสาร

## Slide 11: ประเภทของเครือข่ายใช้ขนาดของเครือข่ายเป็นเกณฑ์
ระบบเครือข่ายระยะไกล (WAN : Wide Area Network)
เป็นระบบเครือข่ายบริเวณกว้างเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายย่อย ๆ หรือเครือข่ายคนละชนิดที่อยู่ห่างไกลกันมาก ๆ ได้แก่ การเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลกันข้ามจังหวัดหรือประเทศ เช่น ระบบ Internet ดังนั้นจึงต้องใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพสูงในระดับประเทศ

## Slide 12: ประเภทของเครือข่ายใช้การทำงานเป็นเกณฑ์
ระบบเครือข่ายแบบรวมศูนย์กลาง (Centralized Networks)
เป็นระบบที่มีเครื่องหลักเพียงเครื่องเดียวที่ใช้ในการประมวลผล ซึ่งจะตั้งอยู่ที่ศูนย์กลางและมีการเชื่อมต่อไปยังเครื่องเทอร์มินอลที่อยู่รอบ ๆ โดยการเดินสายเคเบิลเชื่อมต่อกันโดยตรง เพื่อให้เครื่องเครื่องเทอร์มินอลสามารถเข้าใช้งานและไม่สามารถสนับสนุนระบบการประมวลผลแบบ Multiprocessor

## Slide 13: ประเภทของเครือข่ายใช้การทำงานเป็นเกณฑ์
ระบบเครือข่าย Peer-to-Peer
แต่ละสถานีงานบนระบบเครือข่าย Peer-to-Peer จะมีความเท่าเทียมกันสามารถที่จะแบ่งปันทรัพยากรให้แก่กันและกันได้คือจะต้องมีทรัพยากรภายในของตัวเอง

## Slide 14: ประเภทของเครือข่ายใช้การทำงานเป็นเกณฑ์
ระบบเครือข่ายแบบ Client/Server
เป็นระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูง และมีการใช้งานกันอย่างกว้างขวางมากกว่าระบบเครือข่ายแบบอื่นที่มีในปัจจุบัน
ระบบ Client/Server สามารถสนับสนุนให้มีเครื่องลูกข่ายได้เป็นจำนวนมาก และสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หลายรูปแบบ
ระบบนี้จะทำงานโดยมีเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ เป็นศูนย์กลางอย่างน้อย 1 เครื่อง และมีการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ จากส่วนกลาง
สนับสนุนการทำงานแบบ Multiprocessor

## Slide 15: ประเภทของเครือข่ายใช้ความปลอดภัยเป็นเกณฑ์
ระบบอินทราเน็ต (Intranet) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้สื่อสารภายในกลุ่มขององค์กรนั้น ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นพื้นฐาน
ระบบเอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) เป็นการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่มีอินทราเน็ตเข้าด้วยกัน การใช้เอ็กซ์ทราเน็ตนั้น องค์กรที่เชื่อมกันอยู่จะสามารถแบ่งข้อมูลภายในได้ตลอดเวลาระหว่างเครือข่ายอินทราเน็ตของตนกับองค์กรอื่น ๆ หรือผู้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย
ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครือข่าย ที่มีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดยที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ทั่วโลก

## Slide 16: สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย (Network Architecture/ Topology)
สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย (Network Architecture)
หรือโทโปโลยี (Topology) คือลักษณะทางกายภาพ (ภายนอก) ของเครือข่ายซึ่งหมายถึง ลักษณะของการเชื่อมโยงสายสื่อสารเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ภายในเครือข่ายเข้าด้วยกัน โทโปโลยีของเครือข่าย แต่ละแบบมีความเหมาะสมในการใช้งานแตกต่างกัน

## Slide 17: สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย (Network Architecture/ Topology)
การเชื่อมต่อแบบดาว (Star Topology)
เป็นการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารที่มีลักษณะคล้ายรูปดาวหลายแฉก โดยมีสถานีกลางหรือฮับ (Hub) เป็นจุดผ่านการติดต่อกันระหว่างทุกโหนด (Node)
ซึ่งโหนดหมายถึงอุปกรณ์แบบใดก็ได้ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย สามารถรับส่งข้อมูลภายในระบบเครือข่ายได้ ในเครือข่ายสถานีกลางจึงมีหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมเส้นทางการสื่อสารทั้งหมด

## Slide 18: สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย (Network Architecture/ Topology)
ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบดาว
  การติดตั้งเครือข่ายและการดูแลรักษาทำได้ง่าย การเพิ่มหรือการลดอุปกรณ์ในเครือข่ายไม่มีผลกระทบต่ออุปกรณ์อื่นในระบบ
  หากมีโหนดใดเกิดความเสียหายสามารถตรวจสอบได้ง่าย โดยดูจากฮับ
  หากเกิดการเสียหายของสายสื่อใดในระบบจะไม่กระทบต่อการทำงานของระบบโดยรวมเนื่องจากใช้อุปกรณ์ 1 ตัวต่อสายส่งข้อมูล 1 เส้น
  ง่ายในการให้บริการเพราะโทโปโลยีแบบดาวมีศูนย์กลางทำหน้าที่ควบคุมการทำงาน
ข้อเสียของการเชื่อมต่อแบบดาว
  ถ้าสถานีกลาง (Hub หรือ Server) เกิดเสียขึ้นมาจะทำให้ทั้งระบบทำงานไม่ได้
  ต้องใช้สายส่งข้อมูลจำนวนมากกว่าโทโปโลยีแบบบัส และแบบวงแหวน

## Slide 19: สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย (Network Architecture/ Topology)
การเชื่อมต่อแบบบัส (Bus Topology)
หรือแบบ Tree เป็นการเชื่อมต่อสายแบบเส้นตรง ซึ่งติดตั้งได้ง่าย แต่มีปัญหาในกรณีที่สายเส้นใดเส้นหนึ่งหลุดไป จะทำให้ระบบเครือข่ายหยุดการทำงานทันที
โดยเมื่อโหนดต้องการส่งข้อมูลจะต้องทำการตรวจสอบบัสว่าว่างหรือไม่ หากไม่ว่างจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้เพราะมีสายหลักเพียงสายเดียว
เมื่อข้อมูลวิ่งผ่านบัสแต่ละโหนดต่าง ๆ จะคอยตรวจสอบข้อมูลว่าตรงกับเลขที่ปลายทางของตนหรือไม่ หากตรงก็จะรับข้อมูลไว้ หากข้อมูลที่ผ่านโหนดมีเลขที่ปลายทางไม่ตรงกับโหนดของตนก็จะปล่อยให้ข้อมูลวิ่งผ่านไป

## Slide 20: สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย (Network Architecture/ Topology)
ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบบัส
  ใช้สายเคเบิลจำนวนไม่มาก
  การขยายระบบสามารถทำได้ง่าย
  เสียค่าใช้จ่ายน้อย
ข้อเสียของการเชื่อมต่อแบบบัส
  เกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย เนื่องจากการต่อสายสัญญาณของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนระบบใช้สายสัญญาณเพียงเส้นเดียว หากมีการขาดที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง จะทำให้ระบบไม่สามารถใช้งานได้
  การค้นหาโหนดที่เสียหรือมีปัญหาทำได้ยากเนื่องจากขณะใดขณะหนึ่งจะมีคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นที่สามารถส่งข้อความออกมาบนสายสัญญาณได้
  ถ้ามีโหนดจำนวนมาก อาจทำให้เกิดการคับคั่งของระบบเป็นผลทำให้ระบบทำงานช้าลงช้าลงได้

## Slide 21: สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย (Network Architecture/ Topology)
การเชื่อมต่อแบบวงแหวน (Ring Topology)
โดยเวิร์กสเตชันและไฟล์เซิร์ฟเวอร์ จะถูกเชื่อมต่อกันเป็นวงกลม ทำงานโดยส่งข้อมูลผ่านกันเป็นวงรอบผ่านทุกเวิร์กสเตชัน เพื่อให้เวิร์กสเตชัน ที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้รับข้อมูลไปใช้งาน
โดยจะมีรีพีตเตอร์ที่ เวิร์กสเตชัน เพื่อใช้ติดต่อกับเวิร์กสเตชันหรือ รีพีตเตอร์ตัวอื่นแบบวงแหวน
การส่งข้อมูลจะเป็นไปทิศทางเดียว

## Slide 22: สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย (Network Architecture/ Topology)
ข้อดีการเชื่อมต่อแบบวงแหวน
การส่งข้อมูลสามารถส่งไปยังผู้รับหลาย ๆ โหนดพร้อมกันได้ โดยกำหนดตำแหน่งปลายทางเหล่านั้นลง ในส่วนหัวของแพ็กเกตข้อมูล รีพีตเตอร์ของแต่ละโหนดจะตรวจสอบเองว่ามีข้อมูลส่งมาให้ที่โหนดตนเองหรือไม่
การส่งข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงไม่มีการชนกันของสัญญาณข้อมูล
เชื่อมต่อได้ด้วยระยะไกลขึ้น
ข้อเสียการเชื่อมต่อแบบวงแหวน
ถ้าเวิร์กสเตชันใดเกิดขัดข้องทั้งระบบจะหยุดการทำงานไปด้วย

## Slide 23: สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย (Network Architecture/ Topology)
แบบผสม (Hybrid Topology)
เป็นโทโปโลยีแบบใหม่ที่ผสานรูปแบบของสตาร์ แบบบัส และแบบวงแหวนเข้าด้วยกัน เป็นการลดจุดอ่อนและเพิ่มจุดเด่นให้กับระบบ มักใช้กับระบบ Wide Area Network (WAN) และ Enterprise-Wide Network

## Slide 24: ความหมายของการสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
การสื่อสารข้อมูล
การถ่ายทอดข้อมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสาร
การถ่ายทอดข้อมูลจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อข้อมูลนั้นถูกเปลี่ยนให้ไปอยู่ในรูปแบบที่เหมาะแก่การถ่ายทอด ซึ่งจะเป็นลักษณะที่เหมาะสมแก่ผู้ส่งและผู้รับข้อมูล
อุปกรณ์ที่ใช้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว
การสื่อสารจึงเป็นการเจาะถึงการส่งข่าวสารที่ถูกเปลี่ยนให้ไปอยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital) ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้เพื่อจัดการนำส่งผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารทั้งในรูปแบบดิจิทัลหรือแบบแอนะล็อก (Analog)
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดข้อมูลจะต้องสามารถตรวจสอบและแก้ไขได้

## Slide 25: องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
องค์ประกอบพื้นฐานหลัก 4 องค์ประกอบ
ผู้ส่ง (Sender) และผู้รับ (Receiver) ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูลต้นทางของการสื่อสารข้อมูลเป็นแหล่งกำเนิดข่าวสารทำหน้าที่จัดส่งข่าวสารเข้าสู่ระบบ
อุปกรณ์รับข้อมูลมี 2 ชนิด คือ
อุปกรณ์รับข้อมูลปลายทาง (Data Terminal Equipment; DTE)
  เป็นแหล่งกำเนิดและรับข้อมูล ซึ่งอาจเป็นเทอร์มินอลคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
  หรือตัวควบคุม
อุปกรณ์การสื่อสารข้อมูล (Data Communication Equipment; DCE)
  หมายถึง โมเด็ม (Modem) จานไมโครเวฟ หรือจานดาวเทียม เป็นต้น
ผู้ส่ง (Sender) และผู้รับ (Receiver)
โพรโทคอล (Protocol) และ ซอฟต์แวร์ (Software)
ข่าวสาร (Message)
สื่อกลาง (Medium)

## Slide 26: องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล

## Slide 27: องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
2. โพรโทคอล (Protocol) และ ซอฟต์แวร์ (Software)
โพรโทคอล คือวิธีการหรือกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อควบคุมการทำงานของระบบสื่อสารข้อมูลทั้งผู้ส่งและผู้รับเพื่อให้ผู้รับและผู้ส่งสามารถเข้าใจกันหรือคุยกันรู้เรื่องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ซอฟต์แวร์ มีหน้าที่ทำให้การดำเนินงานในการสื่อสารข้อมูลเป็นไปตามโปรแกรมที่กำหนดไว้ ได้แก่ โนเวลเน็ตแวร์ (Novell Netware) ของระบบ แลน (LAN), ยูนิกส์ (UNIX), เอ็มเอสดอส (MS-DOS), โอเอส/ทู (OS/2), ลินุกซ์ (LINUX) เป็นต้น
ผู้ส่ง (Sender) และผู้รับ (Receiver)
โพรโทคอล (Protocol) และ ซอฟต์แวร์ (Software)
ข่าวสาร (Message)
สื่อกลาง (Medium)

## Slide 28: องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
3. ข่าวสาร (Message) สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผ่านไปในระบบสื่อสารข้อมูลเรียกว่า ข่าวสารหรือสารสนเทศ รูปแบบของข่าวสารที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลมี 4 รูปแบบด้วยกัน คือ
  เสียง (Voice) อาจจะเป็นเสียงที่เกิดจากมนุษย์หรือเสียงที่สร้างขึ้นจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ข้อมูล (Data) จะกระจัดกระจายคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้ การส่งข้อมูลจะส่งด้วยความเร็วต่ำข้อมูล ข้อมูลถูกสร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์มีรูปแบบแน่นอนเป็นรหัสบิต การส่งข้อมูลจะส่งด้วยความเร็วสูง
  ข้อความ (Text) ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนส่วนใหญ่เป็นรูปแบบของอักขระหรือเอกสาร การส่งข่าวสารที่เป็นข้อความจะส่งด้วยความเร็วปานกลาง
  ภาพ (Image) อยู่ในรูปของกราฟิกแบบต่าง ๆ เช่น รูปภาพ ภาพวิดีโอ ใช้ปริมาณหรือหน่วยความจำมาก การส่งข้อมูลจะส่งด้วยความเร็วสูง
ผู้ส่ง (Sender) และผู้รับ (Receiver)
โพรโทคอล (Protocol) และ ซอฟต์แวร์ (Software)
ข่าวสาร (Message)
สื่อกลาง (Medium)

## Slide 29: องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล
4. สื่อกลาง (Medium)
สื่อกลางเป็นเส้นทางการสื่อสาร เพื่อนำข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง สื่อกลาง การสื่อสารอาจเป็นเส้นลวดทองแดง สายไฟ สายเคเบิ้ล สายไฟเบอร์ออปติก หรือ คลื่นที่ส่งผ่านทางอากาศ เช่น คลื่นไมโครเวฟ สัญญาณวิทยุ หรือแสงก็ได้
ผู้ส่ง (Sender) และผู้รับ (Receiver)
โพรโทคอล (Protocol) และ ซอฟต์แวร์ (Software)
ข่าวสาร (Message)
สื่อกลาง (Medium)

## Slide 30: มาตรฐานในการส่งข้อมูล
หลักการสำคัญของการสื่อสารข้อมูลมีอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้อุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ สื่อสารกันได้อย่างอัตโนมัติ หรือทำอย่างไรให้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่าง ๆ สามารถเชื่อมโยงและใช้งานในเครือข่ายได้
ด้วยเหตุผลนี้องค์กรมาตรฐานระหว่างประเทศหรือ OSI จึงได้กำหนดมาตรฐาน โพรโทคอลกลางที่ใช้ในการส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย คือ มาตรฐาน OSI (Open Systems Interconnection Model)
จุดมุ่งหมายของการกำหนดมาตรฐาน OSI นี้ขึ้นมาก็เพื่อจัดแบ่งการดำเนินงานพื้นฐานของเครือข่ายและกำหนดหน้าที่การทำงานในแต่ละชั้น ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 7 ชั้น

## Slide 31: มาตรฐานในการส่งข้อมูล
OSI(Open System Interconnection Model)

## Slide 32: OSI (Open Systems Interconnection Model)
ชั้นสื่อสารโปรแกรมประยุกต์ (Application Layer)โปรแกรมในชั้นสื่อสารนี้เป็นตัวกลางหรือเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมของผู้ใช้กับโปรแกรมในชั้นสื่อสารอื่น ๆ
ชั้นสื่อสารนำเสนอข้อมูล (Presentation Layer) ทำหน้าที่กำหนดรูปแบบของข้อมูลที่จะถูกส่งผ่านระบบเครือข่าย
ชั้นสื่อสารควบคุมหน้าต่างสื่อสาร (Session Layer) รับผิดชอบในการจัดตั้งหน้าต่างสื่อสารระหว่างโปรแกรมประยุกต์ทางฝั่งผู้ส่งและโปรแกรมประยุกต์ทางฝั่งผู้รับ และรักษาการติดต่อนี้ไว้จนกว่าการสื่อสารจะเสร็จสิ้น
ข้อมูล
โปรแกรมประยุกต์ (Application Layer)
นำเสนอข้อมูล (Presentation Layer)
ควบคุมหน้าต่างสื่อสาร
(Session Layer)

## Slide 33: OSI (Open Systems Interconnection Model)
ชั้นสื่อสารนำส่งข้อมูล (Transport Layer) รับผิดชอบในการควบคุมให้ข้อมูลเดินทางไปถึงผู้รับให้ได้ การส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายมักจะต้องเกี่ยวข้องหรือส่งผ่านระบบเครือข่ายหลายระบบกว่าที่จะไปถึงผู้รับ
ชั้นสื่อสารควบคุมเครือข่าย (Network Layer) ข้อมูลที่รับจากชั้นสื่อสารนำส่งข้อมูลจะถูกแบ่งออกเป็นบล็อกขนาดเล็ก เรียกว่า แพ็กเกต (Packet) เพื่อความสะดวกในการนำส่ง จากนั้นหมายเลขที่อยู่ของผู้รับจะถูกนำมาใช้ในการเลือกเส้นทางส่งข้อมูล (Routing) ที่เหมาะสมแล้วจึงค่อยนำส่งต่อไป
ชั้นสื่อสารเชื่อมต่อข้อมูล (Data Link Layer) ควบคุมการส่งข้อมูลไปยังชั้นสื่อสารกายภาพ ซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมอุปกรณ์สื่อสารโดยตรง หน้าที่หลักของโปรแกรมในชั้นสื่อสารนี้คือการเตรียม แพ็กเกตข้อมูลจากชั้นสื่อสารควบคุมเครือข่ายให้มีความพร้อมแก่การนำส่งโดยการจัดรูปแบบใหม่ เรียกว่า เฟรม (Frame)
นำส่งข้อมูล (Transport Layer)
ควบคุมเครือข่าย (Network Layer)
เชื่อมต่อข้อมูล (Data Link Layer)

## Slide 34: OSI (Open Systems Interconnection Model)
ชั้นสื่อสารกายภาพ (Physical Layer) ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์สื่อสารโดยตรงจึงไม่มีความจำเป็นจะต้องเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับการควบคุมใด ๆ เข้าไปกับข้อมูลจริงที่ต้องการส่งให้ผู้รับ หน้าที่หลักจึงอยู่ที่การแปลข้อมูลที่เป็นบิต 0 หรือ 1 เป็นสัญญาณที่เหมาะสมกับชนิดของสายสื่อสารที่ใช้แล้วจัดการส่งสัญญาณนั้นออกไป ทางฝั่งผู้รับก็จะทำงานกลับกันคือ แปลสัญญาณที่ได้รับให้เป็นบิต 0 หรือ 1 แล้วรวบรวมส่งให้โปรแกรมชั้นสื่อสารเชื่อมต่อข้อมูลนำไปประมวลผลต่อไป
กายภาพ
(Physical Layer)
ข้อมูลสำหรับควบคุม
การสื่อสาร

## Slide 35: ทิศทางการถ่ายทอดสัญญาณ
การถ่ายทอดสัญญาณแบบทิศทางเดียว
การควบคุมทิศทางการส่งข้อมูลแบบทิศทางเดียว (Simplex Transmission) ยอมให้มีการส่งข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับเท่านั้น ทางฝั่งผู้รับไม่สามารถส่งข้อมูลย้อนกลับมายังผู้ส่งได้ เช่น ระบบวิทยุหรือโทรทัศน์
การถ่ายทอดสัญญาณแบบกึ่งสองทิศทาง
การถ่ายทอดสัญญาณแบบกึ่งสองทิศทาง (Half-duplex Transmission) ยินยอมให้ผู้ส่งสามารถส่งข้อมูลไปยังผู้รับได้และผู้รับก็สามารถส่งข้อมูลกลับมายังผู้ส่งข้อมูลได้เช่นกัน แต่มีเงื่อนไขว่าทั้งผู้ส่งและผู้รับจะส่งข้อมูลพร้อมกันไม่ได้ ตัวอย่างได้แก่ การใช้วิทยุสื่อสารของตำรวจ
การถ่ายทอดสัญญาณแบบสองทิศทางสมบูรณ์
การถ่ายทอดสัญญาณแบบสองทิศทางสมบูรณ์ (Full-Duplex Transmission) ยินยอมให้ทั้งฝ่ายผู้ส่งและผู้รับข้อมูลสามารถส่งข้อมูลไปยังอีกฝ่ายหนึ่งได้ตลอดเวลาตัวอย่างเช่น ระบบโทรศัพท์ บางครั้งเราเรียกการสื่อสารแบบสองทิศทางว่า Four-Wire-Line

## Slide 36: สื่อกลางนำข้อมูล (Medium)
สื่อที่ใช้ในการนำข้อมูลประเภทมีสาย (Wire Transmission)
สายคู่บิดเกลียว (Twisted pair)
เป็นสายที่มีราคาถูกที่สุด ประกอบด้วยสายทองแดงที่มีฉนวนหุ้ม 2 เส้น นำมาพันกันเป็นเกลียว สามารถใช้ส่งข้อมูลได้หลายเมกะบิตต่อวินาทีในระยะทางได้ไกลหลายกิโลเมตรแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ
  สายคู่บิดเกลียวชนิดไม่หุ้มฉนวน (Unshielded Twisted Pair: UTP) เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วยฉนวนชั้นนอกที่บางอีกชั้น ถูกรบกวนจากภายนอกได้ง่าย แต่มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง ราคาไม่แพง หาง่ายแต่ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ไม่ดี
  สายคู่บิดเกลียวชนิดหุ้มฉนวน (Shielded Twisted Pair : STP) เป็นสายคู่บิดเกลียวที่หุ้มด้วยฉนวนชั้นนอกที่หนาอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าภายนอก จึงทำให้สายเคเบิลชนิดนี้สามารถใช้ในการเชื่อมต่อในระยะไกลได้มากขึ้น มีความเร็วที่สูงกว่า แต่ราคาแพง

## Slide 37: สื่อกลางนำข้อมูล (Medium)

## Slide 38: สื่อกลางนำข้อมูล (Medium)
สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable/Coax)
เป็นสายสัญญาณที่มีลักษณะเช่นเดียวกับสายทีวี ประกอบด้วยลวดทองแดงอยู่ตรงกลาง หุ้มด้วยฉนวนพลาสติก 1 ชั้น แล้วจึงหุ้มด้วยทองแดงที่ถักเป็นแผ่น แล้วหุ้มภายนอกอีกชั้นหนึ่งด้วยฉนวน ป้องกันการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและสัญญาณรบกวนอื่น ๆ ได้ดี

## Slide 39: สื่อกลางนำข้อมูล (Medium)
สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable)
สายสัญญาณชนิดใหม่ที่พึ่งจะได้รับความนิยมในการนำมาใช้งานคือ สายใยแก้วนำแสง
ซึ่งใช้สัญญาณแสงเป็นตัวส่งข้อมูล แกนของสายใยแก้ว นำแสงประกอบด้วยท่อ (ตัน) ขนาดเล็กมากทำด้วยแก้วบริสุทธิ์หรือวัสดุใยแก้ว ท่อแต่ละท่อเรียกว่า ท่อใยแก้วนำแสง (Optical Fiber)

## Slide 40: สื่อกลางนำข้อมูล (Medium)
สื่อที่ใช้ในการนำข้อมูลประเภทไร้สาย (Wireless Transmission)
คลื่นไมโครเวฟ (Microwave System)
เป็นระบบที่ใช้วิธีส่งสัญญาณที่มีความถี่สูงกว่าคลื่นวิทยุเป็นทอด ๆ จากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่ง สัญญาณไมโครเวฟจะเดินทางเป็นเส้นตรง ดังนั้นสถานีควรอยู่ในที่สูง ๆ หรือมีเสาสัญญาณสูง ๆ เพื่อจะครอบคลุมพื้นที่ ที่รับสัญญาณได้ไกล ๆ ความเร็วในการส่งข้อมูล

## Slide 41: สื่อกลางนำข้อมูล (Medium)
สัญญาณดาวเทียม (Satellite System)
ใช้หลักการคล้ายกับระบบไมโครเวฟ ในส่วนของการยิงสัญญาณจากแต่ละสถานีต่อกันไปยังจุดหมายที่ต้องการ โดยอาศัยดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก

## Slide 42: สื่อกลางนำข้อมูล (Medium)
สัญญาณวิทยุ (Radio Wave)
จะใช้คลื่นวิทยุในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย สำหรับการขออนุญาตใช้คลื่นความถี่ในแต่ละประเทศจะมีความเข้มงวดแตกต่างกัน ซึ่งเป็นปัญหาอย่างหนึ่งในการขออนุญาตใช้งาน

## Slide 43: สื่อกลางนำข้อมูล (Medium)
ระบบอินฟราเรด (Infrared)
ใช้เทคโนโลยีเช่นเดียวกับ Remote control ของเครื่องรับโทรทัศน์ จะมีข้อจำกัดที่ต้องใช้งานเป็นเส้นตรง ระหว่างเครื่องรับ และเครื่องส่ง รวมทั้งต้องไม่อาจมีสิ่งกีดขวางด้วย ทำให้มีระยะการรับส่งข้อมูลได้ไม่ไกลนัก นิยมนำมาใช้เป็นระบบเครือข่ายระยะใกล้ ๆ สำหรับพื้นที่ที่การเดินสายทำได้ไม่สะดวก รวมทั้งมีการนำไปใช้ในการส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์

## Slide 44: สื่อกลางนำข้อมูล (Medium)
สัญญาณบูลทูธ (Bluetooth)
เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายที่มีแนวโน้มเป็นที่นิยมอย่างสูงในปัจจุบันโดยเฉพาะในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา เช่น PDA และโทรศัพท์เคลื่อนที่
เทคโนโลยีวิทยุคลื่นสั้นสำหรับการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้คลื่นวิทยุคลื่นสั้นความถี่ 2.4 GHz เป็นสื่อในการรับส่งข้อมูล โดยมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ 1 Mbps และมีระบบการเข้ารหัสข้อมูลก่อนใช้เพื่อป้องกันการดักฟังสัญญาณ

## Slide 45: เปรียบเทียบคุณสมบัติของสื่อกลางนำข้อมูล
สื่อนำข้อมูล | ราคา | ความเร็ว | ระยะทาง | สัญญาณรบกวน | ความปลอดภัย
UTP | ถูก | 1-1000 Mbps | ใกล้ | สูง | ต่ำ
STP | ปานกลาง | 1-1500 Mbps | ใกล้ | ปานกลาง | ต่ำ
Coaxial | ปานกลาง | 1 -1000Mbps | ปานกลาง | ปานกลาง | ต่ำ
Optical Fiber | แพง | 10 -2000Mbps | ไกล | ต่ำ | สูง
Radio Wave | ปานกลาง | 1-10 Mbps | ใกล้-ไกล | สูง | ต่ำ
Microwave | แพง | 1-10,000Mbps | ไกล | สูง | ปานกลาง
Satellite | แพง | 1-10,000Mbps | ไกล | สูง | ปานกลาง

## Slide 46: อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล
อุปกรณ์สำคัญต่อการสื่อสารข้อมูล ได้แก่
อุปกรณ์รวมสัญญาณ
มัลติเพล็กซ์เซอร์ (Multiplexer) นิยมเรียกกันว่า มัก (MUX) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการรวมข้อมูล (Multiplex) จากเครื่องเทอร์มินัลจำนวนหนึ่งหรือจากสายสื่อสารหลายเส้นเข้าด้วยกัน แล้วส่งผ่านไปยังสายสื่อสารเพียงเส้นเดียว

## Slide 47: อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล
คอนเซนเตรเตอร์ (Concentrator) นิยมเรียกกันสั้น ๆ ว่า คอนเซน เป็นมัลติเพล็กเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น คือ มีหน่วยความจำ (Buffer) ที่ใช้เก็บข้อมูลเพื่อส่งต่อได้ ทำให้สามารถเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่มีความเร็วสูงกับความเร็วต่ำได้ มีการบีบอัดข้อมูล (Compress) เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้มากขึ้น
ฟรอนต์แอนด์โปรเซสเซอร์ (Front-end-Processor) ทำหน้าที่เช่นเดียวกับคอนเซนเตรเตอร์ ปกติจะกำหนดเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมาทำหน้าที่นี้ ซึ่งจะมีปลายด้านหนึ่งทำการเชื่อมโยงเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์หลัก (Host) และปลายอีกด้านหนึ่งจะเชื่อมต่อเข้ากับสายสื่อสารและอุปกรณ์อื่น ๆ ฟรอนต์แอนด์โปรเซสเซอร์จะพบมากในระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์หลัก
ฮับ (Hub) เป็นอุปกรณ์ที่เห็นได้อย่างเด่นชัดในระบบเครือข่ายที่ใช้โทโปโลยีแบบดาว ซึ่งในระบบเครือข่ายแต่ละประเภท ฮับ จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อโหนดต่าง ๆ และทำให้โหนดเหล่านี้สามารถติดต่อสื่อสารกันโดยส่งข้อมูลข่าวสารผ่านฮับได้

## Slide 48: อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย
เกตเวย์ (Gateway)
เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการเชื่อมต่อและแปลงข้อมูลระหว่าง เครือข่าย 2 เครือข่ายหรือมากกว่า ที่มีระบบการทำงานไม่เหมือนกัน อาจแตกต่างกันทั้งในส่วนของโพรโทคอล และสถาปัตยกรรมเครือข่าย
เราเตอร์ (Router)
เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่ในระดับที่สูงกว่าบริดจ์ คือระดับ Network layer ใน OSI Model ใช้ในการเชื่อมต่อเครือข่าย 2 เครือข่าย ซึ่งอาจมีโพรโทคอลต่างกัน และสามารถทำการกรอง (Filter) หรือเลือกเฉพาะข้อมูลที่ระบุไว้ว่าให้ผ่านไปได้

## Slide 49: อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย
บริดจ์ (Bridge)
ใช้ในการเชื่อมต่อวงแลน 2 วงที่มีโพรโทคอลเหมือนหรือต่างกันเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถขยายขอบเขตของเครือข่ายออกไปได้เรื่อย ๆ โดยที่ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบไม่ลดลงมากนัก
สวิตซ์ (Switch)
นิยมเรียกว่า อีเธอร์เนตสวิตซ์ (Ethernet Switch) เป็นบริดจ์แบบหลายช่องทาง (Multiport Bridge) ที่นิยมใช้ในระบบเครือข่าย LAN แบบ Ethernet เพื่อใช้เชื่อมต่อเครือข่ายหลาย ๆ เครือข่ายเข้าด้วยกัน

## Slide 50: อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบเครือข่าย
รีพีตเตอร์ (Repeater) เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานอยู่ในระดับ Physical layer ใน OSI Model ทำหน้าที่เชื่อมต่อสำหรับขยายสัญญาณให้กับเครือข่าย เพื่อเพิ่มระยะทางในการรับส่งข้อมูลให้กับเครือข่ายให้ไกลออกไปได้กว่าปกติ
โมเด็ม (Modulator-Demodulator : Modem) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในการแปลงสัญญาณแอนะล็อค (Analog Signal) ให้เป็นสัญญาณดิจิทัล (Digital Signal) และแปลงสัญญาณดิจิทัลให้เป็นสัญญาณแอนะล็อค

## Slide 51: การประยุกต์ใช้การสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail : Electronic mail)
ไปรษณีย์เสียง (Voice mail)
โทรสาร (Fax)
Video conferencing
Global Positioning Systems (GPSs)
Electronic Data Interchange (EDI)

## Slide 52: สรุป
การสื่อสารข้อมูลเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทาง โดยอาศัยสื่อกลางในการนำส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางประกอบด้วย ผู้ส่งข้อมูล ผู้รับข้อมูล โพรโทคอล ซอฟต์แวร์ ข่าวสาร และสื่อกลาง
สื่อกลางจะอยู่ในรูปของ สายนำสัญญาณประเภทต่าง ๆ เช่น สายคู่บิดเกลียว สายโคแอกเชียล สายใยแก้วนำแสง
สื่อกลางประเภทไร้สาย ได้แก่ คลื่นไมโครเวฟ การส่งสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น
ส่วนอุปกรณ์เครือข่าย เช่น ฮับ สวิตช์ เราเตอร์ เกตเวย์ ซึ่งทำหน้าที่รับส่งข้อมูลภายใน

## Slide 53: สรุป
ระบบเครือข่าย ๆ แบ่งได้หลายประเภท เช่น ระบบเครือข่ายระยะใกล้ ระบบเครือข่ายระยะไกล
ซึ่งใช้สถาปัตยกรรมเครือข่ายในการเชื่อมต่อแตกต่างกันออกไป เช่น การเชื่อมต่อแบบดาว แบบวงแหวน แบบบัส เป็นต้น
ปัจจุบันรูปแบบของการเชื่อมต่อสายส่งข้อมูลมีมากมายหลายชนิด แต่ที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ Ethernet, Token Ring, FDDI ซึ่งเป็นวิธีการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทำให้มีการรับส่งข้อมูลรวดเร็วขึ้น
การมีระบบเครือข่ายทำให้เกิดปะโยชน์หลายอย่าง เช่น สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีการนำทรัพยากรทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาใช้ร่วมกัน เนื่องจากอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์แต่ละชนิดราคาค่อนข้างสูง เพื่อให้ใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ การติดต่อระหว่างผู้ใช้แต่ละคนมีความสะดวกสบายขึ้น