## Slide 1: 4132404 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บทที่ 1 พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผู้สอน อ.ปุริม ชฎารัตนฐิติ
E-mail: purim_it@hotmail.com

## Slide 2: เนื้อหา
เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
ทำไมต้องสร้างเครือข่าย
องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่าย
การจำแนกประเภทเครือข่าย
ประเภทเครือข่ายแบ่งตามขนาดทางภูมิศาสตร์
ประเภทของเครือข่ายแบ่งตามหน้าที่ของคอมพิวเตอร์
ประเภทของเครือข่ายแบ่งตามระดับความปลอดภัยของข้อมูล
รูปแบบของเครือข่ายที่ใช้กันมากในปัจจุบัน

## Slide 3: เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร ?
เครือข่ายคอมพิวเตอร์คือ ระบบที่มีคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันอย่างน้อย 2 เครื่องขึ้นไป ซึ่งสามารถใช้ทรัพยากร ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้
ภาพเมนเฟรมและดัมพ์เทอร์มินอล ภาพเครือข่ายแบบง่ายๆ

## Slide 4: ทำไมต้องสร้างเครือข่าย
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถแชร์ทรัพยากร
ประหยัด
สามารถแชร์เอกสาร
สามารถใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)
สามารถใช้สนทนาผ่านเครือข่าย
ประชุมระยะไกล
แชร์ไฟล์

## Slide 5: การแชร์ฮาร์ตแวร์และซอฟต์แวร์
การแชร์เครื่องพิมพ์บนเครือข่าย

## Slide 6: องค์ประกอบพื้นฐานของเครือข่าย
องค์ประกอบพื้นฐานที่ต้องมี
  คอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่อง
  เน็ตเวิร์คการ์ด(NIC)
  สื่อกลางและอุปกรณ์รับส่งข้อมูล
  โปรโตคอล
  ระบบปฏิบัติการเครือข่าย(NOS)
องค์ประกอบพื้นฐานระบบเครือข่าย

## Slide 7: คอมพิวเตอร์
ไม่จำเป็นต้องประสิทธิภาพสูง
ไม่จำเป็นต้องแพลตฟอร์มเดียวกัน
มีประสิทธิภาพพอใช้งาน

## Slide 8: เน็ตเวิร์คการ์ด
เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย โดยปกติเรียกว่า NIC แต่ในบ้านเราส่วนใหญ่จะเรียกว่า การ์ด LAN
เน็ตเวิร์คการ์ด

## Slide 9: สายสัญญาณ
สายคู่บิดเกลียว
สายโคแอ็กเชียล
สายใยแก้วนำแสง

## Slide 10: อุปกรณ์เครือข่าย
ฮับ (Hub) ใช้เชื่อมต่อกลุ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่จะแชร์แบนด์วิธกัน ยิ่งเครื่องเยอะยิ่งแบนด์วิธลด
สวิตซ์ (Switch) ทำหน้าที่ในเลเยอร์ที่ 2(Data Link layer) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อสามารถส่งข้อมูลในเวลาเดียวกัน (แบนด์วิธไม่ถูกลดตามจำนวนเครื่องเหมือน ฮับ)

## Slide 11: อุปกรณ์เครือข่าย(ต่อ)
เราท์เตอร์ ทำหน้าที่ในเลเยอร์ที่ 3(Network Layer) จะฉลาดกว่า ฮับและสวิตซ์เพราะจะสามารอ่านข้อมูลที่อยู่ปลายทาง (Address) จากส่วนหัว (Header เป็นเหมือนการจ่าหน้าซอง) ของแพ็กเก็ตข้อมูล เพื่อหาเส้นทางที่ดีที่สุดหรือเส้นทางที่ไม่ขัดข้องที่จะส่ง โดยในตัวเราท์เตอร์เองจะมี เราติ้งเทเบิ้ล คอยเป็นข้อมูลในการจัดเส้นทางให้แพ็กเก็ต

## Slide 12: โปรโตคอล
มาตรฐานในการสื่อสารข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เปรียบเหมือนภาษาที่ใช้ติดต่อสื่อสารกัน โปรโตคอลที่นิยมที่สุดในปัจจุบันคือ TCP/IP ใช้งานบนเครือข่ายต่างๆ ในปัจจุบันอีกตัวก็เช่นIPX/SPX ที่เอาไว้ใช้งานบนระบบเน็ตแวร์

## Slide 13: ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
ทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายและการเข้าใช้ทรัพยากรที่มีอยู่บนเครือข่าย

## Slide 14: การจำแนกประเภทเครือข่าย
ใช้ขนาดทางกายภาพของเครือข่าย
  ขนาดท้องถิ่น LAN
  ขนาดเมือง MAN
  บริเวณกว้าง WAN
ใช้หน้าที่การทำงานเป็นเกณฑ์
  แบบเท่าเทียม Peer to Peer Network
  แบบผู้ให้และผู้รับบริการ Client Server Network
ใช้ระดับความปลอดภัยของข้อมูลเป็นเกณฑ์
  ส่วนบุคคล Intranet
  สาธารณะ Internet
  ร่วม Extranet

## Slide 15: แบ่งตามขนาดทางกายภาพของเครือข่าย
เครือข่ายท้องถิ่น LAN
เป็นรากฐานของระบบเครือข่ายทั่วไป มีหลายประเภท เช่น Ethernet , Token Ring , ATM เป็นต้น

## Slide 16: แบ่งตามขนาดทางกายภาพของเครือข่าย(ต่อ)
เครือข่ายบริเวณกว้าง MAN
เป็นเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อเครือข่าย LAN เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าเครือข่าย LAN โดยครอบคลุมระดับเมืองหรือจังหวัด ซึ่งจำเป็นต้องมีแบคโบน (Backbone) ที่ทำหน้าที่เป็นสายหลักในการเชื่อมต่อเครือข่ายดังกล่าว ตัวอย่างเครือข่ายระดับเมือง

## Slide 17: แบ่งตามขนาดทางกายภาพของเครือข่าย(ต่อ)
เครือข่ายบริเวณกว้าง WAN
ตรงข้ามกับ LAN ในเรื่องของบริเวณ WAN ครอบคลุมบริเวณกว้างในระดับประเทศหรือครอบคลุมทั่วโลกมีหลากหลายประเภท เช่น ADSL ดาวเทียม สายคู่เช่า เป็นต้น

## Slide 18: แบ่งตามหน้าที่ของคอมพิวเตอร์
แบบเท่าเทียม (Peer to Peer Network)
ไม่มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ และไม่มีการแบ่งความสำคัญของเครื่องในเครือข่าย ทุกเครื่องมีสิทธิเท่าเทียมกัน ใช้เมื่อเครื่องไม่มากเพราะจะง่ายและประหยัดกว่า

## Slide 19: แบ่งตามหน้าที่ของคอมพิวเตอร์(ต่อ)
แบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ (Client Server Network)
เมื่อระบบมีขนาดใหญ่มีผู้ใช้มาก การดูแลจัดการระบบซับซ้อนขึ้นก็อาศัยเซิร์ฟเวอร์มาจัดการเรื่องต่างๆและให้บริการ มีความปลอดภัยมากขึ้น

## Slide 20: ประเภทของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ
ไฟล์และพรินต์เซิร์ฟเวอร์
แอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์
อินเตอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์
ไดเร็คทอรี่เซิร์ฟเวอร์

## Slide 21: แบ่งตามระดับความปลอดภัยของข้อมูล
อินเทอร์เน็ต (Internet)
เครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก ขยายตัวขึ้นทุกปี สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้อย่างอิสระ ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตถูกกำหนดให้เป็นเครือข่ายสาธารณะ ไม่มีใครหรือองค์กรใดเป็นเจ้าของ โดยการเข้าใช้ก็ผ่านทางผู้ให้บริการ (ISP) แต่เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะทำให้ข้อมูลที่ส่งผ่านเครือข่ายทุกคนสามารถดูได้ ผู้ใช้จึงจำเป็นต้องเข้ารหัสข้อมูลเอง

## Slide 22: แบ่งตามระดับความปลอดภัยของข้อมูล(ต่อ)
อินทราเน็ต (Intranet)
เป็นเครือข่ายส่วนบุคคลที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ปัจจัยที่เป็นอินทราเน็ตไม่ใช่ที่ฮาร์ตแวร์ แต่เป็นที่ซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดการเพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลในเครือข่ายให้อยู่แค่ในองค์กรเท่านั้น ดังนั้นการรักษาความปลอดภัยเป็นสิ่งที่แยกอินทราเน็ตออกจากอินเทอร์เน็ตโดยการปกป้องด้วย firewall

## Slide 23: แบ่งตามระดับความปลอดภัยของข้อมูล(ต่อ)
เอ็กส์ตราเน็ต (Extranet)
เป็นเครือข่ายกึ่งอินเทอร์เน็ตกึ่งอินทราเน็ต ใช้เชื่อมต่อระหว่างอินทราเน็ต 2 องค์กรดังนั้นบางส่วนจึงเป็นของที่องค์กรเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยไม่จำกัดที่เทคโนโลยี แต่จะยากตรงเรื่องความปลอดภัยที่ทั้ง 2 องค์กรต้องตกลงกันเอง

## Slide 24
การเชื่อมต่อระหว่าง อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กส์ตราเน็ต

## Slide 25: รูปแบบของเครือข่ายที่ใช้กันมากในปัจจุบัน
ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากขนาดเล็กๆ จากนั้นก็จะขยายไปตามขนาดขององค์กรที่เติบโตขึ้นโดยหลักๆ ก็จะใช้เซิร์ฟเวอร์ 1เครื่อง โมเด็มหรือเราท์เตอร์ 1 ตัว ฮับหรือสวิทซ์ขึ้นกับจำนวนเครื่องที่ต้องการต่อพ่วงโดยแต่ละตัวจะรับได้ประมาณ 10-20 เครื่องขึ้นอยู่กับช่องพอร์ต เมื่อมีการขยายตัวก็เพียงแต่เพิ่มฮับหรือสวิทซ์เข้าไป
เครือข่ายขนาดเล็ก
เครือข่ายขนาดกลาง

## Slide 26: สรุปท้ายบท
จุดประสงค์หลักของเครือข่ายคือ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด และรวดเร็ว เครือข่ายไม่ว่าจะใหญ่เล็กเท่าใดก็ต้องประกอบไปด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 2 เครื่อง การ์ด LAN สื่อสัญญาณและอุปกรณ์สื่อสาร โปรโตคอล และระบบปฏิบัติการเครือข่าย
ในการจำแนกก็มีหลายวิธี เช่น ขนาดทางกายภาพ การแชร์ทรัพยากร ความปลอดภัยของข้อมูล เป็นต้น