## Slide 1: 4132404 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บทที่ 4 เทคโนโลยี LAN
ผู้สอน อ.ปุริม ชฎารัตนฐิติ
E-mail: purim_it@hotmail.com

## Slide 2: เนื้อหา
โทโปโลยี
อีเธอร์เน็ต
Token Ring
FDDI
Wireless LAN
โทโปโลยีของ WLAN
เทคโนโลยี WLAN
มาตรฐาน IEEE 802.11
แบบอ้างอิง WLAN

## Slide 3: เทคโนโลยีเครือข่ายท้องถิ่น
LAN (Local Area Network) คือ เครือข่ายข้อมูลความเร็วสูงและทนทานต่อการเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการรับส่ง ข้อมูล เครือข่าย LAN นั้น จะครอบคลุมพื้นที่ขนาดเล็ก โดยปกติจะเป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่อยู่ไม่ห่างกันมากนัก เครือข่าย LAN ได้ให้ประโยชน์แก่ผู้ใช้หลายอย่าง เช่น การแชร์กันใช้อุปกรณ์และแอพพลิเคชัน การแลก เปลี่ยนไฟล์ระหว่างผู้ใช้ การสื่อสารโดยอีเมล์ และแอพพลิเคชันอื่นๆ

## Slide 4: เทคโนโลยีเครือข่ายท้องถิ่น(ต่อ)
เทคโนโลยี LAN มีหลายประเภท เช่น Ethernet, Token Ring, FDDI และ Wireless LAN เป็นต้น แต่ที่นิยมกันมากที่สุด ในปัจจุบันคือ อีเธอร์เน็ต (Ethernet) ซึ่ง อีเธอร์เน็ตเองยังจำแนนออกได้หลายประเภทย่อย ขึ้นอยู่กับความเร็ว โทโปโลยี และ สายสัญญาณที่ใช้ โทคโนโลยี LAN แต่ละประเภทมีทั้งข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน การเลือกใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ควรให้เหมาะกับ ลักษณะการใช้งานเครือข่ายขององค์กร

## Slide 5: โทโปโลยี
โทโปโลยีของเครือข่าย (Network Topology) จะอธิบายถึงแผนผังการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ลักษณะทางกายภาพ (Physical Topology) หรือทางตรรกะ (Logical Topology) ซึ่งจะแสดงถึงตำแหน่งของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ และ เส้นทางการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เหล่านี้ โทโปโลยีเครือข่ายอาจจะมีผลต่อสมรรถนะของเครือข่ายได้ การเลือกโทโปโลยีอาจมีผลต่อ
  ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในเครือข่าย
  สมรรถนะของอุปกรณ์เหล่านั้น
  ความสามารถในการขยายของเครือข่าย
  วิธีการดู แลและจัดการเครือข่าย

## Slide 6: โทโปโลยี
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ โทโปโลยีที่ใช้ต้องสัมพันธ์กับสายสัญญาณ เน็ตเวิร์คการ์ด ระบบปฏิบัติการเครือข่าย และ อุปกรณ์ เครือข่ายอื่นๆ ที่จะเชื่อมกันเป็นเครือข่าย การเลือกโทโปโลยีของเครือข่ายต้องมีการวางแผนที่ดี เพราะโทโปโลยีจะมีผลต่อชนิดของสายสัญญาณที่ใช้ รวมถึงลักษณะการเดินสายสัญญาณด้วย โทโปโลยียังเป็นตัวกำหนดลักษณะการสื่อสารกัน ระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วย ต่างโทโปโลยีกันต้องใช้วิธีการสื่อสารข้อมูลที่ต่างกัน และวิธีการนี้จะมีผลอย่างมากต่อประสิทธิภาพ ของเครือข่าย รูปแบบของโทโปโลยีของเครือข่ายหลักๆ มีดังต่อไปนี้

## Slide 7: โทโปโลยีแบบบัส (Bus Topology)
โทโปโลยีแบบบัส บางทีก็เรียกว่า Linear bus เพราะมีการเชื่อมต่อแบบเส้นตรงซึ่งเป็นลักษณะการเชื่อมต่อที่ง่ายที่สุด และเป็นโทโปโลยีที่นิยมกันมากที่สุดในสมัยแรกๆ

## Slide 8: โทโปโลยีแบบบัส (Bus Topology)
ลักษณะการส่งข้อมูล การส่งข้อมูลบนเครือข่ายที่มีโทโปโลยีแบบบัสนั้นข้อมูลจะถูกส่งไปบนสาย สัญญาณในรูปแบบของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสัญญาณนี้จะเดินทางไปถึงคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เชื่อมต่อเข้ากับสื่อ กลางบัส แต่เฉพาะคอมพิวเตอร์เครื่องที่มีอยู่ตรงกับที่อยู่ของผู้รับที่อยู่ในข้อมูล เท่านั้น จึงจะนำข้อมูลนั้นไปทำการโพรเซสส์ต่อไป ส่วนเครื่องอื่นๆ ก็จะไม่สนใจข้อมูลนั้น เนื่องจากสายสัญญาณเป็นสื่อกลางที่ใช้ร่วมกัน ดังนั้นคอมพิวเตอร์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นที่จะส่งข้อมูลได้ในเวลาใดเวลา หนึ่ง

## Slide 9: โทโปโลยีแบบบัส (Bus Topology)
จำนวนคอมพิวเตอร์ที่พ่วงต่อเข้ากับสื่อกลางจะมีผลต่อประสิทธิภาพของเครือข่าย เพราะยิ่งจำนวนคอมพิวเตอร์มีมากเท่าไร ยิ่งทำให้คอมพิวเตอร์ต้องรอนานเพื่อที่จะส่งข้อมูล ซึ่งอาจมีผลทำให้เครือข่ายช้ามากขึ้นยังไม่มีวิธีการที่เป็นมาตรฐานในการวัดว่าจำนวนคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายมีผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพของเครือข่ายอย่างไร ปัจจัยที่ทำให้ประสิทธิภาพของเครือข่ายลดลงนั้นไม่ใช่เฉพาะจำนวนคอมพิวเตอร์ อย่างเดียว สิ่งต่อไปนี้เป็นปัจจัยอื่นที่อาจมีผลต่อประสิทธิภาพของเครือข่ายได้
  ประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย
  จำนวนของโปรแกรมที่กำลังรันบนเครื่องคอมพิวเตอร์
  ชนิดของแอพพลิเคชันที่ใช้เครือข่าย เช่น แอพพลิเคชันแบบไคลเอนท์เซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมถ่ายโดนไฟล์ผ่านเครือข่าย เป็นต้น
  ระยะห่างระหว่างคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย

## Slide 10: การสะท้อนกลับของสัญญาณและเทอร์มิเนเตอร์
เนื่อง จากข้อมูลที่ส่งไปในเครือข่ายอยู่ในรูปของสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณนี้จะต้องเดินทางจากปลายข้างหนึ่งไปยังปลายอีกข้างหนึ่งของสายสัญญาณ ถ้าไม่มีการจำกัดสัญญาณนี้มันก็จะสะท้อนกลับมาบนสายสัญญาณ ซึ่งอาจทำให้เครื่องอื่นๆ ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีการหยุดการสะท้อนกลับไปกลับมาของสายสัญญาณนี้หลังจากที่ ข้อมูลได้ส่งถึงที่หมายเรียบร้อย

## Slide 11: การสะท้อนกลับของสัญญาณและเทอร์มิเนเตอร์
ตัวเทอร์มิเนเตอร์ (Terminater) จะ ทำหน้าที่ดูดกลืนสัญญาณเพื่อไม่ให้สะท้อนกลับ และจะถูกติดไว้ที่ปลายสัญญาณ การดูดกลืนสัญญาณนี้จะทำให้สัญญาณว่าง และพร้อมสำหรับการส่งข้อมูลอีกที่ปลายทั้งสองข้างของสายสัญญาณจะต้องเสียบ เข้ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น เน็ตเวิร์คการ์ด หรือตัวเชื่อมต่อ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณให้มีระยะยาวขึ้น ปลายที่ไม่ได้เสียบเข้ากับอุปกรณ์จะต้องติดตัวเทอร์มิเนเตอร์เพื่อป้องกัน การสะท้อนกลับของสัญญาณ

## Slide 12: การรบกวนการสื่อสารข้อมูลของเครือข่าย
เมื่อเกิดสายสัญญาณขาด ณ จุดใดจุดหนึ่ง หรือมีการถอดปลายสายออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจะทำให้สายสัญญาณ ณ จุดนั้นไม่มีตัวเทอร์มิเนเตอร์ อันเป็นเหตุให้สัญญาณสะท้อนกลับ ซึ่งจะไปรบกวนสัญญาณเดิม และทำให้ข้อมูลนั้นเสียไป สัญญาณนี้ก็จะสะท้อนกลับไปกลับมาซึ่งทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูลใหม่ได้ นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เครือข่ายประเภทนี้ล่ม

## Slide 13: ความสามารถในการขยายเครือข่าย
เมื่อ ต้องการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ใหม่เข้ากับเครือข่าย จำเป็นต้องใช้สายสัญญาณที่ยาวขึ้น สายสัญญาณที่ใช้ในโทโปโลยีแบบบัสนี้สามารถต่อให้ยาวขึ้นโดย 2 วิธี
  ใช้หัวเชื่อมต่อซึ่งเรียกว่า barrel connector
  ใช้อุปกรณ์ทวนสัญญาณ หรือ repeater

## Slide 14: ความสามารถในการขยายเครือข่าย
ใช้หัวเชื่อมต่อซึ่งเรียกว่า “barrel connector “ เชื่อม ต่อสายสัญญาณสองเส้นซึ่งจะทำให้สายสัญญาณยาวขึ้น อย่างไรก็ตามการใช้หัวเชื่อมต่อนี้จะลดกำลังของสัญญาณ ฉะนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้หัวเชื่อมต่อให้มากที่สุด การใช้สายสัญญาณที่ยาวเส้นเดียวจะดีกว่าการใช้สายสัญญาณหลายๆ เส้นเชื่อมต่อกันให้ยาวขึ้น การใช้หัวเชื่อมต่อหลายที่อาจจะทำให้สัญญาณลดทอนลงไป ซึ่งอาจมีผลทำให้ได้รับข้อมูลไม่ถูกต้อง

## Slide 15: ความสามารถในการขยายเครือข่าย
ใช้อุปกรณ์ทวนสัญญาณ หรือ repeater อุปกรณ์ตัวนี้จะใช้ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณให้ยาวขึ้น และในขณะเดียวกันก็เพิ่มกำลังให้กับสัญญาณด้วย

## Slide 16: สำหรับโทโปโลยีแบบดาว (Star Topology)
สำหรับโทโปโลยีแบบดาว (Star Topology) นี้ คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะเชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณเข้ากับอุปกรณ์รวมศูนย์ที่ เรียกว่า “ ฮับ” โดยการเชื่อมต่อแบบดวงดาวคือ เมื่อคอมพิวเตอร์เครื่องใดจะส่งข้อมูลก็จะส่งไปที่ฮับก่อน แล้วฮับจะทำหน้าที่กระจายข้อมูลไปยังทุกเครื่องที่เชื่อมเข้ากับฮับ การต่อแบบนี้เริ่มใช้ในสมัยแรกๆ โดยการเชื่อมต่อเทอร์มินอลกับเครี่องเมนเฟรม

## Slide 17: สำหรับโทโปโลยีแบบดาว (Star Topology)

## Slide 18: สำหรับโทโปโลยีแบบดาว (Star Topology)
การ เชื่อมต่อแบบนี้มีข้อดี คือ การรวมศูนย์เพื่อการบริหารทรัพยากร อย่างไรก็ตามการเชื่อมต่อแบบนี้จะสิ้นเปลืองสายสัญญาณมาก เนื่องจากทุกเครื่องต้องใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อเข้ากับฮับ และอีกอย่างหนึ่งถ้าหากอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับส่งข้อมูลหยุดทำงาน ระบบเครือข่ายก็จะล่มทันที แต่อย่างน้อยก็รู้สาเหตุ ข้อดีอีกอย่างของโทโปโลยีแบบนี้ คือ ถ้าสายสัญญาณขาด เฉพาะเครื่องที่ใช้สายสัญญาณนั้นเท่านั้นที่ไม่สามารถใช้เครือข่ายได้ ส่วนเครื่องอื่นๆ ยังใช้เครือข่ายได้เช่นเดิม เนื่องจากฮับจะทำหน้าที่เป็นตัวสิ้นสุดสัญญาณโดยอัตโนมัติเมื่อสายขาด การเชื่อมต่อแบบนี้จะเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากอีเธอร์เน็ตซึ่งกลายเป็นที่นิยมมากในปัจจุบันก็ใช้การเชื่อมต่อ หรือโทโปโลยีแบบดวงดาว

## Slide 19: โทโปโลยีแบบวงแหวน
โทโปโลยีแบบวงแหวนนี้จะใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เป็นห่วงหรือวงแหวน การเชื่อมต่อแบบนี้สัญญาณจะเดินทางเป็นวงกลมในทิศทางเดียว และจะวิ่งผ่านคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ซึ่งจะทำหน้าที่ทวนสัญญาณไปในตัวแล้วส่งผ่านไปเครื่องถัดไป ซึ่งถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเครื่องใดหยุดทำงานก็จะทำให้ระบบเครือข่าย ล่มเช่นกัน

## Slide 20: การส่งต่อโทเคน (Token Passing)
วิธีที่จะส่งข้อมูลในโทโปโลยีแบบวงแหวนเรียกว่าการส่งต่อโทเคน โทเคนเป็นข้อมูลพิเศษที่ส่งผ่านในเครือข่ายแบบวงแหวน แต่ละเครือข่ายจะมีเพียงโทเคนเดียวเท่านั้น โทเคนนี้จะส่งต่อกันไปเรื่อยๆ สำหรับเครื่องที่ต้องการส่งข้อมูลเมื่อได้รับโทเคนแล้วก็จะมีสิทธิ์ที่จะส่ง ข้อมูล การส่งข้อมูลก็ทำได้โดยใส่ที่อยู่ของเครื่องรับไว้ในข้อมูลแล้วส่งต่อๆ กันไป เมื่อข้อมูลมาถึงเครื่องปลายทาง หรือเครื่องที่มีที่อยู่ตรงกับที่ระบุในเฟรมข้อมูล เครื่องนั้นก็จะนำข้อมูลไปโพรเซสส์ และส่งเฟรมข้อมูลตอบรับกลับไปยังเครื่องส่งเพื่อบอกให้ทราบว่าได้รับข้อมูล เรียบร้อยแล้ว เมื่อเครื่องส่งได้รับการตอบรับแล้ว ก็จะส่งผ่านโทเคนต่อไปยังเครื่องถัดไป เพื่อเครื่องอื่นจะได้มีโอกาสส่งข้อมูลบ้าง

## Slide 21: การส่งต่อโทเคน (Token Passing)

## Slide 22: โทโปโลยีแบบเมซ (Mesh Topology)
โทโปโลยีเมซคือ การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แบบสมบูรณ์ กล่าวคือ คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายจะเชื่อมต่อถึงกันหมดโดยใช้สายสัญญาณทุก การเชื่อต่อ วิธีการนี้จะเป็นการสำรองเส้นทางเดินทางข้อมูลได้เป็นอย่างดี เช่น ถ้าสายสัญญาณเส้นใดเส้นหนึ่งขาด ก็ยังมีเส้นทางอื่นที่สามารถส่งข้อมูลได้ นอกจากนี้ยังเป็นระบบที่มีความเชื่อถือได้สูง แต่ข้อเสียก็คือ เครือข่ายแบบนี้จะใช้สัญญาณมาก ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบก็เพิ่มขึ้น

## Slide 23: โทโปโลยีแบบเมซ (Mesh Topology)
ในการเชื่อมต่อจริงๆ นั้นการเชื่อมต่อแบบเมซนั้นมีการใช้งานน้อยมาก ข้อเสียก็คือการเชื่อมต่อหลายจุด แต่เนื่องจาก ข้อดีของการเชื่อมต่อแบบเมซ คือ การมีเส้นทางสำรองข้อมูล จึงได้มีการประยุกต์ใช้การเชื่อมต่อแบบเมซบางส่วน หรือการเชื่อมต่อแบบเมซที่ไม่สมบูรณ์ กล่าว คือ จะเชื่อมต่อเฉพาะสิ่งที่จำเป็นหรือสำคัญเท่านั้น

## Slide 24: อีเธอร์เน็ต
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า อีเธอร์เน็ต (Ethernet) เป็นเทคโนโลยีเครือข่ายที่เป็นฐานหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมด เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายแบบท้องถิ่นที่นิยมมากที่สุด อีเธอร์เน็ตมีอายุกว่า 30 ปีแล้ว และได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการยากที่จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่มาแทนก็ได้ เทคโนโลยีนี้ได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบของสถาบัน IEEE ( Institute of Electrical and Electronics Engineer) โดยสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคือ การเพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูลหรือแบนด์วิธ (Bandwidth)

## Slide 25: อีเธอร์เน็ต
ในการปรับ ปรุงครั้งแรกนั้นเป็นการปรับจากความเร็วเดิมที่ 10 Mbps เป็น 100 Mbps ซึ่งในการปรับปรุงครั้งนั้นได้มีการพัฒนาชั้นกายภาพใหม่ (Physical Layer) เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลได้ที่ความเร็ว 100 Mbps และในการปรับปรุงชั้นกายภาพนี้ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนชั้นเชื่อมโยง ข้อมูลเช่นกัน มาตรฐานใหม่นี้เรียกว่า “ อีเธอร์เน็ตความเร็วสูง หรือฟาสต์ อีเธอร์เน็ต (Fast Ethernet)” และได้รับความนิยมเหนือ ATM (Asynchronous Transfer Mode)

## Slide 26: อีเธอร์เน็ต

## Slide 27: อีเธอร์เน็ต
ในสมัยแรกคำว่า "อีเธอร์เน็ต กับ CSMA/CD" มักจะหมายถึงระบบเครือข่ายชนิดเดียวกัน เนื่องจากอีเธอร์เน็ตจะใช้โปรโตคอล CSMA/CD ในการเข้าถึงสื่อกลางในการรับส่งข้อมูล แต่ปัจจุบันความหมายของอีเธอร์เน็ตได้เปลี่ยนไปเพราะได้มีการปรับปรุง เทคโนโลยี เช่น อีเธอร์เน็ตความเร็วสูง (Fast Ethernet) ได้พัฒนาโปโตคอลในชั้นกายภาพใหม่ และมีการปรับเปลี่ยนกลไกในการเข้าใช้สื่อกลางเล็กน้อย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การเพิ่มการรับส่งข้อมูลแบบฟูลล์ดูเพล็ก (Full Duplux) ซึ่งการรับส่งข้อมูลแบบนี้จะใช้สายคู่บิดเกลียวในการส่งข้อมูลและอีกหนึ่ง คู่ในการรับข้อมูล เมื่อใช้เทคโนโลยีสวิตชิ่ง (Switching) ทำให้กำจัดปัญหาในการเข้าใช้สื่อกลางได้ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องแชร์สื่อนำสัญญาณร่วมกันอุปกรณ์เครือข่ายสามารถรับ ส่งข้อมูลได้ในอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งประสิทธิภาพของเครือข่ายจะถูกจำกัดโดยสายสัญญาณที่ใช้มากกว่า ดังนั้นคำว่า CSMA/CD ก็จะใช้แทนคำว่าอีเธอร์เน็ตไม่ได้อีกต่อไป

## Slide 28: เครือข่ายแบบโทเคนริง (Token Ring)
เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาโดยบริษัท IBM ในช่วงทศวรรษที่ 1970 ปัจจุบันยังคงเป็นเทคโนโลยีเครือข่าย LAN หลักของบริษัท IBM และเป็นเทคโนโลยีเครือข่ายที่นิยมมากรองจากอีเธอร์เน็ต ในสมัยแรก ๆ หลังจากที่ IBM ได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้แล้ว IEEE ได้นำมาเป็นแม่แบบในการพัฒนามาตรฐาน IEEE 802.5 ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เหมือนกับโทเคนริงของบริษัท IBM อย่างไรก็ตามในปัจจุบันคำว่า “Token Ring” จะหมายถึงทั้งโทเคนริงของบริษัทไอบีเอ็มและมาตรฐาน IEEE 802.5 แต่ในหนังสือเล่มนี้ถ้ากล่าวถึงโทเคนริงผู้เขียนจะหมายถึงเครือข่ายทั้งสองประเภท

## Slide 29: เครือข่ายแบบโทเคนริง (Token Ring)
ถึงแม้ว่ามาตรฐานโทเคนริงของบริษัทไอบีเอ็มและ IEEE 802.5 จะเหมือนกันเกือบทั้งหมด แต่ก็มีบางข้อกำหนดที่แตกต่างกัน เช่น โทเคนริงของไอบีเอ็มจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับโทโปโลยีว่าเป็นแบบดวงดาวซึ่งจะมี อุปกรณ์ศูนย์กลางที่เรียกว่า “MSAU (Multi-Station Access Unit)” ส่วนมาตรฐาน IEEE 802.5 ไม่ได้กำหนดโทโปโลยี แต่เมื่อสร้างจริง ๆ ก็มีโทโปโลยีแบบดวงดาว ข้อแตกต่างอื่น ๆ ก็คือ ประเภทของสายสัญญาณที่ใช้ มาตรฐานของไอบีเอ็มจะกำหนดให้ใช้สายสัญญาณ UTP ส่วน IEEE 802.5 ไม่ได้กำหนดประเภทของสายสัญญาณที่ใช้ ตาราง 4.1 แสดงข้อเปรียบเทียบระหว่างมาตราฐานโทเคนริงของไอบีเอ็มและ IEEE 802.5

## Slide 30: เครือข่ายแบบโทเคนริง (Token Ring)

## Slide 31: รูปแบบการเชื่อมต่อของโทเคนริง
ในเครือข่ายโทเคนริงทุกสถานีจะเชื่อมต่อโดยตรงกับ MSAU หรือจะเรียกว่าโทเคนริงฮับก็ได้ ดังนั้นจึงมีโทโปโลยีแบบดวงดาว ในหนึ่งเครือข่ายอาจมีมากกว่าหนึ่งฮับก็ได้ ซึ่งถ้ามีมากกว่าหนึ่งฮับขึ้นไป การพ่วงต่อฮับต้องเป็นไปในรูปแบบวงแหวน

## Slide 32: เทคนิคการส่งข้อมูล
การส่งต่อโทเคน (Token-Passing) เป็นเทคนิคเดียวกับเครือข่าย FDDI เฟรมข้อมูล หรือ “โทเคน” (Token) จะส่งต่อๆ กันเป็นวงกลม สถานีที่ได้รับโทเคนเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ส่งข้อมูลไปยังในเครือข่าย ถ้าสถานีใดได้รับโทเคน แต่ไม่มีข้อมูลที่จะส่งก็ต้องส่งโทเคนต่อไปยังสถานีถัดไป แต่ละสถานีจะมีเวลาจำกัดในการส่งข้อมูล ถ้าสถานีได้รับโทเคน มีข้อมูลที่จะส่ง ก็จะปรับเปลี่ยนเฟรมโทเคนเป็นเฟรมข้อมูล แล้วส่งเฟรมข้อมูลไปยังสถานีถัดไป จนถึงสถานีปลายทาง เฟรมข้อมูลจะถูกคัดลอกไว้ สถานีปลายทางจะใส่ข้อมูลในเฟรม เพื่อแจ้งให้สถานีส่งทราบว่าได้รับข้อมูลแล้ว จากนั้นเฟรมจะส่งต่อๆ กันไปจนเฟรมข้อมูลกลับมาที่สถานีส่ง เทคนิคการส่งข้อมูลแบบนี้จะป้องกันการชนกันของข้อมูล (Collision) ที่เกิดในเครือข่ายอีเธอร์เน็ต

## Slide 33: ระบบการจัดลำดับความสำคัญ
เครือข่ายแบบโทเคนริง สามารถจัดลำดับความสำคัญให้กับผู้ใช้หรือสถานีที่มีความสำคัญ มีสิทธิ์ในการส่งข้อมูลได้มากกว่า
  ในเฟรมของโทเคนริง จะมีฟิลด์ที่ควบคุมสิทธิพิเศษ คือ ฟิลด์ Priority และ Reservation
เมื่อสถานีที่มีสิทธิพิเศษต้องการจะส่งข้อมูล จะทำการจองโทเคน เพื่อทำการส่งในครั้งต่อไป
เมื่อสถานีนั้นส่งข้อมูลเสร็จและส่งเฟรมโทเคนกลับเข้าในเครือข่าย สถานีที่ทำการเพิ่มค่าสิทธิของเฟรม จะทำการลดค่าสิทธิของเฟรมด้วย

## Slide 34: กลไกการจัดการข้อผิดพลาด
เครือข่ายโทเคนริงมีกลไกที่ใช้ในการจัดการเกี่ยวกับข้อผิดพลาดด้วยการ เลือกสถานีในเครือข่ายให้เป็นผู้จัดการข้อมูลเวลาและจัดการโทเคน โดยเรียกว่าเป็นแอ็กทีฟมอนิเตอร์

## Slide 35: FDDI ( Fiber Distribution Data Interface )
เป็นเครือข่ายแบบส่งผ่านโทเคน ( Token Passing ) และมีแบนวิธที่ 100 Mbps โดยใช้สายใยแก้วนำแสงต่อสถานีเป็นวงแหวนสองวง ส่วนใหญ่จะใช้ FDDI เป็นแบ็คโบนของเครือข่ายเนื่องจากแบนด์วิธที่สูง และสามารถเชื่อมต่อสถานีได้ไกลกว่าสายทองแดงมาก ล่าสุดได้มีการพัฒนา CDDI ( Copper Distribution Data Interface ) โดยใช้สายสัญญาณคู่เกลียวบิดแทนสายใยแก้วนำแสง แต่ยังคงใช้โปรโตคอลของ FDDI ในตอนนี้เราจะเน้นที่ FDDI และจะขอกล่าวโดยคร่าวๆ เกี่ยวกับ CDDI

## Slide 36: FDDI ( Fiber Distribution Data Interface )
FDDI จะ ใช้สายสัญญาณเชื่อมต่อสถานีเป็นวงแหวนสองวง โดยทิศทางการไหลของข้อมูลในวงแหวนทั้งสองวงจะตรงกันข้ามกัน วงแหวนวงหนึ่งจะทำหน้าที่เป็นเส้นทางหลักในการรับส่งข้อมูล ส่วนวงที่สองจะเป็นเส้นทางสำรอง การที่ออกแบบ FDDI ให้มีแบบนี้ก็เพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้และความแข็งแรงให้กับเครือข่าย

## Slide 37: ลักษณะของเครือข่าย FDDI
FDDI พัฒนาโดย ANSI ( American National Standard Institute ) เมื่อตอนประมาณกลางทศวรรษ 1980 ใน ช่วงนั้นเวิร์คสเตชันแบบไคลเอนท์เชิร์ฟเวอร์เริ่มใช้แบนด์วิธเครือข่ายมาก ขึ้น ดังนั้นจึงมีความต้องการใช้สายสัญญาณประเภทใหม่เพื่อรองรับอัตราข้อมูลได้ มากกว่า ในขณะเดียวกันแอพพลิเคชั่นบางตัวต้องการความเชื่อถือได้ในเครือข่าย และยังมีความต้องการการให้ความสำคัญกับเชิร์ฟเวอร์ที่สำคัญ จุดประสงค์ของการพัฒนา FDDI เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้นั้นเอง เมื่อ ANSI พัฒนา FDDI เสร็จได้เสนอมาตรฐานนี้แก่ ISO เพื่อทำให้เป็นมาตรฐานนานาชาติต่อไป

## Slide 38: สายสัญญาณของ FDDI
เครือข่าย FDDI จะใช้สายไฟเบอร์เป็นสายสัญญาณหลัก แต่ก็มีมาตรฐานที่ใช้สาย UTP แทนซึ่งจะเรียกเครือข่ายนี้ว่า “CDDI” สายไฟเบอร์จะมีข้อได้เปรียบสาย UTP อยู่ หลายประการ เช่น ความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการรับส่งข้อมูล สายสัญญาณที่ส่งด้วยสายไฟฟ้า ( สายทองแดง ) สามารถดูข้อมูลในสายได้โดยการเชื่อมต่อกับสายนั้น แต่การเชื่อมต่อกับสายไฟเบอร์จะทำได้ยากมาก อีกอย่างสายข้อมูลที่ส่งในสายไฟเบอร์จะไม่ถูกรบกวนจากคลื่นแม่เหล็กได้ โดยทั่วไปแล้วสายไฟเบอร์แบบมัลติโหมดจะมีประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลดีกว่า และได้ระยะทางที่ไกลกว่าสาย UTP มาก เช่น ถ้าใช้สายไฟเบอร์แบบมัลติโหมดจะส่งข้อมูลได้ไกลถึง 2 กิโลเมตร และจะเร็วกว่าถ้าใช้สายแบบซิงเกิลโหมด ส่วนสาย UTP จะส่งสัญญาณได้ไกลสุดแค่ 100 เมตรเท่านั้น

## Slide 39: มาตรฐาน FDDI
โปรโตคอลส่วนที่เป็น FDDI จะอยู่ในชั้น Physical Layer และ Data Link Layer ของแบบอ้างอิง ISO เท่านั้น FDDI จะแบ่งโปรโตคอลออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งเมื่อทำงานร่วมกันทำให้โปรโตคอลที่อยู่เหนือกว่า เช่น TCP/ IP สามารถส่งผ่านข้อมูลไปบนสายไฟเบอร์ได้ข้อกำหนด 4 อย่างของ FDDI คือ
  MAC ( Media Access Control ) : ในส่วนของ MAC จะกำหนดเกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อกลางรับส่งข้อมูล และรวมถึงรูปแบบของเฟรมข้อมูล , การจัดการเกี่ยวกับโทเคน, ที่อยู่, วิธีการคำนวณค่าตรวจสอบข้อผิดพลาดของข้อมูล ( Cyclic Redundancy Check หรือ CRC ) และกลไกเกี่ยวกับการกู้คืนข้อมูลที่เกิดข้อผิดพลาด

## Slide 40: มาตรฐาน FDDI
  PHY ( Physical Layer Protocol ) : ในส่วนของ PHY จะกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการเข้ารหัสข้อมูล ( Data Encoding/Decoding ) , สัญญาณนาฬิกา และการจัดเฟรมข้อมูล
  PMD ( Physical-Medium Dependent ) : ส่วน PMD จะกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของสายสัญญาณที่ใช้ ซึ่งจะร่วมถึงสายไฟเบอร์, ระดับกำลังของสายสัญญาณ , อัตราการเกิดข้อผิดเพลาด , ส่วนต่างๆ ของไฟเบอร์ และหัวเชื่อมต่อที่ใช้
  SMT ( Station Management ) : ในส่วน STM จะกำหนดเกี่ยวกับลักษณะการเชื่อมต่อกันของแต่ละสถานี ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมสถานีที่เชื่อมต่อเข้ากับวงแหวน เช่น การเพิ่มสถานี , การนำสถานีออกจากเครือข่าย , การแยกจุดเสียและการกู้คืน , การกำหนดค่าเกี่ยวกับเวลา และการเก็บค่าสถิติต่างๆ

## Slide 41: มาตรฐาน FDDI
จุดประสงค์หลักของ FDDI ก็เหมือนกับอีเธอร์เน็ตและโทเคนริง คือ จะให้บริการกับโปรโตคอลที่อยู่เหนือกว่า เช่น TCP/IP ในการส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ

## Slide 42: ประเภทของสถานี
ลักษณะเฉพาะตัวอย่างหนึ่งของ FDDI คือ มีหลายวิธีที่สามารถเชื่อมต่อสถานีเข้ากับเครือข่าย FDDI ได้ โดยการแบ่งประเภทของสถานีที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
  SAS ( Single-Attachment Station ) สถานีประเภท SAS เป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายวงแหวนเดียว โดยเชื่อมผ่านตัวเชื่อมต่อ หรือคอนเซ็นเตอร์ ( Concentrator) ข้อ ดีของการเชื่อมต่อแบบนี้ก็คือ สถานะของสถานีจะไม่มีผลต่อการทำงานของระบบเครือข่าย กล่าวคือ ไม่ว่าสถานประเภทนี้จะเสียหรือปิดเครื่องก็จะไม่มีผลอย่างไร หน้าที่ต่างๆ จะรับผิดชอบโดยคอนเน็กเตอร์นั่นเอง

## Slide 43: ประเภทของสถานี
  DAS ( Data-Attachment Station) สถานีประเภท DAS จะเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายทั้งสองวงแหวน ซึ่งจุดเชื่อมต่อทั้งสองจะเรียกว่า พอร์ต A และ B สถานีประเภทนี้จะมีผลต่อการทำงานของเครือข่ายถ้ามีการเปลี่ยนแปลง เช่น การปิดเครื่อง หรือเครื่องหยุดทำงาน
  DAC ( Dual-Attachment Station) DAC จะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับทั้งสองวงแหวนหลักและสำรอง ทำหน้าที่แทน SAS ในการรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย ทำให้การทำงานของ SAS ไม่มีผลต่อระบบทั้งหมด DAC จะมีประโยชน์เมื่อใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ เช่น PC ที่ต้องเปิดปิดบ่อยๆ

## Slide 44: ประเภทของสถานี

## Slide 45: กลไกการจัดการข้อผิดพลาด
FDDI มีการออกแบบเพื่อป้องกันความล้มเหลวของเครือข่าย ( Fault Tolerance) หลายอย่าง เช่น การออกแบบให้เส้นทางส่งข้อมูลสองวงแหวน ( Dual-Ring) , การใช้สวิตซ์ทางเบี่ยง ( Bypass Switch) และ การเชื่อมต่อเข้ากับ DAC ( Dual-Homing) ก็เป็น 3 ฟีเจอร์หลักที่ช่วยเพิ่มความเชื่อถือได้ให้กับ FDDI

## Slide 46: เส้นทางข้อมูลแบบวงแหวนคู่ ( Dual-Ring )
คุณสมบัติที่สำคัญของ FDDI คือ การมีเส้นทางส่งข้อมูลสองเส้น หรือที่เรียกว่าวงแหวนสองวง หรือดูอัลริง ( Dual-Ring ) วง หนึ่งจะใช้เป็นเส้นทางหลักในการรับส่งข้อมูล ส่วนอีกวงจะเป็นเส้นทางสำรอง เส้นทางสำรองนี้จะใช้ในกรณีที่เส้นทางหลักใช้ไม่ได้หรือสถานีใดสถานีหนึ่ง เกิดล้มเหลว หรือสายสัญญาณหลักขาด FDDI ก็จะเชื่อมต่อวงแหวนสองวงให้เป็นวงเดียว ซึ่งจะทำให้ระบบยังคงทำงานได้เหมือนเดิม แต่วงแหวนจะมีขนาดใหญ่เป็นเท่าตัว

## Slide 47: เส้นทางข้อมูลแบบวงแหวนคู่ ( Dual-Ring )
เมื่อ สายข้อมูลหลักเกิดชำรุดหรือสถานีใดสถานีหนึ่งหยุดทำงาน สถานีที่อยู่ข้างเคียงก็จะทำการเชื่อมสายสัญญาณหลักและสำรองเข้าด้วยกัน ทำให้เครือข่ายยังคงสามารถรับส่งข้อมูลได้เช่นเดิม การเกิดจุดเสียจะมีอยู่สองกรณีหลักคือ ไม่สถานีหยุดทำงานก็สายสัญญาณขาด ในกรณีสถานีหยุดทำงาน สองสถานีที่เชื่อมต่ออยู่ข้างๆ ก็จะทำการเชื่อมต่อระหว่างวงแหวนหลักและวงแหวนสำรอง ส่วนกรณีที่สายสัญญาณชำรุด สถานีที่ใช้สายสัญญาณนั้นก็จะทำการเชื่อมต่อเส้นทางข้อมูลหลักและสำรองให้ เป็นวงแหวนเดียวกัน

## Slide 48: เส้นทางข้อมูลแบบวงแหวนคู่ ( Dual-Ring )
อย่างไรก็ตาม FDDI จะ แก้ปัญหาได้เฉพาะกรณีที่มีจุดชำรุดแค่จุดเดียวเท่านั้น ถ้ามีจุดชำรุดมากกว่าหนึ่งวงแหวนก็จะถูกแยกออกเป็นสองส่วน ซึ่งแต่ละส่วนจะติดต่อกันไม่ได้ แต่ปัญหาที่ว่านี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก

## Slide 49: Optical Bypass Switch
ใน กรณีสถานีใดสถานีหนึ่งหยุดทำงาน สถานีที่อยู่ติดกันก็จะทำการเชื่อมสายข้อมูลหลักและรองเข้าด้วยกัน ทำให้รับส่งข้อมูลได้เช่นเดิม แต่ระยะการเดินทางของข้อมูลก็จะเพิ่มเป็นสองเท่าเพราะต้องวนในวงแหวนถึงสอง วง เราสามารถแก้ปัญหานี้โดยการใช้บายพาสส์สวิตซ์ ( Bypass Switch ) ซึงสวิตซ์นี้จะทำงานเป็น DAC ตัวหนึ่งคือเชื่อมต่อ SAS กับ วงแหวนข้อมูล ถ้าสถานีที่เชื่อมต่อเกิดชำรุดหรือหยุดทำงาน สวิตซ์นี้ก็จะทำงานต่อตรงสายสัญญาณโดยไม่ผ่านสถานีนั้นๆ ทำให้ข้อมูลยังคงเดินทางผ่านได้ เสมือนไม่มีสถานีเชื่อมต่ออยู่

## Slide 50: Dual Homing
บางสถานีที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายอาจมีความสำคัญมาก เช่น เราท์เตอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์ ถ้าสถานีนี้เชื่อมต่ออยู่กับ DAC และถ้า DAC เสียก็จะทำให้สถานีเหล่านี้ขาดการเชื่อมต่อกับเครือข่าย ซึ่งไม่เป็นสิ่งที่ต้องการ FDDI มีวิธีการแก้ปัญหานี้โดยเชื่อมต่อสถานีที่สำคัญเหล่านี้เข้ากับ DAC มากกว่าหนึ่งเครื่อง ถ้า DAC ตัวแรกเกิดเสีย สถานีเหล่านี้ก็สามารถติดต่อกับเครือข่ายโดยผ่าน DAC เครื่องที่สองได้
FDDI เคยเป็นเทคโนโลยี LAN ที่ มั่นคง ความเร็วสูง และมีความเชื่อถือของระบบสูง แต่ราคาค่อนข้างแพง ปัจจุบันการใช้เครือข่ายค่อนข้างน้อยมาก หรืออาจกล่าวได้ว่าเครือข่าย FDDI เป็นเครือข่ายที่ล้าสมัยไปแล้ว แต่แนวคิดในการออกแบบยังคงใช้เป็นฐานแนวความคิดในการออกแบบเครือข่ายสมัยใหม่หลายระบบ

## Slide 51: Wireless LAN
ระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สาย หรือ WLAN คือระบบสื่อสารข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นสูง ส่วนใหญ่จะนิยมติดตั้งเพิ่มเติม หรือแทนที่ระบบเครือข่ายท้องถิ่นใช้สายสัญญาณ ระบบเครือข่ายท้องถิ่นไร้สายจะใช้คลื่นวิทยุ เป็นสัญญาณ และใช้อากาศเป็น ตัวนำสัญญาณ ทำให้ลดปริมาณสายสัญญาณที่ใช้ ปัจจุบันเครือข่ายท้องถ่นไร้สายสามารถรับส่งข้อมูลได้ถึง 54 Mbps ซึ่งมีความ เร็วมากกว่าอีเธอร์เน็ตแบบ 10Base-T ประโยชน์ที่สำคัญของการใช้ระบบนี้ คือ ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ปัจจุบันระบบเครือข่ายไร้สายกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะองค์กรที่ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีการเคลื่อนย้ายบ่อย

## Slide 52: ข้อดีของ Wireless LAN
ธรรมชาติของธุรกิจในปัจจุบันขึ้นอยู่กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาก ความเติบโตของอินเตอร์เน็ตและการให้ บริการผ่านเครือข่ายเป็นข้อพิสูจน์ที่สำคัญของการแชร์ข้อมูลและทรัพยากร ต่างๆ ถ้าใช้ระบบเครือข่ายไร้สายผู้ใช้ไม่จำเป็นต้อง ใช้สาย UTP เชื่อมต่อเน็ตเวิร์คการ์ดเข้ากับปลั๊ก LAN อีก ข้อดีของมีดังนี้
  1. ความคล่องตัว ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายที่ไหนก็ได้ภายในองค์กร ซึ่งที่ดังกล่าวบางที่ไม่สามารถที่จะ ติดตั้งสายสัญญาณได้ 2. ความสะดวกในการติดตั้งและจัดการง่าย เนื่องจากระบบเครือข่ายไร้สายไม่ต้องติดตั้งสายสัญญาณ ทำให้เวลาในการ ติดตั้งเร็วขึ้นและไม่ต้องจัดการสายสัญญาณ 3. ความยืดหยุ่น เทคโนโลยีไร้สายทำให้ระบบเครือข่ายไปถึงยังที่ที่สายสัญญาณไม่ต้องติดตั้งได้

## Slide 53: ข้อดีของ Wireless LAN
  4. ประหยัดค่าใช้จ่าย ถึง แม้ว่าฮาร์ดแวร์ของเครือข่ายไร้สายจะค่อนข้างสูง แต่ในบางกรณีค่าติดตั้งสายสัญญาณอาจจะ สูงกว่าก็ได้ และในกรณีที่สายสัญญาณล้าสมัยหรือเก่าอาจต้องมีการติดตั้งใหม่ ซึ่งถ้าไข้ระบบไร้สายก็ไม่ต้องกังวงในเรื่องนี้
  5. ความสามารถในการขยายเครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สายสามารถคอนฟิกได้หลากหลายโทโปโลยี และใช้ได้กับตั้ง แต่เครือข่ายขนาดเล็กไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่

## Slide 54: ข้อเสียของ Wireless LAN
  1. อัตราข้อผิดพลาดของข้อมูล สำหรับ ระบบเครือข่ายที่ใช้สายสัญญาณอัตราการเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการรับส่งข้อ มูลแทบจะไม่มี แต่ในระบบไร้สายแล้วอัตราข้อผิดพลาดค่อนข้างจะสูง เนื่องจากการใช้คลื่นวิทยุ โดยสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดข้อผิด พลาด เช่น คลื่นรบกวนทั่วไป , เส้นทางข้อมูลหลายทาง, การลดทอนของสัญญาณค่อนข้างสูง, การรบกวนข้ามสเปกตรัมของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น
  2. ความปลอดภัยของข้อมูล เราไม่สามารถกำหนดทิศทางและขอบเขตของคลื่นวิทยุได้ ซึ่งข้อมูลที่ส่งด้วยคลื่นอาจถูก ตรวจจับดูได้ง่าย
  3. การรบกวน ในเครือข่ายที่ ใช้สาย เ ฉพาะเครื่องที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบเท่านี้นที่สามารถส่งสัญญาณข้อมูล แต่สำหรับ เครือข่ายไร้สายแล้ว เครื่องที่อยู่ต่างเครือข่ายกันก็สามารถส่งคลื่นสัญญาณได้ ซึ่งบางทีอาจทำให้รบกวนการส่งข้อมูลของอีก เครือข่ายหนึ่งก็เป็นได้ นอกจากนี้ยังมีแหล่งอื่นที่รบกวนการส่งข้อมูลได้ เช่นโทรศัพท์ไร้สาย เตาไมโครเวฟ เป็นต้น
  4. กำลังไฟฟ้าสำรอง ส่วน ใหญ่คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายจะเป็นพวกโน้ตบุ๊คซึ่งการส่ง สัญญาณต้องใช้ กำลังไฟฟ้าค่อนข้างมาก ดังนั้นอาจทำให้เวลาในการใช้งานแบตเตอรี่สั้นลง

## Slide 55: โทโปโลยีของ WLAN
โทโปโลยีของ WLAN อาจเป็นแบบธรรมดาหรืออาจเป็นแบบซับซ้อนก็ได้ โดยแบบที่ง่ายที่สุดก็โดยการเชื่อมต่อกันของคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ที่ติดตั้งเน็ตเวิร์คการ์ดแบบไร้สาย ซึ่งเรียกว่า “เครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์” ส่วนเครือข่ายผสมระหว่างเครือข่ายไร้สายกับใช้สาย จุดที่เชื่อมต่อระหว่างสองเครือข่ายนี้จะเรียก “แอ็กเซสส์พอยต์ หรือ AP (Access Point) ” หรืออาจเรียกว่าฮับ (Hub) ก็ได้

## Slide 56: เทคโนโลยี WLAN
ผู้ผลิตสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้หลายประเภทโดยมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน
  Narrowband
  Spread Spectrum
  Infrared
  Laser

## Slide 57: มาตรฐาน IEEE 802.11
ในปี ค. ศ. 1997 คณะกรรมการของ IEEE ได้ประกาศมาตรฐาน IEEE 802.11 WLAN ในตอนนั้นความเร็วสูงสุด ของมาตรบานอยู่ที่ 2 Mbps ซึ่งค่อนข้างช้าเมื่อเปรียบเทียบกับเครือข่ายแบบใช้สาย เนื่องจากเป็นมาตรฐานแรกเกี่ยวกับเครือข่าง WLAN ดังนั้นจึงมีปัญหาหลายอย่าง และอาจเป็นผลให้ไม่สามารถรองรับการทำงานร่วมกันได้ของอุปกรณ์ที่ผลิตโดยต่าง บริษัท กัน ดังนั้น สถาบัน IEEE จึงได้ตั้งทีมงานขึ้นมา 2 กลุ่ม เพื่อพัฒนามาตรฐาน WLAN โดยกลุ่มแรก คือ Tga (Tfsak Group a) พัฒนามาตรฐาน IEEE 802.11a โดยใช้ความถี่ 5 GHz และสามารถรองรับข้อมูลได้ 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 และ 54 Mbps ส่วนทีม TGb พัฒนามาตรฐาน IEEE 802.11b โดยใช้ความถี่ 2.4 GHz โดยสามารถรองรับอัตราข้อมูลอยู่ 4 อัตราคือ 1, 2, 5.5 และ 11 Mbps

## Slide 58: มาตรฐาน IEEE 802.11
ข้อจำกัดของ IEEE 802.11b คือแบนด์วิธ เนื่องจากมาตรฐานนี้รองรับแบนด์วิธได้สูงสุด 11 Mbps ส่วน IEEE 802.11a นั้นสามารถรองรับแบนด์วิธที่สูงกว่า แต่ข้อจำกัดของมาตรฐานนี้คือ ความถี่ เนื่องจาก มาตรฐานนี้ใช้ความถี่ที่ 5 GHz ซึ่งบาง ประเทศนั้นต้องขออนุญาตก่อนถึงจะใช้งานได้ ดังนั้นจึงได้ตั้งทีมขึ้นอีกหนึ่งกลุ่มเพื่อพัฒนามาตรฐานอีกมาตรฐานหนึ่ง นั้นคือ IEEE 802.11g ซึ่งใช้ความถี่ 2.4 GHz และสามารถรองรับแบนด์วิธได้ถึง 54 Mbps

## Slide 59: แบบอ้างอิง WLAN

## Slide 60: สรุปท้ายบท
จากเนื้อหาทั้งหมดกล่าวถึงรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่ายหรือโทโปโลยี ซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป โดยโทโปโลยีจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเครือข่าย ในส่วนของเทคโนโลยี LAN ก็ได้แก่ อีเธอร์เน็ต FDDI โทเคนริง ซึ่งต่างก็มีข้อดีข้อเสียต่างๆกัน โทเคนริงและ FDDI เป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัย ใช้ค่อนข้างน้อยในปัจจุบัน อีเธอร์เน็ตเป็นรูปแบบเครือข่ายหลักที่เราใช้ในปัจจุบัน แต่จากที่ศึกษาเป็นแนวทางเพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายสมัยใหม่
WLAN หรือเครือข่ายไร้สาย ได้รับความนิยมมากขึ้นหลังจาก IEEE ประกาศมาตรฐาน IEEE 802.11 ทำให้อุปกรณ์เครือข่ายต่างบริษัทสามารถทำงานร่วมกันได้ ทำให้อุปกรณ์ถูกลงเนื่องจากกลไกทางการตลาด ข้อดีที่เห็นได้ชัดของ WLAN ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสานแต่ ยังต้องพัฒนาในส่วนของแบนด์วิธ ความปลอดภัย และความเชื่อถือได้ของระบบ