## Slide 1: 4133502 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
บทที่ 3 ระบบบัส และการเชื่อมต่อ
ผู้สอน อ.ปุริม ชฎารัตนฐิติ
E-mail: purim_it@hotmail.com

## Slide 2: บทนำระบบบัส และการเชื่อมต่อ
ข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างอุปกรณ์รับส่งข้อมูล หน่วยความจำ และซีพียูจะคล้ายกัน การเชื่อมต่อทางกายภาพทำให้ข้อมูลสามารถถ่ายโอนจากแหล่งหนึ่งไปอีกแหล่งหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่า “บัส” (bus) ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดของบัสสามารถพบเห็นได้จากเมนบอร์ด (Mainboard) หรือมาเธอร์บอร์ด (Motherboard) ในพีซีที่มีวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่บนแผ่นอโลหะ และมีเส้นทางเป็นโลหะ (ส่วนมากเป็นทองแดง) ที่เรียกว่า “trace” เชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ โดยจะออกจากศูนย์กลางที่เป็นโปรเซสเซอร์
นอกจากนี้บัสยังรวมถึงไมโครชิป (microchip) และสล็อตต่าง ๆ (slot) ที่ให้สามารถเพิ่มเติมอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปได้เรียกว่า “อะแด๊ปเตอร์” (adapter) และบัสที่เป็นสล็อตนี้เราเรียกว่า “ไอโอบัส” (I/O bus)

## Slide 3: ลักษณะของบัส

## Slide 4: โครงสร้างพื้นฐานของบัส
บัสมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ตั้งแต่สองอุปกรณ์ สามารถส่งข้อมูลไปให้อุปกรณ์อื่นได้ ถ้าต้องการส่งข้อมูลพร้อมกัน จะมีสัญญาณควบคุมให้อุปกรณ์หนึ่งส่งก่อน อีกอุปกรณ์ต้องรอ ทำให้ในช่วงเวลาเดียวกันไม่มีอุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลพร้อมกัน เนื่องจากในระบบคอมพิวเตอร์มีบัสมากมายที่ทำงานได้หลากหลาย โดยบัสที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อส่วนหลัก ๆ ของคอมพิวเตอร์ (โปรเซสเซอร์ หน่วยความจำ และอุปกรณ์รับส่งข้อมูล) เรียกว่า “บัสระบบ” (System bus)
อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับหน่วยความจำผ่านทางบัสระบบจะถูกเรียกว่าเป็น “สลาฟ” (slave) และส่วนที่เชื่อมต่อโดยตรงกับบัสระบบจะเรียกว่า “มาสเตอร์” (master)

## Slide 5: โครงสร้างของบัสในคอมพิวเตอร์

## Slide 6: โครงสร้างพื้นฐานของบัส
บัสระบบเป็นส่วนประกอบซึ่งทำหน้าที่เป็นเส้นทางในการขนส่งข้อมูลต่าง ๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
แอดเดรสบัส (Address bus)
ดาต้าบัส (Data bus)
คอนโทรลบัส (Control bus)

## Slide 7: บัส (Bus)
1. แอดเดรสบัส (Address Bus)
มี 8 – 32 เส้น ทำหน้าที่ส่งตำแหน่งของข้อมูลที่จะเก็บลงในหน่วยความจำ หรือตำแหน่งของอุปกรณ์รับส่งข้อมูล
เป็นบัสซึ่งทำหน้าที่ขนส่งข้อมูลค่าแอดเดรส (Address) ตำแหน่งในหน่วยความจำ เพื่อบอกว่าข้อมูลที่จะทำการขนส่งไปบน Data Bus นั้นถูกเก็บไว้ที่ส่วนใดใน Memory เช่น หากว่าต้องการจะทำการส่งข้อมูลส่วนหนึ่งใน Main Memory ไปให้ CPU เพื่อทำการประมวลผล Address Bus จะเป็นตัวที่บอกว่าข้อมูลที่จะทำการขนส่งนั้นได้ถูกเก็บไว้ที่ตำแหน่งใดในหน่วยความจำ Address Bus มีขนาด 16, 20, 24 และ 32 bits

## Slide 8: บัส (Bus)
2. ดาต้าบัส (Data Bus)
มี 16 – 128 เส้น ทำหน้าที่ส่งข้อมูลไปตามบัสไปยังอุปกรณ์ต่างๆ
เป็นบัสซึ่งทำหน้าที่ขนส่งข้อมูลที่อยู่ในแอดเดรสตำแหน่งนั้นๆ ระหว่าง CPU กับ Memory หรือระหว่าง I/O กับ CPU หรือระหว่าง I/O กับ Memory ในปัจจุบัน Data Bus มีขนาด 8, 16 และ 32 bits

## Slide 9: บัส (Bus)
3. คอนโทรลบัส (Control Bus)
มี 10 เส้น ทำหน้าที่ควบคุมรูปแบบการส่งข้อมูลและควบคุมอุปกรณ์ที่จะทำการรับส่งข้อมูล
เป็นบัสซึ่ง CPU ใช้ในการส่งสัญญาณควบคุมต่างๆ ไปยังอุปกรณ์ โดยจะทำหน้าที่ขนส่งข้อมูลวิธีการทำงานว่าจะทำอะไรเช่น Control Bus ทำหน้าที่สั่งให้ Data Bus ทำการอ่าน หรือทำการเขียนข้อมูลลงในหน่วยความจำ โดยอาจจะอ้างถึงที่อยู่ที่ส่งมาด้วยใน Address Bus

## Slide 10: โครงสร้างพื้นฐานของบัส
หลักในการใช้บัสระบบ ก็คือความเร็วสูงในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างโปรเซสเซอร์และหน่วยความจำ ส่วนอุปกรณ์รับส่งข้อมูลส่วนมากจะทำงานได้ช้ากว่าโปรเซสเซอร์ หรือหน่วยความจำ เนื่องจากเป็นอินเทอร์เฟซภายนอกที่แตกต่างจากบัสระบบ

## Slide 11: หลักในการเลือกบัส
มีสิ่งที่ต้องพิจารณา 6 ประการ คือ
ประเภทของบัส
การควบคุมบัส
รูปแบบการเข้าจังหวะ
ขนาดบัส
ประเภทการถ่ายโอนข้อมูล
Split transaction

## Slide 12: 1. ประเภทของบัส
บัสแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ
Dedicated Bus ซึ่งเป็นบัสที่มีการกำหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน และถาวร ซึ่งจะเห็นได้ชัดคือบัสย่อยในระบบคอมพิวเตอร์ เช่น แอดเดรสบัส ดาต้าบัส หรือคอนโทรลบัสที่จะทำหน้าที่กำหนดแอดเดรส ส่งข้อมูล และสัญญาณควบคุม

## Slide 13: Dedicated Bus
ข้อดีของการใช้บัสแบบ dedicated
ประสิทธิภาพการทำงานดีกว่า
แต่ละดีไวซ์มีบัสเป็นของตนเองที่กำหนดแน่นอนถาวรโดยมีคอนโทรลเลอร์แต่ละชุดควบคุมการทำงาน
ดีไวซ์ทำงานได้ทันที ไม่จำเป็นต้องหยุดรอให้ดีไวซ์อื่นทำงานเสร็จไปก่อน
ข้อเสียของการใช้บัสแบบ dedicated
ขนาดของแผงวงจรจะมีขนาดใหญ่
ใช้บัสหรือสายสัญญาณเป็นจำนวนมาก
ค่าใช้จ่ายสูง

## Slide 14: ประเภทของบัส
Multiplexed ซึ่งเป็นบัสที่สามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่าง ไม่มีการกำหนดอย่างชัดเจนและถาวร การทำหน้าที่อะไรนั้นขึ้นอยู่กับสัญญาณควบคุม วิธีการที่ใช้บัสเดียวกันส่งได้ทั้งแอดเดรสและข้อมูล โดยมีสัญญาณควบคุมกำหนดประเภทของข้อมูลที่ส่งไป และกำหนดเป็นช่วงเวลาในการส่งนี้ว่า “time multiplexing”

## Slide 15: Multiplexed Bus
ข้อดีของการส่งแบบ time multiplexing
1. จำนวนสายสัญญาณที่ต้องการใช้จะน้อยกว่า
2. ประหยัดค่าใช้จ่าย และประหยัดเนื้อที่บนแผงวงจร
ข้อเสียของการส่งแบบ time multiplexing
1. วงจรในแต่ละโมดูลจะมีความซับซ้อนมากกว่าเดิม
2. ประสิทธิภาพของระบบอาจจะลดต่ำลง

## Slide 16: 2. การควบคุมบัส
การตัดสินพิจารณาได้จากรูปแบบว่าเป็น
แบบรวมศูนย์ (Centralized) จะมีดีไวซ์ที่เรียกว่า “คอนโทรลเลอร์ (Controller) หรือ “อาร์บิเตอร์” (Arbiter) อาจจะเป็นหน่วยแยกหรือรวมอยู่กับโปรเซสเซอร์ก็ได้ โดยดีไวซ์นี้มีหน้าที่จัดสรรเวลาการใช้บัสให้กับดีไวซ์อื่นที่ร้องขอมา
หรือแบบกระจายศูนย์ (Distributed) จะไม่มีคอนโทรลที่คอยควบคุมการใช้บัส แต่ละมีวงจรพิเศษที่เรียกว่า “แอ็กเซสคอนโทรลลอจิก” (Access Control Logic) อยู่ในตัวเอง และจะทำงานร่วมกันในการแบ่งการใช้บัสร่วมกัน

## Slide 17: การควบคุมบัส
จะเห็นได้ว่าทั้งแบบรวมศูนย์ และกระจายศูนย์มีจุดประสงค์เหมือนกันคือการเลือกว่าดีไวซ์ใด (โปรเซสเซอร์หรือไอโอโมดูล) เป็นมาสเตอร์ (master) ซึ่งจะใช้สิทธิ์ในการส่งข้อมูลไปยังดีไวซ์ที่เป็นสลาฟ (slave)

## Slide 18: 3. รูปแบบการเข้าจังหวะ
การเข้าจังหวะมี 2 แบบคือ
ซิงโครนัส (Synchronous) ในบัสที่เป็นซิงโครนัสจะมีดีไวซ์หนึ่งบนบัสนั้นที่มีเครื่องกำเนิดสัญญาณนาฬิกา และทำหน้าที่ส่งชุดสัญญาณ 0 และ 1 ในช่วงเวลา

## Slide 19: ซิงโครนัส (Synchronous)

## Slide 20: รูปแบบการเข้าจังหวะ
อะซิงโครนัส(Asynchronous) ซึ่งจะมีความซับซ้อนกว่าเนื่องจากจะไม่มีสัญญาณนาฬิกาของบัส ดีไวซ์ที่เป็นมาสเตอร์ของบัสแบบอะซิงโครนัสจะวางทุกสิ่งที่ต้องการลงบนบัส (แอดเดรสดาต้า และคอนโทรล) และกำหนด MSYN (Master Synchronization) ดีไวซ์ที่เป็นสลาฟจะทำงานของตนและเมื่อเสร็จสิ้นจะกำหนด SSYN (Slave Synchronization) หลังจากนั้นดีไวซ์ที่เป็นมาสเตอร์จะปลดปล่อย MSYN แล้วส่งสัญญาณไปปลดปล่อย SSYN

## Slide 21: อะซิงโครนัส(Asynchronous)

## Slide 22: 4. ขนาดของบัส
แอดเดรสบัสมีผลกระทบกับความจุของระบบ คือถ้าแอดเดรสบัสมีความกว้าง (หรือมีจำนวน) มาก ๆ ก็จะทำให้สามารถอ้างอิง แอดเดรสได้มาก แต่สำหรับดาต้าบัสจะมีผลกระทบกับประสิทธิภาพและความเร็วของระบบ นั่นก็คือยิ่งดาต้าบัสมีความกว้าง (หรือมีจำนวน) มากเท่าไรก็จะยิ่งทำให้การถ่ายโอนข้อมูลทำได้ดี ทำให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั่นเอง

## Slide 23: 5. การถ่ายโอนข้อมูล
บัสสามารถสนับสนุนประเภทการถ่ายโอนข้อมูลได้หลากหลาย ซึ่งในบางระบบมีการใช้งานบัสในลักษณะผสม เช่น
แบบ อ่าน-ปรับเปลี่ยน-เขียน (read-modify-write) ที่ทำการอ่านข้อมูลขึ้นมาแล้วทำการปรับเปลี่ยนบนข้อมูลนั้นแล้วเขียนกลับทันที ทำให้การทำงานในลักษณะนี้เป็นการทำงานในจังหวะเดียวกัน ไม่สามารถแยกจากกันได้
แบบ อ่านหลังการเขียนข้อมูล (read-after-write) เป็นอีกการทำงานหนึ่งที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ การทำงานในลักษณะนี้เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่เขียนไปแล้วว่าเกิดข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่

## Slide 24: 6. Split transaction
ในการเลือกระบบบัสจะต้องพิจารณาว่าต้องการมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าปกติ หรือต้องการแบบค่าใช้จ่ายต่ำ สิ่งที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ มีดังนี้

## Slide 25: มาตรฐานของบัส
PCI (peripheral Component Interconnect) เป็นโลคอลบัสแบบหนึ่งซึ่งเป็นระบบบัสที่มีการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างบัสของโปรเซสเซอร์และโลคอลบัส ทำให้มีอัตราเร็วและขนาดของบิตข้อมูลเท่ากัน
ข้อดี คือ ไม่ต้องใช้ไฟโดยตรงจากบัสของไมโครโปรเซสเซอร์ทำให้สามารถมีจำนวนสล็อตของ PCI ได้มากกว่า ส่วนขนาดบิตข้อมูลของ PCI จะมีทั้งแบบ 32 บิต และ 64 บิต ทำให้ลดปัญหาคอขวด PCI จึงเหมาะสำหรับใช้งานที่เกี่ยวข้อกับกราฟิกและมัลติมีเดีย

## Slide 26: มาตรฐานของบัส
SCSI (Small Computer System Interface) ที่กำหนดโดยองค์กร American National Standards Institute (ANSI) บัสนี้เชื่อมต่อกับไอโอดีไวซ์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ เครื่องพิมพ์ กับคอมพิวเตอร์ เป็นบัสแบบขนานที่ออกแบบมาเพื่อทำงานเป็นสากลกับไอโอดีไวซ์บัส

## Slide 27: มาตรฐานของบัส
AGP (Accelerated Graphics Port) เป็นบัสที่ใช้กับการ์ดจอเท่านั้น เพื่อการแสดงผลภาคเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ รวมทั้งภาพยนตร์ หรือวิดีโอแบบจอคอมพิวเตอร์
โหมด x1 สามารถถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นความเร็ว 266 เมกะไบต์ต่อวินาที
โหมด x2 สามารถถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นความเร็ว 532 เมกะไบต์ต่อวินาที
โหมด x4 สามารถถ่ายโอนข้อมูลที่เป็นความเร็ว 1,064 เมกะไบต์ต่อวินาที

## Slide 28: มาตรฐานของบัส
USB (Universal Serial BUS) เป็นมาตรฐานในการอินเตอร์เฟซกับคอมพิวเตอร์ด้วยอัตราการถ่ายโอนข้อมูลสูงกว่า 1 เมกะไบต์ต่อวินาที และสามารถช่วยลดข้อจำกัดจำนวนดีไวซ์ที่ที่เชื่อมต่อกับเมนบอร์ดจองระบบ เพื่อขยายขีดความสามารถในการทำงานของพอร์ดอนุกรม พอร์ต USB เป็นพอร์ตที่ทันสมัย เนื่องจากสามารถรองรับอุปกรณ์ได้หลากหลาย และเชื่อมต่อได้ง่าย

## Slide 29: มาตรฐานของบัส
FireWire ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อรองรับการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง พัฒนาการล่าสุดของ FireWire จะมีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลอยู่ที่ 3.2 กิกะบิตต่อวินาที ทำให้เหมาะสมในการถ่ายโอนข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหวและเสียง การประชุมทางไกลที่เรียกว่า “วิดีโอคอนเฟอร์เรนต์” (Video conference) และใช้กับแอพพลิเคชันที่ต้องการความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูง

## Slide 30: 4133502 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
บทที่ 3 ระบบบัส และการเชื่อมต่อ
บทที่ 4 ระบบควบคุมทางอิเล็กทรอนิกส์
To be Continue>>
The End