## Slide 1: 4133502 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
บทที่ 5 สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ 8086
ผู้สอน อ.ปุริม ชฎารัตนฐิติ
E-mail: purim_it@hotmail.com

## Slide 2: Intel 8086
ลักษณะทั่วไปของไมโครโปรเซสเซอร์ 8086

## Slide 3: ระบบบัสของ 8086
ในปี คศ.1978 บริษัท Intel ได้ผลิต ไมโครโปรเซสเซอร์ 8086 มีแอดเดรสบัสขนาด 20 บิต สามารถอ้างแอรดเดรสได้ 1 เมกะไบต์ และมีบัสข้อมูลขนาด 16 บิต การอ่านและเขียนข้อมูลทำได้ครั้งละ 2 ไบต์ มีหน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ภายใน 8086 สามารถประมวลผลได้กับข้อมูลขนาด 16 บิต รีจิสเตอร์ภายในไมโครโปรเซสเซอร์ 8086 มีขนาด 16 บิต แต่เนื่องจากไมโครโปรเซสเซอร์ 8086 มีต้นทุนสูง และราคาแพง
ในปีต่อมา จึงได้ผลิตไมโครโปรเซสเซอร์ 8088 ขึ้น โดยมีบัสข้อมูลขนาด 8 บิต ทำให้มีต้นทุนที่ต่ำลง เป็นผลให้บริษัท IBM สั่งซื้อเป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปผลิต PC ทำให้บริษัท Intel กลายเป็นผู้นำของอุตสาหกรรม Semiconductor

## Slide 4: การจัดการหน่วยความจำของ 8086
ภายในหน่วยประมวลผล 8086 มีรีจิสเตอร์ขนาด 16 บิต แต่มีแอดเดรสบัสขนาด 20 บิต ด้วยสาเหตุดังกล่าวหน่วยประมวลผลจะไม่สามารถเก็บตำแหน่งข้อมูลภายในหน่วยความจำได้ภายในรีจิสเตอร์เพียงตัวเดียว ดังนั้นการจัดเก็บตำแหน่งของข้อมูลภายในหน่วยความจำใน 8086 จึงต้องเก็บด้วยรีจิสเตอร์ 2 ตัว โดยมีวิธีการจัดเก็บแบบ เซกเมนต์ : ออฟเซต (segment : offset) แอดเดรสที่แท้จริง (physical address) ขนาด 20 บิต จะถูกจัดเก็บด้วยรีจิสเตอร์ขนาด 16 บิต 2 ตัว ค่าที่เก็บในรีจิสเตอร์ตัวแรกเรียกว่าเซกเมนต์ (segment) ส่วนค่าที่เก็บในรีจิสเตอร์อีกตัวเรียกว่าออฟเซต (offset)

## Slide 5: การจัดการหน่วยความจำของ 8086
การอ้างถึงตำแหน่งภายในหน่วยความจำแบบเซกเมนต์ : ออฟเซตนั้น อาจเปรียบได้เสมือนกับการที่เราแบ่งหน่วยความจำเป็นส่วนย่อย ๆ โดยส่วนย่อยนี้เราจะเรียกว่า เซกเมนต์ การที่เราจะอ้างถึงตำแหน่งใด ๆ เราจะอ้างถึงเซกเมนต์ที่ตำแหน่งข้อมูลนั้นอยู่ และระบุระยะห่างของหน่วยความจำที่คิดเทียบกับจุดเริ่มต้นของเซกเมนต์ที่เราระบุไป

## Slide 6: แสตก (Stack)
ภายในหน่วยความจำของระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 8086 จะมีหน่วยความจำส่วนหนึ่งที่ถูกกันเนื้อที่ไว้สำหรับเป็น แสตกโดยเซกเมนต์ของแสตกจะถูกชี้โดยรีจิสเตอร์
ลักษณะเฉพาะของหน่วยความจำแบบแสตกคือการที่ระบบจะเก็บข้อมูลและอ่านข้อมูลออกไปแบบ เข้าก่อน ออกทีหลัง (First In Last Out : FILO) โดยอาจมองลักษณะเหมือนการวางซ้อนข้อมูลเหมือนซ้อนจาน ข้อมูลที่ถูกนำมาเก็บก่อนจะอยู่ทางด้านล่าง ข้อมูลถัดไปจะวางซ้อนอยู่ด้านบน ข้อมูลที่อยู่ทางด้านล่างจะไม่สามารถอ่านออกไปได้ถ้ามีข้อมูลอื่นที่เก็บทีหลังและยังไม่ได้อ่านออกไป ระบบจะใช้แสตกในการเรียกโปรแกรมย่อย

## Slide 7: ส่วนประกอบภายในไมโครโปรเซสเซอร์8086
หน่วยประมวลผลทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์ (ALU)
ไมโครโปรเซสเซอร์ 8086 มี ALU ที่สามารถประมวลผลได้ครั้งละ 16 บิต
หน่วยความจำชั่วคราว (รีจิสเตอร์ --- Register)
รีจิสเตอร์ใน 8086 มีทั้งขนาด 16 บิต และ 8 บิต โดยจะแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ได้ดังนี้
1. รีจิสเตอร์สำหรับใช้งานทั่วไป (General-Purpose Registers)
รีจิสเตอร์ในกลุ่มนี้ ผู้เขียนโปรแกรมสามารถนำไปใช้งานได้ตามความต้องการ โดยในกลุ่มนี้จะมี รีจิสเตอร์ขนาด 16 บิต อยู่ 4 ตัว โดยรีจิสเตอร์ขนาด 16 บิต ทั้ง 4 ตัวจะแบ่งได้เป็นรีจิสเตอร์ขนาด 8 บิตอีก 8 ตัว

## Slide 8: ส่วนประกอบภายในไมโครโปรเซสเซอร์
2. รีจิสเตอร์สำหรับอ้างอิง (Index Register)
ไมโครโปรเซสเซอร์ 8086 มีรีจิสเตอร์สำหรับอ้างอิง 2 ตัว คือ SI (รีจิสเตอร์ต้นทาง Source Index) และ DI (รีจิสเตอร์ปลายทาง Destination Index) รีจิสเตอร์กลุ่มนี้จะเป็น 16 บิตทั้งหมด ใช้สำหรับการอ้างตำแหน่งแบบอ้างอิง และใช้ในคำสั่งที่เกี่ยวกับข้อความ แต่ผู้ใช้สามารถนำไปใช้งานทั่วไปได้ด้วยเช่นกัน

## Slide 9: ส่วนประกอบภายในไมโครโปรเซสเซอร์
3. รีจิสเตอร์สำหรับการชี้ (Pointer Register)
รีจิสเตอร์กลุ่มนี้คือ SP และ BP
รีจิสเตอร์ SP มีหน้าที่ชี้ตำแหน่งปัจจุบันของแสตก
รีจิสเตอร์ BP ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อชี้ตำแหน่งของแสตกเช่นเดียวกัน แต่นิยมใช้ในส่วนของการส่งพารามิเตอร์ในโปรแกรมย่อย

## Slide 10: ส่วนประกอบภายในไมโครโปรเซสเซอร์
4.เซกเมนต์รีจิสเตอร์ (segment register)
กลุ่มเซกเมนต์เป็นรีจิสเตอร์ที่ใช้ในการอ้างตำแหน่งหน่วยความจำเมื่อต้องการอ่านเขียนข้อมูล โดยจะแบ่งหน่วยความจำออกเป็นเซกเมนต์ รีจิสเตอร์แต่ละตัวมีหน้าที่ดังนี้
รีจิสเตอร์ CS ใช้เก็บค่าเซกเมนต์แอดเดรสเอาไว้หรือตำแหน่งของโปรแกรมในส่วนของโค๊ดที่รันอยู่
รีจิสเตอร์ DS ใช้เก็บค่าตำแหน่งเซกเมนต์ส่วนที่เป็นข้อมูล หรือ Data Segment โดยทั่วไปจะใช้ในการอ้างแอดเดรสที่เก็บข้อมูลสตริง

## Slide 11: ส่วนประกอบภายในไมโครโปรเซสเซอร์
รีจิสเตอร์ SS ใช้เก็บตำแหน่งเซกเมนต์ส่วนที่เป็นหน่วยความจำแสตกหรือ Stack Segment โดยจะทำงานร่วมกับรีจิสเตอร์ SP หรือตัวชี้แสตก
รีจิสเตอร์ ES ใช้ชี้แอดเดรสหน่วยความจำที่เป็นส่วนพิเศษที่ถูกแยกออกมาเพื่อใช้ส่วนที่เพิ่มมาพิเศษต่างๆ

## Slide 12: ส่วนประกอบภายในไมโครโปรเซสเซอร์
5. รีจิสเตอร์แฟลก ( Flags Register )
ไมโครโปรเซสเซอร์ 8086 จะเก็บลักษณะของผลลัพธ์ของการคำนวณทางคณิตศาสตร์ไว้ในแฟล็ก
รีจิสเตอร์แฟลกแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ แฟลกสถานะ ( Status Flags ) และแฟลกควบคุม ( Control Flags ) โดยรีจิสเตอร์แฟลกนี้ค่าบิตต่างๆจะมีความหมายเฉพาะดังรูป

## Slide 13: ส่วนประกอบภายในไมโครโปรเซสเซอร์
OF ( Overflow ) เป็นบิตที่บอกว่าผลลัพธ์จากการคำนวณมีค่าเกินกว่าที่รีจิสเตอร์จะเก็บได้
DF ( Direction ) เป็นบิตที่กำหนดทิศทางการเคลื่อนที่ของข้อมูลสตริงว่าจะให้เคลื่อนที่จากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย
IF ( Interrupt ) เป็นบิตกำหนดให้ยอมรับการอินเทอร์รัพต์จากภายนอก ถ้าเป็น 1หมายความว่า CPU จะถูกอินเทอร์รัพต์จากภายนอกได้ แต่ถ้าเป็น 0 หมายความว่า CPU จะถูกอินเทอร์รัพต์จากภายนอกไม่ได้

## Slide 14: ส่วนประกอบภายในไมโครโปรเซสเซอร์
TF ( Trap ) เป็นบิตที่บอกให้ไมโครโพรเซสเซอร์ทำงานทีละคำสั่ง ถ้าบิตนี้ถูกเซตเป็น 1 CPU จะทำงานแบบซิงเกิลสเตป ( Single Step ) ซึ่งทำให้เราสามารถดูผลการทำงานทีละคำสั่งได้
SF ( Sign ) เป็นบิตแสดงเครื่องหมายผลลัพต์ที่ได้จากการทำงานทางคณิตศาสตร์ ถ้าเป็น 0 หมายความว่าเป็นเลขบวก ถ้าเป็น 1 แสดงว่าเป็นเลขลบ
ZF ( Zero ) เป็นบิตแสดงผลลัพธ์จากการคำนวณทางคณิตศาสตร์ว่ามีค่าเป็น 0 หรือไม่ ถ้าบิตนี้เซตเป็น 1 หมายความว่าข้อมูลที่ได้เป็น 0

## Slide 15: ส่วนประกอบภายในไมโครโปรเซสเซอร์
AF ( Auxiliary ) เป็นบิตที่ช่วยคิดการคำนวณแบบ BCD โดยจะเป็นตัวช่วยทดถ้ามีการทดจากบิต 3 ไป 4
PF ( Parity ) เป็นบิตบอกพาริตี้ข้อมูลว่ามีจำนวนบิตที่เป็นลอจิก 1 เป็นคู่หรือคี่
CF ( Carry ) เป็นบิตแฟลกตัวทดที่เก็บข้อมูลการทดจากการทดบิตสูงสุดการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ถ้ามีการทดหรือการยืมเกิดขึ้นบิตนี้จะถูกเซตเป็นลอจิก 1

## Slide 16: ส่วนประกอบภายในไมโครโปรเซสเซอร์
6.รีจิสเตอร์คำสั่ง ( Instruction Pointer )
รีจิสเตอร์ Instruction Pointer ( IP ) หรือรีจิสเตอร์คำสั่ง จะทำงานร่วมกับรีจิสเตอร์ CS โดยใช้เก็บตำแหน่งคำสั่งถัดไปที่จะให้ไมโครโปรเซสเซอร์ทำงาน
7.รีจิสเตอร์อื่นๆ ของระบบ
นอกเหนือจากรีจิสเตอร์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้สามารถกำหนดและใช้งานได้แล้ว ยังมีรีจิสเตอร์อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผู้เขียนโปรแกรมไม่สามารถเรียกใช้ได้ รีจิสเตอร์ในกลุ่มนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มของรีจิสเตอร์ระบบ

## Slide 17: 4133502 ไมโครโปรเซสเซอร์และการอินเตอร์เฟส
บทที่ 5 สถาปัตยกรรมของไมโครโปรเซสเซอร์ 8086
บทที่ 6 ระบบปฏิบัติการบนไมโครโปรเซสเซอร์
To be Continue>>
The End